南京中霍传感科技有限公司

TBC-P双环系列闭环霍尔电流传感器

TBC-P双环系列闭环电流传感器的初、次级之间是绝缘的，具有超强抗干扰能力；用于测量直流、交流和脉动电流.

电参数

|  | TBC05P | TBC10P | TBC12.5P | TBC15P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TBC20P | TBC30P | TBC25P | TBC50P |  |
| 额定输入电流 | 5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
| 测量电流范围 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | A |
| 输入脚尺寸 | ø 0.8 | ø 1.0 | ø 1.0 | ø 1.0 | ø 1.4 | ø 1.4 | ø 1.6 | ø 1.6 | mm |
| 匝 比 | 4：2000 | 2：2000 | 2：2500 | 2：3000 | 1：2000 | 1：2500 | 1：3000 | 1：3750 |  |
| 内接测量电阻 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | Ω |
| 额定输出电压 |  |  | ±4±0.5% | V |
| 电源电压 |  |  | ±15±5% | V |
| 零电流失调 |  |  | ±20 | mV |
| 失调电压漂移 |  |  | ≤±0.5 | mV/℃ |
| 线性度 |  |  | ≤0.1 | %FS |
| 响应时间 |  |  | ＜2 | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  | 5.0 | KV |
| 工作温度 |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  |  | -40～+125 | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节。

3.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。