钢球跌落试验装置

使用说明书

深圳市奥德赛创精密仪器有限公司

钢球跌落试验装置

- 产品介绍

钢球跌落试验装置主要用于器具外壳机械强度试验，考验器具外壳在结构上应当能保证在承受可以预料到的操作时不会产生标准规定范围内的危险，适用于设备外壳的外表面损坏会触及危险零部件的器具。

装置根据IEC 60950-1等标准中钢球冲击试验的要求设计制造，可做冲摆两个方面的冲击试验。根据实际试验情况，装置大量利用直线运动副以适用不同样品的试验需求。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 冲击高度 | 1600mm MAX |
| 摆冲范围 | 1650mm MAX |
| 最大试样 | 400X400X300H |
| 夹持释放 | 电控 |
| 冲击钢球 | 1040g MAX |

- 装置的安装

调整地脚，使装置至水平状态，水泡在中心位置。

升降架调至最高位置，安装支承杆。

检查支架平衡情况，限位装置锁紧情况。

- 装置的使用方法

  - 垂直冲击

    - 选择前面的夹具，将其移动到适当位置，锁紧夹具。

    - 将试样放在夹具中心的正下方。

    - 调动升降螺母，使钢球下端离试样表面距离为1300mm.

    - 断电电源，使其自由下落，冲击试验完成。

  - 摆冲击（钢球线长L：1300mm）

    - 将样品靠边的中间位置放置。

    - 将前面的夹具移动到样品侧面适当位置，锁紧夹具。

    - 装后面的夹具移到最大位置，并装夹具锁紧。

    - 调动升降螺母，使钢球下端离试样侧面待冲击点距离为1300mm.

    - 断电电源，使其自由下落，冲击试验完成。

冲击试验中的一些问题；

- 绳子在多次试验后会变松，注意重新调整位置，或者采用特殊线材。

- 钢球线长L建议取1300mm，实际操作中，调整高度可以解决线长问题。

- 二次冲击问题，暂时没有很好的方法可以控制。