工业溶解氧电极标定及安装方式

☻ 使用注意事项

1.请不要(禁止)把溶解氧电极直接投入水中，应使用电极安装支架或流通杯。（适用于沉入式安装或流通式安装/管道等详见下图）。

2.安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入溶解氧电极中，造成溶解氧电极电缆线短路。

3.电极接上仪表后，执行校正工作之前请将仪器上电预热30分钟。

4. 执行校正工作电极标定时，应注意电极不能平放，要垂直放置。（请将电极氧膜头朝下）防止电极电流(nA/uA)数据偏离。

各种安装方式示意图