【ZT型轨道，四轮滑车】

## ZT型轨道，四轮滑车装置是上海宜堡公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。ZT型轨道是该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，ZT型轨道特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。

产品名称：π型联接件 产品型号：ZT-Jπ40 65 80 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的π型联接件用于轨道与工字钢的联接与固定。 技术参数： 结构尺寸 A C B E 承载量Kg 型号 12# 14# 16# 18# 20# ZT-Jπ40 125 14 53 54 300 ZT-Jπ65 125 130 140 150 160 22 80 84 800 ZT-Jπ80 130 140 150 160 25 100 100 1500 产品名称：纵轨导轮滑车 产品型号：ZT-DLX80-65 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的纵轨导轮滑车主要用于横轨的悬吊和移动。 技术参数： 型号 A B C E 承载力Kg 备注 ZT-DLX40-40 210 95 152 54 250 用于40纵轨下挂40横轨 ZT-DLX65-65 360 152 226 80 500 用于65纵轨下挂65横轨 ZT-DLX65-80 360 167 226 100 500 用于65纵轨下挂80横轨 ZT-DLX80-65 393 152 266 80 1000 用于80纵轨下挂65横轨 ZT-DLX80-80 393 167 266 100 1000 用于80纵轨下挂80横轨 产品名称：T型轨道接头 产品型号：ZT-JT40 65 80 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的T型轨道接头用于轨道之间的联接，以增强轨道的使用强度。 技术参数： 型号 A C E 承载力Kg ZT-JT40 55 14 48 500 ZT-JT65 80 22 72 1000 ZT-JT80 100 25 94 1500 产品名称：焊机吊具 产品型号：ZT-HD63 90 123 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的焊机吊具，主要用于焊机的悬吊。 技术参数： 型号 L A ZT-HD63 630-930 50 ZT-HD90 900-1400 50 ZT-HD123 1230-1630 100 产品名称：端盖及缓冲器 产品型号：ZT-W40 65 80 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的端盖及缓冲器安装于轨道两端，避免滑车移出轨道。 技术参数： 型号 重量KG ZT-W40 0.3 ZT-W65 0.5 ZT-W80 0.9 产品名称：四轮板式工具滑车 产品型号：ZT-BLSG40 65 80 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的四轮板式工具滑车，主要用于物件的悬挂、移动，在汽车行业主要电缆的悬挂。 技术参数： 型号 A B b 承载力Kg ZT-BLSG40 136 82 48 100 ZT-BLSG65 158 121 77 500 ZT-BLSG80 195 163 104 1000 产品名称：两轮板式工具滑车 产品型号：ZT-BLEG40 65 80 ZT型轨道平移滑车装置时我公司参考国外先进工艺，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行的轻型物料悬挂输送系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。 该滑车装置适用于汽车、家用电器、机械制造等行业的流水线生产，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。 我公司生产的两轮板式工具滑车，用于物件的悬挂、移动。 技术参数： 型号 A B b 承载力Kg ZT-BLEG40 29 65 39 50 ZT-BLEG65 50 122 74 250 ZT-BLEG80 64 172 110 500 上海宜堡电气有限公司（罗先生18221899820 13611774899）专业生产：移动电缆滑线，电缆滑轨，滑车，C型电缆滑轨滑车 ，ZT型轨道，四轮滑车，电缆滑轨系列产品，现货供应，规格齐全，价格优惠，通过3C，免费服务，指导安装，质量三包。