- 简介

CE8808 系列是采用CMOS 工艺制造的高精度、低功耗的电压检测芯片。主要由基准电压产生器、电压取样电路、比较器及输出单元构成。在输出方式上备有NMOS输出和CMOS输出两种选择。用于1.5V~6.0V 的电源电压的检测，可为大多数微处理器及数字系统电源提供电压检测。

- 特性

- 超低消耗电流：0.9µA (VDD=3.5V)(典型)

- 高精度检测电压：±2.0%

- 工作电压范围：0.95V～7.0V

- 滞后特性：-VDET×5％（典型值）

- 检测电压：1.5V～6.0V(10mV步进)

- 输出方式：NMOS输出(动态Low)

CMOS输出(动态Low)

- 应用

- 停电检测器

- 照相机、视频设备的电源监视

- 通信设备的稳压电源的监视

- 存储器电池备份电路

- 电池电压监测

- 微机用电源的监视以及CPU 的复位IC

- 笔记本电脑备用电源的监视

- PDA电源的监视

- 手提电話等便携式设备用电源的监视

- 产品命名

| CE8808①②③④⑤ |
| --- |
| 位置指示 | 符号 | 描 述 |
| ① | C | CMOS输出 |
|  | N | Nch开漏输出 |
| ②③④ | 整数 | 输出电压值(1.50V~6.00V), ④为0时默认缺省 例如：3.0V=②:3, ③:0 2.93V=②:2, ③:9, ④:3 |
| ⑤ | M/MA/MR | 封装形式：SOT-23,SOT-25 |
|  | N | 封装形式：SOT-343(SC-82) |
|  | P | 封装形式：SOT-89-3 |
|  | T/TA | 封装形式：TO-92 |

- 原理框图

N沟道开漏输出

CMOS输出

- 引脚排列图和引脚分配

CE8808系列产品（SOT-23-3封装）

| 引脚号 | M | MA | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | VDD | 电压输入端 |
| 2 | VOUT | - | 电压检测输出端 |
|  | - | VSS | GND端 |
| 3 | VSS | - | GND端 |
|  | - | VOUT | 电压检测输出端 |

| 引脚号 | MR | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOUT | 电压检测输出端 |
| 2 | VDD | 电压输入端 |
| 3 | VSS | GND端 |
| 4 | NC | 无连接（与VDD 以及VSS 相接均可） |
| 5 | NC | 无连接（与VDD 以及VSS 相接均可） |

CE8808系列产品（SOT-89-3封装）

| 引脚号 | P | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOUT | 电压检测输出端 |
| 2 | VDD | 电压输入端 |
| 3 | VSS | GND端 |

| 引脚号 | T | TA | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOUT | - | 电压检测输出端 |
|  | - | VDD | 电压输入端 |
| 2 | VDD | - | 电压输入端 |
|  | - | VSS | GND端 |
| 3 | VSS | - | GND端 |
|  | - | VOUT | 电压检测输出端 |

CE8808系列产品（SOT343封装）

| 引脚号 | N | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOUT | 电压检测输出端 |
| 2 | VDD | 电压输入端 |
| 3 | NC | 无连接（与VDD 以及VSS 相接均可） |
| 4 | VSS | GND端 |

- 极限参数

(除特别说明外：Ta = 25°C)

| 项 目 | 符号 | 绝对最大额定值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VDD | VSS－0.3 ~ VSS＋8 | V |
| VOUT端电压 | VOUT | VSS－0.3 ~ VSS＋8 | V |
| 容许功耗 | SOT-23 | PD | 250 | mW |
|  | SOT-89 |  | 500 | mW |
|  | TO-92 |  | 500 | mW |
|  | SOT343 |  | 250 | mW |
| 工作周围温度 | Topr | －40 ~＋85 | °C |
| 保存温度 | Tstg | －40 ~＋125 | °C |
| 焊接温度和时间 | Tsolder | 260℃, 10s |  |

# 主要参数及工作特性

(除特别说明外：Ta = 25°C)

| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测电压*1 | −VDET | — | −VDET(S) ×0.98 | −VDET(S) | −VDET(S) ×1.02 | V |
| 滞后幅度 | VHYS | — | 0.02× −VDET(S) | 0.05× −VDET(S) | 0.08× −VDET(S) | V |
| 消耗电流 | ISS | VDD =－VDET＋0.5V | CE8808C/N20～26 | — | 1.0 | 2.0 | uA |
|  |  |  | CE8808C/N26～39 | — | 1.2 | 2.5 | uA |
|  |  |  | CE8808C/N39～60 | — | 1.5 | 3.0 | uA |
| 工作电压 | VDD | — | 0.95 | — | 7 | V |
| 输出电流 | IOUT | NMOS管输出： VOUT =0.5 V VDD =－VDET－0.5 V | CE8808C/N20～26 | 3.0 | 13.0 | — | mA |
|  |  |  | CE8808C/N26～39 | 3.0 | 15.0 | — | mA |
|  |  |  | CE8808C/N39～60 | 3.0 | 18.0 | — | mA |
|  |  | PMOS管输出： VDD -VOUT=0.5 V VDD =－VDET+0.5 V | CE8808C/N20～26 | 1.5 | 4.0 | — | mA |
|  |  |  | CE8808C/N26～39 | 1.5 | 6.0 | — | mA |
|  |  |  | CE8808C/N39～60 | 1.5 | 8.0 | — | mA |
| 泄漏电流 | ILEAK | 仅NMOS输出产品， VDD =8.0 V, VOUT =8.0 V |  | 0.1 | 1.0 | uA |
| 检测电压的温度系数 |  | Ta=−40°C ~ +85°C | — | ±120 | ±360 | ppm/°C |
| 响应时间 | TPLH |  |  | 200 |  | μs |

*1. −VDET : 实际检测电压值、−VDET(S) : 设定检测电压值

- 工作时序图

1. 输入电压VDD>+ VDET 时，输出电压VOUT=VDD

2. 输入电压下降到VDD<-VDET 时，输出电压为零

3. 输入电压VDD 继续下降、低于最小工作电压VMIN 时，输出不稳定

4. 输入电压VDD 上升，但仍小于最小工作电压VMIN 时，输出不稳定

5. 输入电压VDD 上升，VDD>+VDET 时，VOUT=VDD

- 应用电路

1、CMOS输出：

2、N沟道开路漏极输出

3．禁止使用电路

- 封装信息

● SOT-23-3

● SOT-23-5

● SOT-343

● SOT-89-3

● TO-92

# Text boxes

CE8808系列

超小型高精度电压检测器

CE8808系列产品（SOT-23-5封装）

CE8808系列产品（TO-92封装）