HUD80数字超声波探伤仪

该仪器可用于检测各种材料内部的缺陷，如钢、铜、铝、硬质合金、铸件、有机玻璃、复合材料、和焊缝等等，可    有效检测出气孔、裂纹、疏松、夹杂、未焊透等缺陷，功能全面实用，是真正的笔记本式数字超声波探伤仪。应用领域涉及航天、军工、化工、电力、钢铁、冶金、铁道、火车、汽车、摩托车、机械、安检、管道、建筑等行业。

- 高速扫描，超低噪声，性能优异

★  全金属外壳，美观坚固，抗干扰性能极佳

★  丰富的智能化探伤工具，简单易用

★  强大的PC软件，可以导出excel格式的探伤报告

HUD80全数字智能超声波探伤仪

- HUD80 功能特点：
• 5个测值显示区，1个为主显示区用于放大显示，17种测值类型可供选择
• 2个独立闸门，可以独立测量，也可以联合测量
• 探头自动校准功能：“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”； 
• 探伤重复发射频率可分五档调节；
• 探伤过程实时录像功能；
• 5种菜单颜色方案供用户选择，可公英制选择
• B扫描功能，清晰显示缺陷纵截面形状
• 采用文件管理系统，动态存储数据，100个独立探伤通道，300个包含A扫图像的探伤报告
• 智能DAC曲线：任意顺序标定，自动生成并可以分段制作，可进行修正与补偿；考虑了材料衰减和表面补偿因素；偏置曲线可任意调节，符合国内、国外各种探伤标准； 6dB DAC 功能
• AVG曲线自动生成，找准缺陷最高波自动换算孔径ф值，大平底自动计算
• TCG曲线制作，深度自动补偿功能；
• 自动增益、回波包络、峰值记忆功能提高了探伤效率
• 闸门内声、光报警，DAC报警
• IP65标准铝镁合金外壳，坚固耐用，防水防尘，抗干扰能力极佳
• 大容量安全环保锂离子电池，超长待机时间，持续工作10小时以上
• 与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告；

2.HUD80主要技术指标：

|  | 名称 技术数据 探伤灵敏度余量 ≥66dB （深200mmФ2平底孔） 分辨力 ≥40dB（2.5P20） 扫描范围（mm） 0 ～ 10000 垂直线性误差 ≤3% 水平线性误差 ≤0.2% 动态范围 ≥32dB 频率范围（MHz） 0.5 ～ 20 增益调节（dB） 0 ～ 120 电噪电平 ≤6％ 材料声速（m/s） 1000 ～ 15000 重复发射频率（Hz） 100～1000（可调） 工作方式 单、双、透射 脉冲移位（μs） -20 ～ +3400 探头零点（μs） 0.0 ～ 99.99 接口形式 C9 工作温度(℃) -20～70 外型尺寸(mm) 240×180×50 重量（kg） 1.8（含电池和支架） 标准配置 主机 1台 斜探头 1支 直探头 1支 电源适配器 1个 探头线 1根 选配件 1.第二块锂电池 2.独立充电器 3.PC通讯软件及通讯电缆 4.标准试块 |
| --- | --- |