DBM700风量计

DBM700风量罩是法国KIMO公司专为测量风量而设计，这广泛用于空气处理系统，是工程师们不可缺少的测量工具。

DBM700风量罩可以根据风口尺寸大小（不管是出风还是送风）更换风罩。该仪器重量轻、操作简单，有很高的可靠性，可以保证精确的测量，可存储2000个数据。

标准的DBM700风量罩配置700×700mm风罩，随机附件、校验报告、保护箱。

工作原理：在风量计里分散着30个传感点，当风经过风量计时，这30个点将风速传递给仪表中心，那里有热线传感元件及热补偿器，最后测量出风量值。

显示：同时4排显示
尺寸：700×700风罩；高860mm；
本体高度：160mm
重：本体：1.8kg 本体+风罩=2.5kg
风罩尺寸：500×500mm、700×700mm、
    400×1200mm、700×1200mm、400×1200mm、
    500×1500mm、1000×1000mm
可选配软件将测量数据下载到PC机上进行分析。