技术指标

- 测量范围(mm)　  　2.5~9999（钢纵波）

- 工作频率(MHz)　 　0.2～10（低频0.2～1，中频0.6～4，高频1～10三档可选）

- 增益调节　        110dB (0.2、0.5、1、2、6、12步距调节，0.0时锁定)

- 垂直线性　　      ≤ 3％

- 动态范围　　　　　≥ 32dB

- 水平线性          ≤ 0.2％

- 波形显示          正半波、负半波、全波和射频

- 探伤灵敏度余量　　> 50dB(2.5P20/200Ф2)

- 脉冲移位          －20～＋3400 us

- 探头延时：	      0us～99.99us，分辨率0.01

- 扫描分辨率        0.1mm (5~100mm)；1mm (100 ~1000mm) ；10mm (1000 ~9999mm)

- 声速：		      1000 m/s～9999m/s

- 外形尺寸(mm)　　  230×184×53

- 重量 (含电池)　  　1.4 Kg

功能特点

- 具有存储功能，可以存储100幅A扫图形及参数和100组共10000个厚度值；

- 具有双闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度，有进波、 失波和自动三种报警方式；

- 可以在单探头和双探头两种探伤工作方式之间任意切换;

- 探头阻尼通过菜单选择在50、150、400之间切换;

- 可以利用标准试块手动或自动生成DAC曲线;

- 具有线性抑制功能,屏高的0～80%，步距：1％;

- 具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能；

- 具有系统参数的加锁/解锁功能；

- 具有存储图形的回放功能，将已存储的A扫图形从存储区取出并显示在屏幕上；

- 具有删除功能，将指定的内容（以存储组号表示）从存储区删除；

- 具有打印功能，通过串行打印机打印厚度报告与波幅曲线；

- 可以进行屏幕硬拷贝,将当前屏幕上的图形和菜单拷贝并打印;

；

| 标准配置 1.主机1个 2.直探头 (20 2.5MHz (1支) 3.斜探头 8(9K2 5MHz (1支) 4.LEMO探头连电缆2根 | 选配件 1.行式热敏打印机（TPUP-NH） 2.串行通讯电缆 3.PC通讯软件 4.笔记本电脑 |
| --- | --- |