FirstCheck 6000 & 4000型便携式多组份气体检测仪

|  | 世界上第一台具有 PPB级PID检测器的多组分气体检测仪 强大的检测性能由一手掌控 检测密闭空间准入的传统四气和200多种挥发性有机气体，可内置中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ 2-2002的STEL和TWA报警限值 用mg/m3显示TVOC 内置高性能温度传感器，仪器能在复杂的环境作出温度补偿，可用mg/m3显示TVOC的浓度水平 FC - 6000: LEL / O2 / CO / H2S / PID(ppb) FC - 4000: LEL / O2 / CO / H2S / PID(ppm) 应用领域 简介 技术特征 技术规格 采购指南 |
| --- | --- |

应用领域

| 挥发性有机毒气的全程监控： 低量程监测：1 – 999 ppb 高量程监测：1 – 10000 ppm 0.01 – 10000 mg/m3 五合一有机和无机毒气监测： • 室内空气质量 • 密闭空间准入 • 应急事故监测 • 工业环境 • 危险场所 • 大规模杀伤性武器（WMD） • 更多 …… |  |
| --- | --- |

简介

| FirstCheck 是真正的，全世界首台具有能够检测从1 ppb到 10,000 ppm的全部VOC气体和传统的四合一毒气（O2氧气、H2S硫化氢、CO一氧化碳和LEL可燃气体） 的多组份气体检测仪。由于FirstCheck 的非凡性能，使它能够更全面地对有机和无机毒气第一时间响应，从而确保对密闭空间的安全进入。 FirstCheck独特的、高灵敏度的光离子化检测器(PID)，使它能够对许多低ppb级浓度水平的、难以被其他品牌的多组份气体检测仪探测到的有毒气体进行检测。传统上需要2-3台仪器，方能确保劳动人员的安全，但是FirstCheck 壹台仪器即可满足多台仪器组合才能具备的所有功能。 FirstCheck所具有的快速响应性能，使它能够对相关场合或事故的发生迅速进行评估，从而快捷顺利地得到相应的处理方案。 |  |
| --- | --- |

技术特征

- 具有对从ppb - 10,000 ppm浓度水平的有机和无机毒气进行多组份气体检测的无敌性能；

- 大数字背景光显示使读数阴暗的环境中易于观察；

- 屏幕上的实时曲线图表显示有助于对环境毒气浓度进行即时的和直接的评估；

- 通过红外输出端口的数据下载有助于对五个检测器输出数据进行分析，ISLFC软件易于操作；

- 健康安全模式可进行STEL和TWA监测；

- 5种气体读数全部同时用百分比堆积条形图或数字显示有助于现场的即时评估；

- 用源于手机理念的象形图标驱动菜单，有助于容易理解操作内容和排除翻译困难；

- 在易燃易爆区域使用本质安全。

| 单气体大数字屏幕 |  | 多气体百分比堆积条形图 |
| --- | --- | --- |
| 单气体曲线图表 |  | 多气体读数列表 |

技术规格

PID检测器

英国离子科学公司专利技术的光离子化检测器，使用独有的“隔离电极”技术，具有难以置信的稳定性和快速响应特征，对污染源的检测轻而易举，出类拔萃。

• 更高的检测稳定性，准确性和线性

• 提高了抵御相对湿度的影响

• T90 ~ 1 秒内响应和清零

| PID检测灯： | 用高品质纯净气体填充 |
| --- | --- |
| 标准配置： | 10.6eV Krypton 填充氪气 |
| 可选能量级别PID灯： | 8.4 eV Xenon 填充氙气 |
|  | 10.2 eV Deuterium 填充氘气 |
|  | 11.7 eV Argon 填充氩气 |
| 本质安全认证： | ATEX approval pending with BASEEFA |
| Batteries： |  |
| 电池： | 碱性干电池Dry Cell: Alkaline 4 x AA: 11小时 |
|  | 镍氢充电电池 Rechargeable NIMH: 8小时 |
| PID Calibration： |  |
| PID校准： | All specifications are against isobutylene 100 ppm in air calibration at 20 °C and 90% RH |
| Maximum range： |  |
| 最大量程： | PID - 1ppb to 10,000 ppm ( FC-6000EX ) |
|  | PID – 0.1ppm to 10,000 ppm ( FC-4000EX ) |
|  | 包括本系物如苯、二甲苯、有机蒸汽、喷发性燃料、液化石油气和天然气等200多种气体，欢迎致电查询。 |
|  | LEL 0 – 100% O2 0 – 28% CO 0.1 – 1000 ppm H2S 0.1 – 100 ppm |
| Accuracy： |  |
| 精确度： | ± 5%（在校准点上的显示读数） |
| Linearity： |  |
| 线性误差： | ± 5% |
| Operating temperature： |  |
| 操作温度： | - 200C 至 + 600C |
| Storage temperature： |  |
| 储存温度： | - 200C 至 + 700C |
| Data logging： |  |
| 数据储存： | 8兆（8M）所有数据均自动储存，并带有时间日期的标识 |
| Alarm： |  |
| 报警： | LED闪烁和90 dBA分贝声光报警 用户设置（时间加权平均值）TWA和 （短期暴露值）STEL*，预设250 种气体校正参数 |
| Dimensions： |  |
| 尺寸： | 箱体：420 mm x 320 mm x 97 mm |
|  | 仪器：340 mm x 60 mm x 49 mm （不含探针） |

采购指南

FirstCheck™ 分为两个版本：

FC-6000Ex RC/DC 充电式版本

FC-4000Ex RC/DC 干电池版本

|  | FC-6000Ex RC-A 主机/ LEL / O2 / CO / H2S / PID(ppb) / ISLFC专用软件/机身防爆塑外套/便携箱 |
| --- | --- |
|  | FC-6000Ex RC-B 主机/ LEL / O2 / CO / H2S / PID(ppb) /FirsCheck校准包/ISLFC专用软件/机身防爆塑外套/便携箱 |
|  | FC-4000Ex RC-A 主机/ LEL / O2 / CO / H2S / PID(ppm) / ISLFC专用软件/机身防爆塑外套/便携箱 |
|  | FC-4000Ex RC-B 主机/ LEL / O2 / CO / H2S / PID(ppm) //FirsCheck校准包/ISLFC专用软件/机身防爆塑外套/便携箱 |

可供选择的备件：

| A-830205 | FirstCheck机身防爆塑外套（10个/包装） |
| --- | --- |
| 4/VH-01 | PC & FC肩挎围腰式安全背带 |
| 31052 | 仪器皮套 |
| 40052 | 带磁吸的仪器皮套 |
| A-31064 | 备用0.5微米探针滤芯（5个/盒） |
| A-31066 | 备用标准探针（5支/盒） |
| A-30555 | 5米可弯曲延长采样管 |
| A-30556 | 10米可弯曲延长采样管 |
| 30620 | 10.6eV PID检测灯（填充氪气） |
| 1/VD-02 | 6V车载充电器 |

|  | Parts No Description A-28170* ISLPC数据传输软件/红外链接装置/连接电缆 31052 特制皮套 40052 磁吸特制皮套 4/VH-01 安全背带（围肩和腰腹部） 安全背带斜跨肩背连接腰腹部，使仪器可固定背在身上，以便腾出你的双手进行其他工作。 |
| --- | --- |
|  | Parts No Description 31163 标准便携箱，适用PC-1000至3000EX 31164 便携箱，适用PC-3，5000EX，可装IR Link以及清洗和校准工具 |
|  | Parts No Description A-31064 探针滤芯（5个/盒） A-31066 备用标准探针（5支/盒） |
|  | Parts No Description A-30555 5米可弯曲铁氟龙延长采样软管 A-30556 10米可弯曲铁氟龙延长采样软管 A-31153 集气袋接头 排气口和集气袋的连接附件 |

可供选择的备件：

|  | Parts No Description A-30603 探针至主机全套连接附件，可升级2002年以前的旧版仪器 A-31057 校零用碳性过滤装置附带连接附件 碳性过滤装置需注意防潮保存 |
| --- | --- |
|  | Parts No Description A-31059 校准和清洗工具，包括： 包括： 取灯用套管(粉红色) 备用过滤器（5个/ 盒） IPA擦布 碳性过滤器 校准用异丁烯压缩标气 仪器校准用适配器(含流量计，连接管) 携带箱 |
|  | Parts No Description A-830205 FirstCheck机身防爆塑外套（10个/包装） 1/VD-02 6伏（V）车载充电器 |
|  | Parts No Description CW/Cal8L 100ppm异丁烯8升标气成套校准设备 CW/Cal4L 100ppm异丁烯4升标气成套校准设备 包括： 100ppm异酊烯8升/4升标准气 8升/4升铝合金瓶（充气压力10Mpa） 国产出气减压阀（含流量指示器） 铜质适配接头（连接减压阀和PhoCheck流量计） PhoCheck流量计套件（流量计+软管+接头附件） |