PhoCheck+5000EX型便携式VOC检测仪

|  | 世界上最先进的手持式PID PPB级挥发性有机化合物 VOC气体检测仪 1 - 999ppb 0.1 - 10000ppm 0.01 - 10000mg/m3 应用领域 简介 技术规格 采购指南 |
| --- | --- |

应用领域

| 低量程监测：室内空气 化武调查 高量程监测：应急监测 环境评估 • 室内空气质量检测(TVOC) • TWA和STEL监控 • 空气环境监控 • 环境洁净度检测 • 密闭空间准入 • 溶媒, 溶剂监控 • 石油炼化安全卫生检测 • 应急事故监测 • 化学武器 • 纵火调查 • 泄漏探测 • 工业喷漆监控 • 垃圾填埋调查 • 粮食，木材，烟草熏蒸检测 • 更多 …… |  |
| --- | --- |

简介

这台便携式的光离子化检测仪器是主要用于查找和监测泄漏的VOC气体，以及进行室内空气质量监测（IAQ），它可从很宽的检测类别列表内指定其中几种，如：（Acetone）丙酮、（Nonane）壬烷, （Octane）辛烷, （Pentane）戊烷, （Benzene）苯, （Formaldehyde）甲醛, （Isobutene）异丁烯, MEK, MPK, （Styrene）苯乙烯, （Toluene）甲苯等等。

挥发性有机气体（VOC）存在于化学制品和石化产品的精炼厂、仓库、加工场所、公共场所和居室内以及出现在其他很多产业。

该产品能有效地搜索存放有机物的各种容器如集装箱、船舱、罐、桶以及输送管道的泄漏，或进行简易的空气环境监测，查看并确认工人暴露在这些有毒气体中是否安全。

该仪器在危险范围零点分类区域使用是本质安全的。它通过了BASEEFA，EEx ia IIC T4，ICENELEC EN50 020认证。可用于监控可燃性毒气或在易燃区域使用。

各种气体参数，报警限值和显示单位换算已被预置在仪器软件内，既可选择一种气体，也可选择混合的几种气体作为壹组数据测试，使操作极其容易。

该仪器内置大容量的数据储存器，能储存130,000 个数据点，共8兆储存容量。

当使用环境监测模式时，该仪器有(STEL’S)短期暴露水平和(TWA)时间加权平均值的报警功能。

技术规格

检测器

英国离子科学公司专利技术的光离子化检测器，使用独有的“隔离电极”技术，具有难以置信的稳定性和快速响应特征，对污染源的检测轻而易举，出类拔萃。

• 更高的检测稳定性，准确性和线性

• 提高了抵御相对湿度的影响

• T90 ~ 1 秒内响应和清零

PID检测灯

用高品质纯净气体填充，标准配置：10.6eV Krypton 填充氪气

可选能量级别PID灯

8.4 eV Xenon填充氙气

10.2 eV Deuterium填充氘气

11.7 eV Argon填充氩气

除TVOC外的其他气体检测可对应异酊烯校准系数表

本质安全认证

EEx ia IIc T4 BASEEFA Ex 98E2316. ATEX 100 Pending

精确度

读数的+/- 5% ，或 +/- 1个数字

校准

通过专用校准工具完成

操作时间

干电池: 4节 AA碱性电池- 20小时. NIMH可充电电池- 20小时

报警

LED闪烁和90 dBA (10cm) 声音报警，

用户设置（时间加权平均值）TWA和 （短期暴露值）STEL*，预设250 种气体校正参数

仪器量程 *

最大量程: 1ppb ~ 10,000 ppm  或  0.01 ~ 10,000 mg/m3

流量

220ml/分钟，低流量报警

温度

操作温度:-20 ~ 60℃, -13 ~ 140℉

操作湿度: 0 ~ 99% RH (无冷凝)

重量/尺寸

不带探针时仪器体积： 340mm x 60 mm x 49 mm

箱体: 420mm x 320 mm x 97 mm

仪器 0.57kg. 箱体 3.0 kg

EMC tested to EN50081-1 & EN50082-1 July 98

采购指南

PhoCheck+ 5000EX分为两个版本：

PhoCheck+ 5000EX  RC 充电式版本

PhoCheck+ 5000EX  DC 干电池版本

|  | PhoCheck+ 5000EX RC-A 主机/10.6eV PID灯/红外链接装置/ISLPC专用软件/便携箱 |
| --- | --- |
|  | PhoCheck+ 5000EX RC-B: 主机/10.6eV PID灯/红外链接装置/ISLPC专用软件/便携箱/校准和清洗工具 |
|  | PhoCheck+ 5000EX DC-A: 主机/10.6eV PID灯/红外链接装置/ISLPC专用软件/便携箱 |
|  | PhoCheck+ 5000EX DC-B: 主机/10.6eV PID灯/红外链接装置/ISLPC专用软件/便携箱/校准和清洗工具. |

可供选择的备件：

|  | Parts No Description A-28170* ISLPC数据传输软件/红外链接装置/连接电缆 31052 特制皮套 40052 磁吸特制皮套 4/VH-01 安全背带（围肩和腰复部） 安全背带斜跨肩背连接腰腹部，使仪器可固定背在身上，以便腾出你的双手进行其他工作。 |
| --- | --- |
|  | Parts No Description 31163 标准便携箱，适用PC+1000至5000EX 31164 便携箱，适用PC+3，5000EX，可装IR Link以及清洗和校准工具 |
|  | Parts No Description A-31064 探针滤芯（5个/盒） A-31066 备用标准探针（5支/盒） |
|  | Parts No Description A-30555 5米可弯曲铁氟龙延长采样软管 A-30556 10米可弯曲铁氟龙延长采样软管 A-31153 集气袋接头 排气口和集气袋的连接附件 |

可供选择的备件：

|  | Parts No Description A-30603 探针至主机全套连接附件，可升级2002年以前的旧版仪器 A-31057 校零用碳性过滤装置附带连接附件 碳性过滤装置需注意防潮保存 |
| --- | --- |
|  | Parts No Description A-31059 校准和清洗工具，包括： 包括： 取灯用套管(粉红色) 备用过滤器（5个/ 盒） IPA擦布 碳性过滤器 校准用异丁烯压缩标气 仪器校准用适配器(含流量计，连接管) 携带箱 |
|  | Parts No Description PID07K-Cal395L 100ppm异丁烯395升标气成套校准设备 |