精达环试     厦门德仪设备有限公司网址：www.xmdeyi.com

烘干箱 型 号 工作室尺寸（D*W*H mm） DEGF-101-1-BS-II 450*350*450 DEGF-101-2-BS-II 550*550*450 DEGF-101-3-BS-II 600*500*750 DEGF-101-4-BS-II 800*800*1000 产品用途: 该产品适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。 符合标准 : JB/T5520-91 箱体结构: 箱体内胆均采用不锈钢镜面板（或拉丝板）氩弧焊制作而成，箱体外胆采优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。 采用德国原装进口风机，立式、垂直强迫对流，使工作室内温度均匀。 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用。 控制系统: 采用具有控温保护、带有定时功能的大屏幕数字显示微电脑温 控制器，控温精确可靠 主要技术参数: 温度范围 : RT＋10℃～200℃ (300℃ ) 抗制精度: ±1％（满量程） 恒温波动度: ±1℃

地址：厦门金尚路金泰里98号      TEL：0592-5251436、5253673      FAX：0592-5253673