德仪设备         　厦门德仪设备有限公司

公司网址：www.xmdeyi.com

恒温油槽 产品用途： 恒温槽是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门,高等院校,工厂实验室及计量质检部门 型号 工作槽容积 槽深度 工作槽开口 DESC-15A 300*200*170 200 200*200 DESC-25A 280*250*300 300 235*160 DESC-30A 400*330*230 230 310*280 特 点 ： l．本机采用智能微机控制、操作简单、温度稳定性好、有上下限温度超温报警、PID自动控制。 2．采用双窗口红绿两种颜色，上窗口测量值红色，下窗口设定值绿色，LED显示。 3．智能微机可修正温度测量值偏差，使数显分辨率达到0.1℃。 4．特殊用户PID可自调。 5．有内、外循环、外循环可将槽内恒温液体外引，建立第二恒温场. 技术参数： 温度范围：室温-200℃ 温度波动：0.1-0.2℃ 循环泵流量：内循环

地址：厦门金尚路金泰里98号      TEL：0592-5251436、5253673      FAX：0592-5253673