<<<<<--------离子棒--------->>>>>

作用原理

除静电除尘离子棒可产生大量的带有正负电荷的气团，可以将经过它离子辐射区内的物体上所带有的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引辐射区内的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

产品特点

1、中和静电迅速。

2、工作性能稳定安全。

3、安装简单方便。

4、离子棒有良好的接地保护。

技术参数

| 6离子铜棒----[介绍] |
| --- |
| 离子铜棒是一种排针设计形式，其设计特别适合于薄片料加工，分切，卷料、设备等平面场合。作用距离为30MM，但在70MM处也有较好的效果，须配用电源(5.6KV)供器才可以使用 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 5.6KV |
| 消耗电流 | 230uA/M |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 重量 | 1.9Kg/M |
| 高压电缆长度 | 2 Mertres |
| 最大长度 | 2 Mertres |
| 测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：5KV-500V 操作电压：5.6KV 环境温度：22℃ |
| 距离 |  | 30mm | 90mm | 150mm |
| 中和时间 | 正 | 0.1s | 0.2s | 0.5s |
|  | 负 | 0.2s | 0.2s | 0.7s |
| 残余电压 | 正 | 25V | 24V | 18V |
|  | 负 | -30V | -25V | -12V |

| 离子风铜棒----[介绍] |
| --- |
| 除静电除尘离子风铜棒产生离子，中和空气中的静电，随着高风量，使它能在更短时间达到理想效果，铜质的外壳使它更有美观感和牢固性。须配用电源(5.6KV)供应器才可以使用 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 5.6KV |
| 消耗电流 | 230uA/M |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 重量 | 3.68Kg/M |
| 空气压力 | 5-7Kg |
| 气流速率 | 10m/sec |
| ?测试结果： |
| 100mm | 0.2s |
| 300mm | 0.4s |
| 400mm | 0.7s |
| 500mm | 0.8s |
| 600mm | 1.0s |

| 离子风棒----[介绍] |
| --- |
| 除静电除尘离子风棒内置独特的高风量气管能迅速中和离子，坚硬的铝质外壳包着离子针，外观美观及经久耐用。离子风棒须配用电源（7.0KV）供应器才可使用。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 7.0KV |
| 消耗电流 | 0.36mA/M |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 重量 | 1.68Kg/M |
| 空气压力 | 5-7Kg |
| 气流速率 | 10m/sec |
| 测试结果： |
| 100mm | 0.2s |
| 300mm | 0.4s |
| 400mm | 0.7s |
| 500mm | 0.8s |
| 600mm | 1.0s |

安全指示

1安装操作前须读说明书。

2操作点必须可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作离子棒。

4不得擅自进行修理。

安装及操作

离子棒要配备高压发生器一起使用。将离子棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将离子棒连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的电源插头插入带有接地线的插座（注意高压发生器的使用电压），将离子棒固定安装到合适的位置，打开高压发生器电源即可工作。

离子棒在使用一段时间后，离子针和铜管内壁上会发生积尘，须定期进行清洁，清洁时要切断电源。

1.电源的安装

2.铜棒的安装

产品保修与服务

1、保用期

凡东莞佳创公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的自良问题，本公司免费修理。

2、保用期后的服务

凡佳创公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。

3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。