工业级串口服务器产品

型号简介

I485-4，工业级四口RS485转以太网

应用范围

- 各类需要在恶劣环境下工作的通讯系统

- 直流供电的通讯系统中

- 数目较多的下位机联网系统

产品优势

- 单设备（一个IP）同时提供4路RS232/RS485转以太网功能

- 通讯端口采用全光电隔离结构，同时隔离信号线、电源、地，并具备雷击、浪涌防护

- 内建支持AC 85-250V或DC100-250V宽压供电（无需额外的电源适配器），支持扩展电源输出，用于为其他设备提供电源

- 电源系统符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000：1995规定的2、3、4级

- Server、Client、UDP广播三种工作模式，可跨网段访问。内建支持动态域名解析服务及Modbus TCP网关功能，并可配置成透明传输模式（配对使用）

- 支持多个串口服务器汇聚成一个虚拟串口，用于组建大规模RS485半双工网络

- 内置IP认证机制，防范非法IP访问

- 支持虚拟串口及Socket两种通讯模式

- 与VSPM虚拟串口自适应串口参数，无需手工设置

- 支持Telnet管理

RS232/RS485端口工作模式

- 流传输模式

收到即转发，为默认模式。

- 自适应数据帧

串口服务器将自动判断、缓冲一个完整的RS232/RS485报文，并一次性转发到网络，适用于Socket直连网络模式。

- Modbus TCP网关模式

串口服务器将分析网口、串口的报文协议，双向转换Modbus TCP、Modbus RTU协议。

软件接口

- 虚拟串口方式

将串口服务器串口映射成本机的虚拟COM口，这些虚拟串口与硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要Windows 2000或以上版本的操作系统。

- Socket TCP/IP直连

应用软件可以直接与设备的特定TCP/IP端口建立连接，通过此TCP/IP连接，就可以与设备RS485端口双向交换数据。

| 型号 功能 | I232-4、I485-4、IMIX-4 |
| --- | --- |
| 扩展端口 | I232-4 | 4个独立的，全光电隔离的RS232端口 |
|  | I485-4 | 4个独立的，全光电隔离的RS485半双工端口，并具备总线冲突检测、避让功能，每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响) |
|  | IMIX-4 | 2个RS232+2个RS485，特性同上。 |
| 端口参数 | 速度:1200-115200bps，可自定义速率，可设置数据位:5、6，数据位:5、6、7、8，停止位:1、2，校验位:无、奇、偶。各个端口可单独设置参数，每端口具备独立的数据指示LED。 |
| 网络 | RJ45 10Mbps，可以选配以太网光纤接口，TCP/IP、UDP协议。 |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client模式，UDP广播模式。 |
| 内建增强功能 | 支持动态域名解析服务，指定域名，设备可自动解析出IP并主动连接。支持Modbus TCP至Modbus RTU双向协议转换，即Modbus TCP网关功能。 |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理，提供一个用于本地管理的RS232管理口。并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。 可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |
| 电源 | 供电电源为:AC 85-250V或DC100-250V，1-2W电源， 内置工业级电源系统。支持扩展电源输出，用于为其他设备提供电源。 |
| 供电模式 | 现场供电 |
| 防护 | 电源:内置工业级电源系统，符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000:1995规定的2、3、4级。 端口:具备ESD 15kv、浪涌保护，通讯单元和MCU单元采用全光电隔离。 系统:具备死机自动重启功能。 |
| 全光电隔离 | 同时隔离RS232、RS485单元与MCU单元之间的信号线，地、电源。 |
| 运行环境 | 温度:-20-60℃，湿度:5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书等。 |