工业级RS232串口服务器快速安装指南

- RS232端口连接

R-为RS232 Rx线连接到DB9的2脚，T-为RS232 Tx线连接到DB9的3脚，G-为RS232 GND线连接到DB9的地或5脚。

连接到RS232设备时，必须将R、T线交叉，即发-收，收-发。

DB9转接线线序，2、3交叉连法：

蓝-收（Rxd）DB9的2脚，接T端子

褐-地（GND）DB9的5脚，接G端子

黄-发（Txd）DB9的3脚，接R端子

- 电源系统

- 串口服务器供电电源

交流85-250V或直流100-250V，消耗功率(不包括为外部设备提供的功率)1-2W。

使用过程中，如果由于供电电源超过上述规定而造成的损失，不在免费保修范围之内。

- 电源防护

符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000：1995规定的2、3、4级。

- 网络

设备支持10Mbps以太网接入，不支持网线自动翻转，如果与网卡连接，需要使用交叉网线。与交换机或集线器连接，使用普通的568B/A网线即可。

在使用光收发器接入光网络时，可以使用设备提供的直流5V来提供电源。

- 检查运行状态

上电后就可以观察串口服务器的工作状态。正常情况下，工作指示灯每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为不正常状态。以太网连接正常时<联接>指示灯将长亮。

其他状态，参考下面的指示灯含义说明。

数据：网络数据，以太网连接有数据传输时闪烁。

联接：网络连接，以太网连接正常时为长亮。

工作：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

协议联接：当与虚拟串口软件建立连接后为长亮状态。

端口A指示：端口A数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

端口B指示：端口B数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

端口C指示：端口C数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

端口D指示：端口D数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

电源：正常时为长亮状态。

- 监控及配置端口

使用2、3交叉的RS232电缆连接管理口和电脑的RS232端口，并用超级终端打开此端口，设置串口参数为：9600bps，无校验，8数据位，1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键，设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为：admin。

- 安装VSPM虚拟串口软件

- 安装光盘或从网络下载的VSPM虚拟串口软件。

- 设备默认设置为Server模式，所以择VSPM的Client模式（默认模式）。

- 选择<使用设备探测器建立虚拟串口>，进入主界面后，选择<扫描添加设备>

- 修设备IP地址

- 选择一个扫描到的设备

- 在<IP地址>输入栏中，为设备指定一个新的可访问的IP地址

- 单击<修改设备网络参数>，设备修改IP地址为指定地址，并自动重启用于应用设置

- 启动完毕后单击<搜索设备>，就可以看到设备已经修改为新的IP地址。

- 选择映射此设备端口，就可以自动映射出对应的虚拟串口

映射结果

默认设置下，第一个映射出的串口，对应串口服务器的6020端口，为串口服务器的端口A， 以此类推。

如上图所示：

串口服务器的192.168.192.100:6020端口（端口A）被映射成本机端口COM2。

串口服务器的192.168.192.100:6021端口（端口B）被映射成本机端口COM3。

串口服务器的192.168.192.100:6022端口（端口C）被映射成本机端口COM4。

串口服务器的192.168.192.100:6023端口（端口D）被映射成本机端口COM5。

- 恢复出厂值

通常不需要此操作，因为串口服务器支持设备探测功能，所以即使遗失了IP地址，也可以通过虚拟串口的<设备探测器>找到设备，并且可以通过软件管理功能来恢复出厂设置。

按住恢复出厂值按钮，重新启动或上电，等待10秒左右，直到<工作>指示灯开始闪烁，就可以恢复到下列默认设置：

设备性能指标

| 型号 功能 | I232-4 |
| --- | --- |
| 扩展端口 | 4个独立的采用光电隔离（隔离信号线、地、电源）的RS232全双工端口。 |
| 端口参数 | 速度：1200-115200bps，可自定义速率，数据位：5、6、7、8，停止位：1、2，校验位：无、奇、偶、标记。各个端口可单独设置参数，并与虚拟串口参数自动同步。 |
| 网络 | RJ45 10Mbps以太网接口，TCP/IP、UDP协议。可跨网段，支持动态域名解析。 |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client模式，UDP广播模式。 |
| 内建增强功能 | 支持动态域名解析服务，指定域名，设备可自动解析出IP并主动连接。支持Modbus TCP至Modbus RTU双向协议转换，即Modbus TCP网关功能。 |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理，也可以通过管理串口进行本地管理。并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |
| 电源 | AC 85-250V或DC 100-250V，消耗功率1-2W |
| 供电模式 | 现场供电。 |
| 防护 | 电源：内置工业级电源系统，符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000：1995规定的2、3、4级。 端口：MAX202E高防护等级芯片，RS232单元和MCU单元采用全光电隔离。 系统：具备死机自动重启功能。 |
| 运行环境 | 温度：-20-60℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件内容 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书，各种接线标准等。 |

- RS232端口防护：

采用MAX202E作为RS232接口芯片，符合下列防护标准。

±8 kV IEC 61000-4-2 接触放电Contact Discharge

±15kV IEC 61000-4-2 空气放电Air-Gap Discharge

±15 kV EIA/JEDEC 人体模型Human Body Model

- 设备防护：

完全的光电隔离。

同时隔离RS232单元与MCU单元之间的信号线，地、电源。

# Text boxes

IP认证：禁用

Telnet端口：23

IP地址：192.168.192.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无

R G T

端口D    端口C    端口B    端口A

R G T

R G T

R G T