工业级Profibus光纤转器

使

用

手

册

2006．06 VG1.2

Profibus总线光纤转器

# 一、产品介绍

这是一款工业Profibus总线至光纤转换器，支持两路可集联上下行光纤接口，一路RS485接口， RS485接口采用工业端子结构，为现场RS485接线提供了方便，同时该产品采用标准工业35mm导轨安装方式，采用DC10-30V宽电源输入模式，内置隔离电源模块，满足不同工业现场的需求。

产品采用标准ST光纤接口（可根据用要求订制，支持FC、SC接口）；光纤最远通信距离可达多模2KM，单模10-60KM；RS485接口支持Profibus-DP 等工业控制协议，支持RS485最高通信速率可达6M。

# 二、产品示意图

单光口前面板示意图                 双光口前面板示意图

# 三、性能指标

## 1、电气接口接口

RS485支持A、B半双工工作模式；

接口速率：0-6M；

## 2、光纤接口

光纤波长：	多模：850nm、1310 nm

单模：1310 nm、1550nm;

传输光纤：	多模：50/125、62.5/125、100/140um

单模：8.3/125、9/125um、10/125um

传输距离：	多模2KM；

单模：10～60KM

光纤接口类型：SC、ST、FC可选；标配：ST接口

## 3、其它指标

电流电源：DC9-30V ；500mA

外形尺寸：120mm×90mm×50mm

工作温度：-10-70℃；

相对湿度：≤90%(无冷凝)

存放温度：﹣40～80℃

# 四、拔码开关设置

| 开关 接口 设置 | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS485 | OFF | ON | OFF | ON |

## 其它功能设置

S1.5：RX端终端电阻；（485端终端电阻）

S1.7：电口至光口2连接；

S1.8：光口2至电口连接；

# 五、DB9孔针脚定义

| DB9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS485 |  |  |  |  |  | A | B |  |  |

# 六、指示灯

PWR：电源指示灯；

ACT：光纤告警指示，长亮光纤为不正常，表示光纤没有连接或光缆有断路；

RX：接收信号指示灯；接收到信号闪烁，没有接收到信号不亮。

# 七、典型应用

## 1、点对点远距离通信

## 2、多点光纤集联通信方式

保修条例：

本公司产品自从本公司、授权分销商或经销商处购买之日起，一年保修，终身维护。

如果本产品在质保期内出现质量问题，本公司将为顾客免费保修和维护。

由于不正确操作、人为损坏、擅自拆机、事故或灾难引起的设备损坏以及未授权产品不提供保修服务。