SWP系列数字仪表 >> SWP-LED系列智能仪表 >> SWP-LED双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪

SWP-LED双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪 SWP-LED系列数字显示双回路控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算。 SWP-LED系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制（高亮度LED数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观。 一、 主要特点 1、 SWP系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪可同时测量显示两路输入信号，并且两路输入信号可为不同分度号。 2、 可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出，适用于各种测试控制场合。 二、 仪表外形及接线图（以下为基本配线方式，特殊订货请参见随机接线图） 型号 SWP-D823系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 型号 SWP-T823系列（横式） 仪表外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 型号 SWP-S823系列 仪表外形 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 型号 SWP-T823系列（竖式） 仪表外形 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 型号 SWP-D923系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:92×92mm 重 量:400g 型号 SWP-D423系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:48×96×140mm 开孔尺寸:45×92mm 重 量:240g 型号 SWP-S423系列 仪表外形 仪表尺寸:48×96×140mm 开孔尺寸:45×92mm 重 量:240g 型号 SWP-D723系列 接 线 图 型号 仪表尺寸:72×72×110mm 开孔尺寸:68×68mm 重 量:240g 三、 SWP-LED系列双回路数字显示控制仪型谱表 型 号 代 码 说 明 SWP - □ □ □□- □ □ □-□□/□□ □- □/ □ □ - □- □ 外形特征 D S 横式显示仪表 竖式显示仪表 外形尺寸 4 7 8 9 96×48mm（横） 48×96mm（竖） 72×72mm 160×80mm（横） 80×160mm（竖） 96×96mm 控制作用 21 23 测量显示 三位式控制 通讯方式 □ 参见"通讯方式" 第一路输出方式 □ 参见"输出方式" 第二路输出方式 □ 参见"变送输出方式" 第一路输入类型 □□ 参见"输入类型" 第二路输入类型 □□ 参见"输入类型" 第一路第一报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 第一路第二报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 第二路第一报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 第二路第二报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 馈电输出 P 2P DC24V馈电输出 2路DC24V馈电输出 供电方式 W T DC24V供电 AC90～265V供电（开关电源） AC220V供电（线性电源，可省略） 四、 SWP-LED系列光柱测量显示控制仪型谱表 型 号 代 码 说 明 SWP - T □ □□- □ □ □-□□/□□ □- □/ □ □- □- □ □ 外形尺寸 8 160×80mm（横） 80×160mm（竖） 控制作用 21 23 测量显示 三位式控制 通讯方式 □ 参见"通讯方式" 第一路输出方式 □ 参见"变送输出方式" 第二路输出方式 □ 参见"变送输出方式" 第一路输入类型 □□ 参见"输入类型" 第二路输入类型 □□ 参见"输入类型" 第一路第一报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 第一路第二报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 第二路第一报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 第二路第二报警方式 N H L 无报警（可省略） 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 馈电输出 P 2P DC24V馈电输出 2路DC24V馈电输出 供电方式 W T DC24V供电 AC90～265V供电（开关电源） AC220V供电（线性电源，可省略） 外形特征 X 横式显示仪表 竖式显示仪表 ★ 输入类型 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 01 B 400～1800 ℃ 09 Pt100.1 -99.9～199.9℃ 17 30～350Ω -1999～99999 d 02 S 0 ～1600 ℃ 10 Cu50 -50.0～150.0 ℃ 18 特 殊 规 格 用 户 特 定 03 K 0 ～1300 ℃ 11 Cu100 -50.0～150.0 ℃ 19 4～20 mA开方 -1999～99999 d 04 E 0 ～1000 ℃ 12 4～20 mA -1999～99999 d 20 0～10mA开方 -1999～99999 d 05 T -200～400 ℃ 13 0～10 mA -1999～99999 d 21 1～ 5 V开方 -1999～99999 d 06 J 0 ～1200 ℃ 14 1～5 V -1999～99999 d 22 0～5 V开方 -1999～99999 d 07 Wre 0 ～2300 ℃ 15 0～5 V -1999～99999 d 23 可切换输入 详见下表 08 Pt100 -200～650 ℃ 16 0～20 mA -1999～99999 d 24 频率输入 0～5kHz ★ 全切换输入只需设定仪表二级参数，即可切换输入多种分度号，可输入分度号如下： 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 01 B 05 T 09 Pt100.1 14 1～5 V 18 1～ 5V开方 02 S 06 J 10 Cu50 15 0～5 V 19 0～5V开方 03 K 07 WRe 12 4～20 mA 16 4～20 mA开方 04 E 08 Pt100 13 0～10 mA 17 0～10mA开方 ★ 变送输出方式 选型代码 0 2 3 4 5 8 输出方式 无输出 4～20mA 0～10mA 1～5V 0～5V 特殊规格 ★ 通讯方式 选型代码 0 2 4 8 9 通讯方式 无通讯 RS-232 RS-422 RS-485 特殊规格 ★ 同种分度号，选型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。 ★ 注：D423只能做两个报警，即每路各一个报警。 ★ 型号举例： SWP-D823-212－10/09-HL/HL-P-W 测量显示，通讯方式为RS232，第一路输出方式为继电器输出，第二路输出方式为4～20mA，第一路输入类型为CU50，第二路输入类型为Pt100.1，第一路第一报警为上限报警，第一路第二报警为下限报警，第二路第一报警为上限报警，第二路第二报警为下限报警，DC24馈电输出，供电方式DC24V。