SWP系列数字仪表 >> SWP-LED系列智能仪表 >> SWP-LK系列流量积算控制仪

SWP-LK系列流量积算控制仪 ★ 五位瞬时流量＋八位瞬时累积显示 SWP-LED系列流量积算控制仪适用于各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等的流量积算测量控制。 一、 主要特点 1、 万能无跳线输入技术，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 2、 流量系数K的自动演算具有多种输入信号功能，可配接各种差压、压力及频率式流量传感器（如涡街、涡轮、孔板等）,可自由选择多种补偿方式（如温度、压力补偿等）。 3、 具有极宽的显示测量范围，可切换显示温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量（差压、频率）测量值等，及十二位的流量累积测量值（0--999999999999字），可精确到小数点后三位（0.001）进行累积，可设定仪表内部参数使最大累积达到9999999999.99′100。 4、 采用查表法进行密度补偿，可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制。 5、 仪表面板增加了一组LED发光二极管状态指示，每一发光二极管对应一种状态，用以指明对应显示值的工程含义，方便用户观测。 二、 仪表外形及接线图（以下为基本配线，特殊订货请参见随机接线图） 型号 SWP-LK80系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 型号 SWP-LK90系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:92×92mm 重 量:400g ★ SWP－LK系列与LE系列接线端子序号不同 三、 SWP-LED系列流量积算控制仪型谱表 型 号 代 码 说 明 SWP -LK □ □-□ □ -□ □ □- □ □- □- □- □ □ 5位+8位流量积算控制仪 外形尺寸 8 9 160×80mm，80×160mm 96×96mm 控制作用 01 02 03 04 05 无补偿输入 带补偿输入 过热蒸汽带温度压力补偿-查表法 饱和蒸汽带温、压补偿-查表法 用户特定曲线补偿输入-查表法 通讯方式 □ 参见"通讯方式" 输出方式 □ 参见"输出方式" 流量信号类型 □ 参见"输入类型" 压力补偿类型 □ 参见"输入类型" 温度补偿类型 □ 参见"输入类型" 第一报警方式 N H L B C D 无控制（或报警，可省略） 上限控制（或报警） 下限控制（或报警） 流量定量到控制 --自动启动 流量定量过程控制--自动启动 流量定量到控制 --自动清零 第二报警方式 N H L B C 无控制（或报警，可省略） 上限控制（或报警） 下限控制（或报警） 流量定量到控制 --手动启动 流量定量过程控制--手动启动 馈电输出 N P 2P 无馈电输出（可省略） 单路DC24V馈电输出 双路DC24V馈电输出 供电方式 W T DC24V供电 AC90～265V供电（开关电源） AC220V供电（线性电源，可省略） 外形特征 S 竖式显示仪表 横式显示仪表（可省略） ★ 输入类型：（出厂默认值） 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 说 明 A 4～20 mA -1999～99999 d O 脉冲-集电极开路 0～5KHz 本表所列为最大量程，用户可在量程范围内通过修改仪表二级参数确定量程范围 B 0～10 mA -1999～99999d G Pt100 -200～650℃ C 1～5V -1999～99999d E 热电偶E型 0～1000 ℃ D 0～5V -1999～99999d K 热电偶K型 0～1300 ℃ M 0～20 mA -1999～99999d R 用户特定 -1999～99999 d F 脉 冲 0～5KHz N 无补偿输入 ★ 输出方式 选型代码 0 1 2 3 4 5 输出方式 无输出 继电器 4～20mA 0～10mA 1～5V 0～5V ★ 通讯方式 选型代码 0 2 4 8 9 通讯方式 无通讯 RS-232 RS-422 RS-485 特殊规格 ★ 注1：LK802、LK803、LK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。 ★ 注2：仪表除0～20mA、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。 ★ 如用户选择特定曲线补偿输入（查表法）时，请在订货时提供相关技术参数或密度表格。 ★ 型号举例： ①SWP-LK802-02-AAG-NN 补偿输入5位流量积算控制仪，流量输入类型为4～20mA，压力补偿输入类型为4～20mA，温度补偿输入类型为4～20mA，4～20mA变送输出，无报警输出。 ②SWP-LK803-81-ACK-BL-P 过热蒸汽带温度压力补偿的5位流量积算控制仪，流量输入类型为4～20mA，压力补偿输入类型为1～5V，温度补偿输入类型为热电偶K型，继电器控制输出，带RS-485通讯，带流量定量到控制报警输出，带下限报警输出，带DC24V馈电输出。