IP防护等级说明

IP（INTERNATIONAL PROTECTION）防护等级标准是由IEC（INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION）所起草，目的是为了将电器等设备依其防尘防水之特性加以分 级。 IP防护等级是由两个数字所组成，第一个标记数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级，第二个标记数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。 （这里所指的外物含工具、人的手指等，均不可接触到电器内之带电部分，以免触电） IP65防护等级 “IP”为标记字母，数字“6”为第一标记数字，“5”为第二标记数字

| 防尘、防止外物侵入等级（第一标记数字） |
| --- |
| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| 0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
| 1 | 防止大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体（如手掌）因意外而接触到电器内部的零件，防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入 |
| 2 | 防止大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸（直径大于12.5mm）的外物侵入 |
| 3 | 防止大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
| 4 | 防止大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
| 5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作 |
| 6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |

| 防湿气、防水侵入的密闭程度（第二标记数字） |
| --- |
| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| 0 | 无防护 | 对水及湿气无特殊的防护 |
| 1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴（如凝结水）不会对电器造成损坏 |
| 2 | 倾斜15度时，仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时，滴水不会对电器造成损坏 |
| 3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
| 4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
| 5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
| 6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器，可防止因大浪的侵袭而造成损坏 |
| 7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下，可确保不因侵水而造成损坏 |
| 8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在指定的水压下，可确保不因侵水而造成损坏 |