AUELY-320高性能静音轴承加热器

技术参数：

功率：32KVA    电流：80A

电压/频率：380V（50HZ）

加热器重量：1000KG

加热最大轴承重量：550KG

可加热最小轴承内径：290mm

可加热最大轴承外径：1400 mm

可加热轴承最大宽度：550 mm

温度范围：标准型40℃-250℃（特殊定制可达500℃）

外形尺寸：1440×830×2300mm

附件：

标准加热杆          最小加热内径

120×120×1100        290mm

功能介绍：

高性能轴承加热器由上海轴承研究所和上海交通大学共同研究开发，运用国际先进的“FuzzyContry”与“NeuralNetwork”技术！由英国皇家太阳联合保险公司承保！

涡流感应、温度/时间控制模式、数字显示、手动提示、错误提示、自动保温、温度控制模式下加热时间自动显示、手动/自动退磁、热保护装置。

宁波利德亚太仪器设备有限公司

宁波（骆驼）机电工业园区荣吉路

电话：0574-82699700

传真：0574-56877557

手机：15968445451

Q Q： 37518088

E-MAIL: yjh.37@173.com

网站：http://www.lstime.com

http://www.leadsun-china.com