# Text boxes

A p u r e

实验室电导率计

DDS-11A 型电导率仪

●四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，

测量精度高。温度自动测量并显示，自动对溶液进

行温度补偿

●采用 3 1 / 2 位液晶数字显示，温度与测量值同

时显示，外形美观，显示清晰。

●可对溶液温度系数及电极常数进行设置。

技术参数:

测量范围：        0～10000uS·cm-1，

分四档量程并自动切换；

电子单元基本误差：1.0%(FS)±1个字

仪器的基本误差：  ±1.5%（FS)±1个字

温度补偿范围：    5～50℃，基准温度25℃

温度显示范围：    0～60℃

介质温度：        5～50℃

配套电极：        DJS-1 型塑料电极

电极常数：        1.0cm -1

外形尺寸： 200*210*70mm（L*W*H）

重量：     1kg

正常使用条件：

环境温度：  5～50℃

相对湿度： ≤85%

供电电源： AC220V±22V 50Hz±0.5Hz

无显著的震动；

除地球磁场外无外磁场干扰。

应用场合:

DDS -11A 型电导率仪是实验室电导率测量仪器，它广泛应用于石油化工、生物医药、污水处理、

环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极，可用于测量电

子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。