消化炉SKD-08S2   安装示意图

工作状态安装示意图：

注意：1.如果消化样品的数量不到8个时，请把空消化管填满空位（消化管可干烧），否则热量会散发，严重影响消化的结果

注意:2.排污管不能低于水龙头，要尽量往上提，否则会积水影响消化效果。

排污管（短的管路）：进水口

排污管（长的管路）：出水口

冷却状态示意图：消化好的样品直接消化炉上冷却，或如图放在冷却架上冷却，可以盖上排污罩

# Text boxes

排污罩

排污管（不低于水龙头）

进水口（接水龙头）

主机

冷却架

消化管

消化架

出水口(接下水道）

冷却架

消化架