微波料位开关

MWS-ST/SR 电石行业料仓控制解决方案

◎ NOHKEN微波开关的特点                            第2页

◎ NOHKEN微波开关在电石料仓测控中的技术优势        第3页

◎ MWS-ST/SR微波传感器                             第5页

◎ NOHKEN微波开关的工业及应用案例（密闭电石炉料仓）第7页

◎ NOHKEN微波开关在电石行业及其它行业上的硬件选择  第20页

◎ NOHKEN微波料位开关针对电石行业料仓的解决方案    第27页

◎ NOHKEN微波开关的其它参考信息                    第30页

1. NOHKEN微波开关的特点

1.1 NOHKEN微波传感器

- 经过40年的市场锤炼，NOHKEN已成为世界范围内质量高端、值得信赖的微波传感器设计与生产商。

MWS-ST/SR 系列水平开关

- MWS-ST/SR微波传感器是一个开关，由面对面安装的发射器（MWS-ST）与接受器 （MWS-SR）组成。

- 发射器对接收器发射微波, 当微波被物体阻隔时接收器输出继电器信号。

- 该传感器被广泛应用于急需可靠无触点物位探测的多个工业领域。该传感器通过监测箱仓与筒仓中物质存在与否、流量存在与否判断介质物位，通常被用于过程监控。该传感器还可被用作诸如自卸车与轨道车等车辆检测的接近开关。

1.2 微波传感器的一般特点

  - 微波传感器不受以下环境条件的影响：

- 厚灰尘与粉末

- 烟雾、蒸汽、火焰

- 雨雪等

- 非触控检测将导致：

- 零磨损

- 零维护

- 通过耐高温材料、玻璃、塑料窗/ 塑料墙等进行非侵入性检测：

- 介质流动无间断

- 保持整个过程的封闭性

- 得益于微波的超强穿透力，传感器不受结疤影响；。

- 不可移动部件以保持固态的可靠性。

- 保障操作人员的安全。

2.微波开关在电石料仓测控中的技术优势

2.1 国内最先进的外差检测方法

- 外差检测方法是其首创的检测方法，之前的二极管检测方法与之相比已然过时；

  - 外差检测方法使检测结果与接收功率电平（线性功能）成正比，而二极管检测方法使检测结果与接收功率水平的平方（二次函数）成正比。

- 因此，外差检测方法以最低接收功率电平，与二极管检测方法的最低接收功率电平相比更低。这就使微波发射无需增大功率电平便可达到操作范围更广、穿透性更强的目的。

2.2 对数放大器

- 范围设置互相重叠               无重叠

- 特定检测范围多灵敏度设置点      任何检测范围单点灵敏度设置点

  - 复杂的灵敏度调节                简单的灵敏度

2.3 灵敏度调节简化

3. MWS-ST/SR 系列传感器

3.1 标准型MWS-ST/SR-11

- 标准特点：

- 100米范围有Ø27mm天线

该传感器操作范围与传统传感器相比，约为后者三倍。得益于此，该   传感器可以轻松穿透结疤、火砖、及其他抗高温材料。

- 多种检测模式选择

该传感器拥有受阻碍波束模式与无阻碍波束模式两种选择

- 延迟时间

0.1秒到10秒的调试时间，防止填充材料时，倾倒材料的瞬间检测影响检测准确性。

- 简单的波束对齐

得益于宽泛的波束角，安装时的初级波束对齐极为简易。

- 不受恶劣环境的影响

传感器不受灰尘和表面结疤, 蒸汽及悬浮颗粒的影响

- 重量轻，结构精巧

3.2 豪华型 MWS-ST/SR-2

- 新增特点：

- 15个LED 指标阵列

接收器带有15个LED指标阵列，显示接收功率与灵敏度设置点。

这使目测灵敏度调节成为现实，极大简化维护过程-操作步骤一目了然。

- 无设备与设备间干扰

通过操作旋转开关，有四个操作频道可供选择，避免了设备与设备间的干扰。

- 模拟输出（可选择）

接收功率为4到20毫安模拟信号

- 检测窗套（可选择）

接收功率水平与灵敏度设置点一目了然，无需移动控制器外套。

- 高速静态继电器（可选择）

- 工业及应用案例

4.1在电石炉料仓的安装及使用

一般情况下，料仓内物料堆积，堵住了料仓下方出料口的高温气体反冲，故其温度为常温，但为防止特殊情况，料仓内因无物料的堵塞，可能会使料仓下方出料口高温气体反冲，达到几百度的瞬间高温，为解决这个问题，我公司的解决方案如上图二所示：

1、在金属仓或水泥仓壁的微波开关的发送器和接收器两端各安装一个陶瓷垫片（耐高温、耐磨），这样即防止物料溢出，又可使微波开关发出的微波穿透陶瓷垫片，达到测控的目的。

2、考虑到有可能会出现瞬时高温的影响（一般不会出现这种情况），微波开关的安装不会接触到金属仓壁或水泥仓壁（大约离陶瓷垫片有20~30cm），这样微波开关可充分进行散热，从根本上解决了瞬时高温对微波开关的损害，并可达到微波开关长期使用的目的

安装图纸

4.1 应用范例

- 插入溜槽检测

- 流动/无流量检测

- 输送检测产品,

- 给料机气动输送管、气动溜槽堵塞等

􀂃

􀂃

􀂃

4.1 应用范例

- 液体在箱状存储器、筒仓、旋流器和储存罐中固体/液体的物位检测

- 废物压缩器及高层公寓废物回收溜槽中废物的高物位检测。

- “气动废物收集系统”的堵塞检测。垃圾通过地下真空管运达焚化厂与垃圾中转站。

- 应用&工业

4.1 应用范例

- 焚化炉及其他工业用炉中废物的物位检测。

- 应用&工业

4.1 应用范例

- 火车自动刹车系统。

为日本铁路集团动车系列研发。

发射器安装在车道旁、火车转换点前一定距离处，接收器安装在保养车上。

当转换点关闭时，转换开关开启，发射器运行，当保养车临近时，接收器监测到发射信号，提醒火车司机停止火车行驶，即使司机不能在此时及时刹车，保养车也会自动停止。

4. 应用&工业

4.2 高温条件下的应用

高温扩展组件（EK型）在600摄氏度高温条件下的应用。

4. 应用&工业

4.2 高温条件下的应用

- 高温波导延伸（WG型）在600摄氏度高温下的应用。

直线型和弯曲型的波导用来定位特定室温下的用电情况。

- 应用&工业

4.3 高压条件下的应用

法兰安装基座聚丙烯插头

- 应用&工业

4.4 高振条件下的应用

绝缘非侵入性测量

得益于监测窗口的存在，传感器可免于振动和冲击的影响。微波可以通过固定在绝缘支撑结构上的传感自由传送。

- 应用&工业

4.5 超级高温&穿透性应用

- 超强微波传感器-伽玛射线传感器可以用来检测焚化炉中焚烧废物的物位水平。

- 焚化炉内部温度为2000摄氏度

传感器被用于控制废物填充、焚化炉内部氧气供给等。

- 安装照片。

- 微波开关在电石行业及其它行业使用上的硬件选择

5.1 标准附件

标准附件适用于一切限于常规条件下应用（气温、气压、振动等）。

- 硬件选择

5.2 法兰设备

多数标准型号携带螺纹法兰（JIS,DIN,ANSI等）

- 硬件选择

5.3 NP型号

NP型号适用于操作过程中容易产生材料堆积、破坏微波的情况下使用。聚丙烯插头应该安装在支座部位，防止材料涌入支座。

该型号还适用于高压条件下使用。

多数标准型号携有螺纹法兰（JIS. DIN, ANSI等）。

- 硬件选择

5.4  NS型号

NS型号适用于对穿透性有严格要求及传感头与腐蚀、研磨材料接触时的应用。不锈钢探头可以更有效抵抗磨损。多数标准型号均携带螺纹法兰（JIS, DIN, ANSI 等）。

- 硬件选择

5.5  SH型号

SH型号适用于腐蚀、研磨材料直接接触传感头及温度到达150摄氏度的高温条件的情况下使用。不锈钢探头会产生延伸，散热片可以分散探头热度。

螺纹大小及探头长度可以根据具体使用情况进行选择。

- 硬件选择

5.6  EK型号

EK超级重型扩展组件适用于600摄氏度高温条件下使用。法兰、探头大小及波导长度可根据具体使用情况进行选择。

5. 硬件选择

5.7 WG型号

WG型号采用直线与弯曲两种波导延伸。不锈钢探头安装在高温区域，传感器安装在常温区域。

弯曲与直线形波导通过X,Y, Z轴线将电流从高温区转移。

WG型号适用于600摄氏度高温条件下使用。

6.nohken微波料位开关针对电石行业料仓的解决方案

6.1 电石行业料仓及工况

在电石行业中，每个电石炉上分组分布12-15个料仓，其料仓的形状及大小如下图所示。工艺要求对高2m,直径1.5m的料仓内的物料高度进行测控，仓内物料为直径ф8-40mm的石灰和直径ф5-25mm焦碳按一定比例的混合物。正常情况下仓内温度为常温，由于是顶部下料，所以有较大粉尘

6.2电石行业料仓的控制及历史

密闭电石炉环型料仓料位检测一直是困扰行业上的一大难题。密闭电石炉成套引进时该料位计也随之引进，引进的料位计为γ射线料位开关。随着国家对放射性物质的管制加强，γ射线料位计年检制度等的影响，对工业应用已经很难了

1、射频导纳料位开关：射频导纳料位开关测量物料的介电常数原理检测料位。该测量方式在行业上大量使用。但该选择存在几个问题，A：射频导纳元件温度一般选300摄氏度，但料层发生燃烧时肯定要高于此温度，造成测量元件损坏，所以应选择陶瓷测量材质的测量元件；B、测量料仓料层会发生燃烧现象，特别是低低位料层更容易发生燃烧。料层发生燃烧时，介电常数变化很大，这时料位计就不能正常工作了。这也是该料位计不能正常工作的主要原因；

2、电容式料位计：该料位计的测量也是测量介电常数原理，同时料仓受到电极电磁干扰较大，更不能正常工作。

3、阻旋料位计：阻旋料位计主要是在料层发生燃烧时会损坏测量仪表，在现场使用情况看，低低位的故障率较高。

4、雷达料位计：雷达料位计通过检测雷达回波测量料位，由于表现形式料仓直径一般为3m；料仓中心有中心料管，仓内结构复杂，容易受到干扰回波的影响，所以射空雷达不能正常使用。

5、NOHKEN能研微波料位开关，对人体无害，调试简单，可一键自动调试，测控稳定可靠，且维护更换方便，无需停机。具有γ射线开关的所有优点，穿透能力强大，不受内部环境影响。

7  ：其它参考信息

废物处理：

ShinMaywa Industries             http://www.shinmaywa.co.jp/

Fuji Car                         http://www.fujicar.com/

Ebara                           http://www.ebara.co.jp/

Kubota                          http://www.kubota.co.jp/

Kawasaki Giken                   http://www.kawasaki-giken.com/

Nippon Steel                      http://www.nsc.co.jp/

Kawasaki Heavy Industries           http://www.khi.co.jp/

Mitsui Engineering and Shipbuilding   http://www.mes.co.jp/

Kobe Steel                        http://www.kobelco.co.jp/

Takuma                           http://www.takuma.co.jp/

Hitachi Zosen                      http://www.hitachizosen.co.jp/

Mitsubishi Heavy Industries           http://www.mhi.co.jp/

IHI                               http://www.ihi.co.jp/

JFE Engineering                     http://www.jfe-eng.co.jp/

Sumitomo Metals Industries            http://www.sumitomometals.co.jp/

制造业及其他：

Bridgestone Firestone                 http://www.bridgestone.co.jp/

Mitsubishi Hitachi Metals Machinery     http://www.m-hmm.co.jp/

West Japan Railway Company           http://www.westjr.co.jp/

澳大利亚

- 参考信息：

采矿&能源：:

BHP Billiton                        http://www.bhpbilliton.com/

Rio Tinto                           http://www.riotinto.com/

Newcrest Mining                     http://www.newcrest.com.au/

Pilbara Iron                          http://www.pilbarairon.com/

Macquarie Generation                  http://www.macgen.com.au/

Transmin                            http://www.transmin.com.au/

Millenium Energy                     http://www.milleniumenergy.com/

CS Energy                           http://www.csenergy.com.au/

Eraring Energy                       http://www.eraring-energy.com.au/

Xstrata                              http://www.xstrata.com/

Centennial Coal                       http://www.centennialcoal.com.au/

南非

采矿&能源：

De Beers Diamond Mines        http://www.debeers.co.za

De Beers Botswana             http://www.debswana.com

Barrick Gold Mines             http://www.barrick.com

Western Areas Gold Mine        http://www.westernareas.co.za/

Kumba Resources              http://www.kumbaresources.com/

Sasol Coal Mines  http://w3.sasol.com/annual2001/br_sasol_mining.htm