一、SK直联式水环式真空泵用途及使用范围： SK-0.15/0.4/0.8/1.5A/1.5B水环真空泵是用来抽吸空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体，以使在密闭容器中形成真空，吸入气体中允许含少量液体。SK型直联式水环式真空泵广泛应用于机械、石油、化工、制药、食品、陶瓷、制糖、印染、冶金等行业，该型号泵亦可用于大型水泵的引水。 二、SK直联式水环式真空泵工作原理： 如图（一）所示，叶轮偏心地安装在泵体内，泵起动时，向泵内注入一定高度的水，当叶轮旋转时，水受离心力的作用而在泵体内壁形成一旋转水环，水环下部内表面与轮毂相切，沿箭头方向旋转时，在前半转过程中，水环内表面逐渐与轮毂脱离，因此在叶片间形成空间并逐渐扩大，内部压力低于入口处压力，此时吸入气体。在后半转过程中，水环内表面逐渐与轮毂靠近，叶片间的空间容积缩小，气体压力高于大气压时被排出。如此叶轮反复工作，泵就连续不断地抽吸气体。 由于在工作过程中，水会随工作时间的延续而发热，同时部分水会与气体一起被排出，因此，工作过程中须不断地向泵内供给冷水，以冷却和补充泵内消耗的水。 三、SK直联式水环式真空泵结构说明： 泵结构如图（二）所示，泵由泵盖、圆盘、叶轮、泵体、填料等组成。吸、排气口与圆盘上的吸、排气口相连。轴偏心地安装在泵体内，叶轮固定在轴上，叶轮与泵体上圆盘的间隙由泵盖和圆盘之间的垫来调整，此间隙决定气体在进排气口的流动中损失的大小，填料装在泵体内。泵体上装有圆盘，圆盘排气孔前有圆孔，圆孔由橡皮球阀关闭。当叶轮叶片间气体压力达到排气压力时，在排气口以前将气体自动放出，降低因气体压力过大而产生功率消耗。 四、SK-0.15直联式水环式真空泵泵结构图： 五、SK-0.4、SK-0.8直联式水环式真空泵结构图： 六、SK-1.5A、SK-1.5B直联式水环式真空泵结构图： 七、SK直联式水环式真空泵性能参数： 型号 最大气量 （m3/min） 真空度为-450 mm Hg 时气量（m3/min） 极限真空 转速 （r.P.m） 功率 （KW） 水耗量 （l/min） （M）Pa （mm Hg） SK-0.15 0.15 0.12 -0.093 -700 2860 0.75 1-3 SK-0.4 0.4 0.36 -0.093 -700 2860 1.5 1-3 SK-0.8 0.8 0.72 -0.093 -700 2860 2.2 3-5 SK-1.5B 1.5 1.35 -0.096 -720 2860 4 5-10 注：1、表内数据在下列条件下得出 （1）水温15℃； （2）气体温度20℃； （3）气体相对湿度70%； （4）大气压力0.1013MPa（760mmHg） 2、表内性能指标偏差±5%。 八、SK直联式水环式真空泵安装尺寸： 型号 A B C D E F G SK-0.15 400 200 125 100 95 85 10 SK-0.4 440 250 130 245 54 80 16 SK-0.8 475 250 130 270 54 80 16 SK-1.5B 501 260 190 140 20 100 12 泵安装前，转动电机风扇叶片，以证实是否有卡住现象（泵运到安装地点叫包装损坏或存放受潮，以及泵在出厂后八个月再行安装者，应在安装前安部拆开检查清理）。 在供水管路上须安有阀门，以便调整供水量，供水压力宜在0., 1MPa左右。 九、SK直联式水, 环式真空泵的拆卸与装配： 1、拆卸： 拆卸前将泵中水放出，如密封垫损坏，需更换同样厚度的密封垫。 （1）松开泵盖与泵体间的紧固螺丝； （2）取下泵盖及圆盘； （3）松开叶轮紧固螺丝； （4）取出叶轮； （5）取下平键； （6）松开泵体与电机法兰紧固螺丝； （7）取下泵体； （8）取出孔用档圈； （9）取出油封。 2、装配 装配前应将另件清理干净，所有配合面，接触面及螺纹处擦净涂以润滑油。装配顺序与拆卸顺序相反。 装配时应保证园盘与叶轮间的间隙。 十、SK直联式水环式真空泵超动及停车： 长期停车开动前，须转动风扇叶轮片，以证实是否有卡住现象。 起动按以下顺序： 1、关闭进气口阀门； 2、打开排气口阀门； 3、向泵内注入少量水，以技术指标表内水耗量为参考； 4、开动电机； 5、打开进气口阀门； 6、调整供水量，以便消耗最小量的水，保证泵的技术指标。 停车顺序按以下顺序： 1、关闭进气口阀门； 2、关闭电机、同时停止供水； 3、放出泵体内余水。 十一、SK直联式水环式真空泵订货说明： 1.真空泵名称（旋片式真空泵、旋片泵、单级旋片式真空泵、直联式旋片真空泵、 水环泵、水环真空泵、直联式水环真空泵、滑阀泵）; 2.真空泵型号（2X、XZ、2XZ、XD、SK、SZ、SZB、2SK、2BV、SKA、H-150）; 3.真空泵抽气速率（1-150升/秒）; 4.真空泵功率（0.12-132KW）; 5.真空泵使用电压（AC200V、AC380V）; 6.真空泵使用行业（石油化工、制药、食品、医药、真空包装、真空渗漏等）; 7.如有特殊要求时请在订购产品时注明 8.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 9.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net 】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-57883808，57883908

产品相关关键字： 直联旋片式真空泵 直联式水环式真空泵 水环式真空泵 双级旋片式真空泵 滑阀式真空泵 真空泵来英科