氧化铝化学品安全技术参考资料

（24号氧化铝）

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：氧化铝

化学品英文名称：aluminum oxide

中文名称2：矾土

英文名称2：alumina

技术说明书编码：1342

CAS No.：1344-28-1

分子式：Al2O3

分子量：101.96

第二部分：规格

粒度号：BT24#

粒径µ：850-710

形状：菱形

比重：3.9克/立方厘米

堆积密度：1.68-1.95克/立方厘米

莫式硬度：9

颜色：棕色

特点：具有硬度适中，韧性高，抗破碎能力较强，耐高温，抗氧化，抗腐蚀，成本低，适用性强等特点。

用途：广泛应用于一般合金钢以及可锻铸铁和硬青钢等抗张强度较高的金属、电镀，喷漆，铁氟龙，橡胶被覆前处理，黄金饰品之伤化美感加工。

第三部分：危险性概述

健康危害：对机体一般不易引起毒害，对粘膜和上呼吸道有刺激作用。经呼吸道吸入其粉尘可引起肺部轻度纤维化，肺部和肺淋巴结有大量的铝沉积。

燃爆危险：本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。

有害燃烧产物：自然分解产物未知。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：6

前苏联MAC(mg/m3)：2～6

TLVTN：ACGIH 10mg/m3(按铝计)

TLVWN：未制定标准

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分：纯品

外观与性状：棕色粉末。

熔点(℃)：2010-2050

沸点(℃)：2980

相对密度(水=1)：3.97-4.0

溶解性：不溶于水，微溶于无机酸、碱液。

主要用途：用于制镶牙水泥、瓷器、油漆的填料、媒染剂、金属铝等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：强氧化剂。

避免接触的条件：潮湿空气。

第十一部分：废弃处置

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。

第十二部分：运输信息

包装类别：Z01

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十三部分：法规信息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中铝、氧化铝、铝合金粉尘卫生标准 (GB 11726-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。