美国蒙那多Examiner1000测振仪产品说明书

Examiner1000型测振仪是一种美国进口的便携式的测振仪并配有专用耳机。它是您改善机器可靠性和提高生产力的理想仪器，是对振动进行严格测量的必备工具，并配有ISO10816的标准参数，能够更直观的了解机器的运行状况。Examiner主要用来测量振动的速度、加速度和位移。振动状态是用来判断动态环境的最好运行参数，如：平衡性、轴承缺陷、润滑效果，广泛应用于滚动轴承、AC/DC电动机、泵、变速箱、压缩机和鼓风机等的机器维护。

制造商：美国蒙那多(MONARCH)公司

主要功能：可测量振动的加速度、速度，还可以检测润滑油含量是否达标。

基本配置：
主机、 2节碱性电池 、加速度传感器 、磁性吸座 、3寸探针
专用耳机、 产品使用说明书 、便携袋

软件简介: 32位状态检测软件是一种使用简单的强大的数AC据处理软件，能够对大量的数据（振动、位移、速度、温度、压力、负载、电流等）进行分析并绘制数据曲线，支持所有类型的图谱和BMP图像，当数据超过规定范围可以发出警报，及时准确的反应出哪个机器出了问题，是对数据进行存储、比较、数据变化趋势分析的必备工具。

主要参数 ：

测量范围 加速度：0.01－199.9m/s2（有效值）

速 度：0.01－199.9 mm/s (有效值)

使用温度范围：-10℃－50℃

频率范围：10Hz-10kHz

电 源：两块碱性电池可连续作业20小时

重 量：1.30Kg（全套）

规 格：152x83x32mm

使用方法：

- 按下按钮“on/select”开机。

- 开机后按下按钮，“on/select”选择所需的测量类型，依次为G、mm/s、in/s、GE、关机，选择完成后，将探针接触被测物表面获取数据。

- 等待读数稳定下来，然后长按住按钮“on/select”，这是屏幕左下方将出现“HOLD”字样，可松开“on/select”按钮，这时数据已锁定，请记录或读取当前数据。

- 再次按下按钮“on/select”恢复测量状态。

- 左边旋钮可调节耳机音量。

显示信息:

LOBAT:电池电量低

G    ：加速度

mm/s ：速度 毫米/秒

in/s ：速度 英寸/秒

GE   ：加速度包络