目录

1. 简介	2

2. 使用EDG安全么？	2

3. EDG使用简介	3

4. EDG 组成简介	5

4.1 土钉（Soil Darts）	5

4.2电子测试传感器（Soil Electrical Measurement Sensor）	5

4.3 通讯电缆（Communication Cable）	6

4.4 EDG电池和充电器（EDG Battery/Battery Charger）	6

4.5 EDG主机（EDG Console/Computou）	6

5. EDG操作概述	7

5.1 制作土模	9

5.2 制作土模详解	10

5.3 制作土模简述	18

5.4 工程关联土模详解	19

5.5 工程关联土模简述	22

5.6 工程检测详解	22

5.7 工程检测简述	24

6. 数据共享	25

7. EDG其它特性	26

附录：电子密度仪EDG的测量技术条件	27

1. 简介

无核密度仪(EDG)可以精确的测量道路和地基中的密度、含水率和压实度，其测量精度主要取决于操作者的正确使用，因此详细阅读本操作手册将有助于您更好的使用该产品。

拿到仪器后，请详细核对装箱单，如果您对是否已经收到全套设备有疑问，请立即与供货商联系。

接下来将向您讲述EDG的操作过程，帮助您理解手册里更加详细的操作步骤。

2. 使用EDG安全么？

绝对安全！使用EDG时的能量场远小于您使用手机时的能量场。

3. EDG使用简介

EDG的操作过程中介绍了一些您需要熟悉的新技术。

土模是土壤的电子数据和用户输入的土壤物理数据的结合，是测试一块类似土壤特性区域中土壤参数的基础。

制作土模时，需要用EDG在不同测试点采集电子信号（这种土模的测试点被称为土壤测试）

每个测试点都需要采集一个电子信号，同时需要用砂锥试验得到土壤的湿密度、干密度和含水率等物理特性。再通过实验室实验测得土壤的最大干密度，然后把这些数据输入到EDG中，这样电子数据就会和物理数据关联起来了。

制作土模时至少需要三个测试点（土壤测试）。测试点越多会使土模越具有代表性。而且测试点涵盖的密度和含水量范围越大，土模越准确。

土模做成后就可以用EDG进行现场测试了，试验场地是实验者准备测试的一块和被测土壤具有相同物理特征的区域。通常会为每一块不同的试验场地做一个土模。

不同的工地需要建立不同的土模。一量代表本区域的土模制作成功，则其任何测试点的土壤特性都可以由EDG通过实验测试（Field Test）迅速、准确的测定出来。实地测试是测试点采集的电子数据通过计算得到的土壤物理特性。

4. EDG 组成简介

EDG操作台/电脑（EDG Console/Computer）

安全眼镜（Safety Glasses）

电子土壤测试传感器（Electrical Soil Measurement Sensor）

土钉模板(Dart Template)

锤子(Hammer)

传感器电缆（Cables/Clips for Soil Measurement Sensor）

土钉（Soil Darts）

电池充电器（Battery Charger）

通讯电缆（Communication Cable）

4.1 土钉（Soil Darts）

用锤子把4个土钉砸入土中采集电子数据。配备了一个模板，用来确定土钉的精确位置。土钉由不锈钢制成，可以使用很多年。如果锥形头在多次使用后变扁或变钝，不能瑞保持圆锥形状，而土钉尾部也开始明显压扁时，就要及时修复损坏部位，避免使用时由于钢硝飞溅导致受伤。（注意：砸入土钉时始终带着安全眼镜）

4.2电子测试传感器（Soil Electrical Measurement Sensor）

传感器用电缆和夹子连接土钉和EDG主机，然后从土壤中采集信号，传递到EDG主机中。要注意保持传感器的清洁，进行保养或维护时不需要打开外壳。由于内部是电子元件，因此需要您象对您的手机一样爱护它。如果插头处变松，可以用钳子拧紧。

4.3 通讯电缆（Communication Cable）

此电缆是个9针D-SUB电缆，连接EDG主机和电脑来传输数据，同时也是充电器的连接电缆。如果测试时连接着此电缆，不会对测试结果有影响。要保持电缆插口干净清洁，防止灰尘进入。如果必要的话，可以用回形针清理插口。

4.4 EDG电池和充电器（EDG Battery/Battery Charger）

EDG电池的额定容量是每小时7.0安培，能够连续工作24小时以上。每次充电大约12小时，因此最好每次使用后充一晚上电，第二天就可以继续使用。

4.5 EDG主机（EDG Console/Computer）

主机内有相关的数学公式来计算土壤的相关参数，同时主机内含有内存条，关机后也不会影响存储了的数据。EDG主机、LCD显示屏和键盘可供用户查看和存储信息使用。

# 5. EDG操作概述

在EDG程序中，土模、土壤测试（在土模里，一个土壤测试是一个单独的测试点）、施工现场和实地测试（在施工现场，一个实地测试是一个单独的测试点）已经被简单的编号系统确定了，EDG自动为新建的土模、土壤测试、施工现场和实地测试编号。用户可以为土模和施工现场命名，来帮助处理数据。但是对特殊地域的土模试验需要进行手动标注，所以相关图纸对试验标注是有所帮助的。

需要注意的是这些指定名称不是独一无二的，因此操作者要避免混淆。在EDG里安装一个GPS选项可以用来确认EDG测试的方位。如果EDG没有安装GPS选项。或者在不同的测试点进行EDG测试时没有使用GPS，就要求操作者手动操作来掌握实地测试的方位。一个记录或地图在存储这些数据方面可能是很有用的。

如果土模或土壤测试被删除的话，土模编号或土壤测试编号就不能被EDG再次使用，同样，如果实验场地或实地测试被删除，实验场地编号或实地测试编号也不能被再次使用。

对于一个尚未测试的土壤类型，要先创建一个土模。而创建一个土模，EDG需要在很多选定的测试点进行检测。在一个测试点需要采集两种连接方式的读数，算出平均值并自动存储的电子结果会为测试点提供唯一的一个电子数据。然后，在EDG土钉取出后，在测试点中间的土壤上进行砂锥和湿度实验。当EDG测试完成后，砂锥测试中包含的物理数据将会被输入到EDG中，和存储在EDG中得电子数据结合。除了砂锥测试外，如果需要压实结果，则要求进行击实试验，测量最佳含水量和最大压实度。EDG会存储击实验的检测结果，以便计算出压实百分比信息。当具有相同土壤类型的三个或更多测试点的电子和物理数据被计算出后，这个土模就可以通过选择EDG“Job Site”菜单下的“Associate Soil Model来与采集数据的实验场地进行关联。土模此时会显示“INCOMPLETE(未完成)”，直到所有的实验室数据都被输入后，显示“COMPLETE（完成）”。土模数据在删除前会被保存在EDG中，以便可以关联其他需要的实验场地。

在有了对应的土模后，EDG可以用来检测具有相同土壤类型的实验场地。EDG的检测步骤是，先选择实验场地菜单，再用EDG进行测试。EDG检测是通过使用模板，把4个土钉砸入测试点。模板用来确保土钉砸入时的位置精确。然后使用土壤传感器，按要求的顺序连接传感器插头和土钉。EDG有400个实验场地和60个土模内部存储系统。详见附录—EDG存储性能细节。

两种连接方式的检测用来确保采集结果的准确性，它们分别标着A- A 和B-B。EDG程序会指导操作者完成每种连接方式。简单地说，A-A连接可能是传感器和最近的土钉的北-南连接。当连接电缆时，两根之间的距离不应少于3cm，这很重要，否则在测量过程中可能会产生误差，B-B 测试是东-西连接。

当检测完成后，EDG会立即显示测量的湿密度、干密度、含水量和压实百分比。当这些数据被存储后可以从EDG或电脑上的Windows EDG软件查看。EDG数据共享模式和EDG软件结合在PC主机上进行，并允许操作者通过PC软件共享实验场地和土模数据。在PC主机上运行EDG 软件，操作者可以共享不同的EDG 土模，并且执行许多其他的任务。为了连接EDG和PC主机来实现数据共享模式，操作者必须在PC主机的COM端口处附上EDG数据电缆（或使用串行USB转换器连接到PC主机的USB接口上）

5.1 制作土模

只有正确制作土模才能把土壤的电了信号同其物理信号很好的关联起来。在同类土壤上，用含水量和干密度不同的测试点来制作土模是很必要的。当含水量仅限于一个很高或很低的范围时，会对EDG的测试结果产生影响。5.0%，7.5%和10%是制作土模时理想的含水率。制作土模理想的测试点如下所示：

√98%压实度，5%含水率

√98%压实度，7.5%含水率

√98%压实度，10%含水率

√92%压实度，5%含水率

√92%压实度，7.5%含水率

√92%压实度，10%含水率

制作一个合格的土模最少需要3个测试点。

5.2 制作土模详解

1、把土壤传感器连接到EDG主机左侧的面板上，检查连接是否牢

固，以防灰尘进入接口。

2、打开EDG主机。

3、使用↓或↑选择菜单“土模（Soil Models）”：

4、按SEL进入菜单“土模（Soil Models）”：

5、选择菜单“新建土模（Create New Soil Model）”

按SEL创建新土模：

按YES确认新建土模：

按YES确认输入土模名称：

此时，可以用键盘给土模命名。键盘上的很多键都有多个数字或字母，你可以在这些不同的数字和字母间快速的来回切换，只需稍等片刻，选项就会锁定所选的数字或字母。使作DEL键或“←”键删除光标左边的数字或字母。在给土模命名后按SEL键。

6、按SEL键返回菜单“土模（Soil Models）”，选择菜单“选择土模

(Select Existing Soil Model)”：

按SEL，你会看到新建的土模如：

[LOCAL]表示是由本EDG制成的土模，00001是土模的编号，(NEW_NAME)是为刚创建的土模命的名，INCOMPLETE表示土模还未完成。

7、把光标移到新建的土模（00001），按SEL：

8、选择菜单“新建土模试验（Create New Soil Test）”按SEL键，为

土模创建一个新的试验（至少三个点），如果GPS没有安装，那么在施工现场的地图上记录下这个测试点的位置：

9、按SEL，电脑屏幕上会显示土模的编号、名称、测试编号和“准

备A-A电气试验”的字样，然后插入土钉，连接上土壤传感器。

10、把土钉模板放在试点上，将四个土钉按模板的孔砸入，上面稍微

露出土面即可;

11、传感器放在土钉模板中心，红色电缆连接最近的一根土钉，黑色

线连接对面的土钉，注意把两根连线分开。我们称这第一个配置为“A-A”

12、不能用手接触电缆、土钉和传感器，否则会造成误差。按RUN

键开始测试，检测大约需要5秒钟。

13、用未使用过的土钉进行测试连接“B-B”，此时和第一次连接成

直角，连接电缆和未使用过的土钉，然后按RUN键：

检测结束后，会有四个（两种是A-A的，两种是B-B的）电子土壤测量数据记录在EDG的记忆系统里，最后将会计算出测试点的最终值，测试完成。

14、每个测试点都需要在试验室测试湿密度、干密度和含水率。每个

点也必须要进行砂锥法试验。土样从现场运到试验室时要注意密封，防止其变干，砂锥的试样要从土钉模中心至少4-5英寸深处取，从试验得到物理参数会被输入EDG同其中的电子数据关联，输入的土样数据要和测试的点一一对应;

15、注意：当连线错误时，系统会自动提醒您，同时中止试验，并且

不会保留试验数据。

16、当测试点的数据采集完成后，按SEL返回土模00001菜单;

17、拨出土钉，寻找另一个不同干密度和含水量的测试点，用EDG

重新进行电子测试;

18、在这个类型土上最少需要测试3个试验点。多次采集电子试验数

据会使EDG精确度更高;

19、同时需要进行击实试验，测定最大干密度和最佳含水量，数据输

入EDG主机。

20、当砂锥和击实试验实验室测试完成后，最大干密度、最佳含水率

和土壤级别会通过选择菜单“土模参数（Parameter of Soil Model）”来输入：

21、按SEL 进入土模参数，选择菜单“干密度/含水率

（Max. Density/Opt. Moisture）”：

22、按SEL，输入实验室测定最大干密度（例如11.7）。（如果没有最

大干密度，输入0.0也可以）：

完成后，按SEL，输入实验室测定最佳含水率。如果没有最佳含水率，输入0.0也可以

完成后，按SEL。

23、然后，需要把实验室测定的土模的每个测试点的物理数据输入

EDG。返回土模00001菜单，选择菜单“选择土模试验(Select Existing Soil Test)”：

24、没有输入物理数据的土模测试会标注“needs physical data

entered(需要输入物理数据)”。选择一个土模测试：

按SEL。

25、当电子数据被采集后，选择菜单“物理参数(Physical Date)”：

按SEL

26、当进入物理数据时，仔细检查输入的准确度，用←或→箭头移动

光标进行修改。按SEL进入输入湿密度物理数据：

完成后，按SEL输入土壤测试的含水率：

完成后，按SEL返回。

27、如果输入值超过预期范围，系统会提示信息错误，需要检查输入

数值。

28、当输入物理数据完成后，系统显示测试完成“Complete”

29、当所有数据都输入后，通过土模的测试列表屏幕检查土壤测试，

确保至少有3个输入记录，并且它们都是已完成的;

5.3 制作土模简述

1、连接传感器，打开EDG主机；

2、选择“土模(Soil Model)”，按SEL；

3、选择“新建土模(Create New Soil Model)”，按SEL；

4、如果需要，输入一个土模名称；

5、按照提示按SEL或EXIT；

6、选择“选择土模(Select Existing Soil Model)”，按SEL；

7、选择“新建土模试验(Create New Soil Test)”，按SEL；

8、根据提示按SEL或EXIT；

9、放置土钉模板，砸入土基并连接电缆，按RUN键开始第一组测试；

10、为第二对土钉接上电缆，和第一对成90°，按RUN；

11、从测试点中心（最少4-5英寸深）取砂锥试样，称重，密封，准

备含水率试验；

12、重复7-11步，再进行至少两个测试点的测试；

13、选择“土模参数(Parameter of Soil Model)”，按SEL；

14、选择“干密度/含水率(Max. Density /Opt. Moisture)”并输入；

15、为土模选择土壤类型；

16、选择“选择土模试验(Select Existing Soil Test)”，按SEL；

17、选择“物理参数(Physical Data)”，按SEL键；

18、输入湿密度、含水率;

19、重复以上步骤直到所有的土壤测试都完成;

5.4 工程关联土模详解

在进行现场测试前，必须先关联一个土模，下面将介绍如何关联土模。

1、进入主菜单，选择菜单“工程(Job Sites)”：

2、按SEL进入菜单“工程(Job Sites)”：

3、选择菜单“新建工程(Create New Job Site)”，按SEL创建一个新工

程：

按YES确认创建新工程：

按YES确认为工程命名：

此时，可以用键盘给工程命名。键盘上的很多键都有多个数字或字母，你可以在这些不同的数字和字母间快速的来回切换，只需稍等片刻，选项就会锁定所选的数字或字母。使作DEL键或“←”键删除光标左边的数字或字母。在给工程命名后按SEL键。

4、按SEL返回，然后选择菜单“选择工程(Select Existing Job Site)”：

按SEL，你会看到新建的工程如：

00001是工程的编号，NEW_NAME是刚才为此工程的命名，

no associate Soil Model 表示此工程尚未关联土模。

5、把光标移到新建的工程（00001），按SEL：

6、选择菜单“绑定土模(Associate Soil Model)”，按SEL：

选择菜单“选择土模(Select a Soil Model)”，按SEL，则会显示当

前所有土模的列表：

7、移动光标到适当的土模上，按SEL。注意：程序中没有阻止未完

成的土模与试验场地进行关联。

5.5 工程关联土模简述

1、创建一个新的工程，或者直接进入下一步；

2、选择“选择工程(Select Existing Job Site)”，按SEL；

3、选择某工程，按SEL；

4、选择“绑定土模(Associate Soil Model)”，按SEL；

5、选择“选择土模(Select a Soil Model)”，按SEL；

6、选择适当的土模，按SEL；

7、按提示选择SEL或者EXIT。

5.6 工程检测详解

如上所述，试验场地是您打算确定土壤特性的一个工作区域，并

且和此区域内的土壤类型相似，那么可以用EDG土模来代表，

EDG可以在不同的试验场地使用相同的土壤。接下来的试验假定

土模已经同试验场地关联。

1、在面板左侧连接土壤传感器，确保连接坚固，防止灰尘或水分进

入；

2、打开EDG主机；

3、当看见EDG主菜单时，光标在菜单“工程(Job Sites)”上：

4、按SEL进入菜单“工程(Job Sites)”：

5、由于之前创建过工程，所以此处选择菜单“选择工程(Select Existing

Job Site)”，按SEL后显示所有的工程列表：

6、移动光标到需要的试验的工程上，按SEL；

7、选择菜单“试验(Perform EDG Testing)”，按SEL开始测试，首先

将会创建一个新的工程测试点：

8、按SEL，屏幕将会提示准备测试A-A，此时砸入土钉并且连接传

感器：

按RUN，等待大约5秒，屏幕将会提示准备测试B-B，测试连接B-B将会用尚未使用的土钉完成，与第一次测试成直角。连接电缆和土钉

按RUN，等待大约5秒，测试完成。

5.7 工程检测简述

1、连接土壤传感器，打开EDG；

2、选择菜单“工程(Job Site)”，按SEL键；

3、选择“选择工程(Select Existing Job Site)”，按SEL；

4、找到需要试验的工程，按SEL；

5、选择菜单“试验(Perform EDG Testing)”，按SEL；

6、根据提示按SEL或EXIT 进行新工程测试；

7、放置土钉模板，砸入土钉，连接相应电缆，按RUN键开始第一组

试验数据采集；

8、对调电缆，按RUN，等待第二组数据采集。

6. 数据共享

当EDG设置在数据共享模式里时，存储在EDG里的数据就可以过数据电缆和电脑共享。EDG软件安装在电脑上进行相关操作，有以下几种功能：

- 在EDG上浏览土模的概况

- 浏览工程测试结果

- 浏览工程测试和土模的GPS信息

注意：数据电缆是RS-232，在电脑上连接一个COM端口。如果你的电脑没有串行端口，可以使用USB串行转换器。

7. EDG其它特性

EDG软件提供了很多数据处理的功能。

1、EDG主菜单中选项之一就是浏览信息，该选项包含如下信息：

a、模型号，序列号，软件版本号。

b、当前GPS信息（如果GPS已经安装）。为了使GPS能收到信

号，EDG必须在室外使用。GPS配置通常不能在室内使用。

c、设备校准功能，如果EDG校准失败，则需要联系服务商。

2、主菜单的另一选项是“设置”，有如下内容：

a、设置日期和时间。

b、调整显示亮度。

c、转换英制和公制。

d、关掉GPS省电。

3、键盘有如下几个特殊键：

a、RUN键用来开始采集土壤试验数据(土模测试或工程测试)。

b、SEL键用途和常用的“Enter”键一样，用来选择光标所在的菜

单项，或者移动到下一屏或图表功能。

c、XFR键会通过数据电缆下载数据到电脑里。

d、用YES和NO键来确定你的选择。

e、如果键盘5分钟无操作，则EDG会自动关机。

附录：电子密度仪EDG的测量技术条件

·EDG主机和连接头是防水的，但最好不要雨天使用

·建议操作海拔低于10000英尺

湿密度范围：见典型压实土壤

干密度精度：标准物理试验的3%以内

含水率范围：根据典型压实土壤

含水率精度：标准试验的2% 以内

最大RS232电缆长度：50英尺

内部电源：12V铅铝电池，4A容量

电池使用时间：约20小时

使用温度范围：0 - 50℃

使用湿度范围：5%~90%

EDG控制器重量：11磅

EDG控制器尺寸：13.5in.x12in.x6in

EDG附件重量：约4磅；

存储能力：

·工程：                 800

·每个工程的实地测试：   64

·土模：                 60

·每个土模的土壤测试：   3 to 16

# Text boxes

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

主菜单

工程

■土模

数据共享

信息

设置

MAIN

Job Sites

■Soil Models

Data Sharing

View Information

Setup

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模

■新建土模

选择土模

退出

Soil Models

■Create New Soil Model

Select Existing Soil Model

Exit

Create a new Soil Model? (Y/N)

新建土模? (是/否)

Would you like to assign a name

to this Soil Model? (Y/N)

为此土模命名? (是/否)

输入字符(最多9个)

按Select结束

_

Enter text (up to 9 characters).

Press Select when done.

_

New Soil Model

[11A01]00001(NEW_NAME)

has been created.

Press SELECT or EXIT

新土模

[11A01]00001(NEW_NAME)

创建完成

按 SELECT 或 EXIT

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模

新建土模

■选择土模

退出

Soil Models

Create New Soil Model

■Select Existing Soil Model

Exit

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

■[LOCAL]  00001     (NEW_NAME)    no        INCOMPLETE

STATUS

SOIL MODEL SUMMARY

DEV SN  SM NO    SM NAME    CLASS

Soil Model 00001 (New _Name)

■Create New Soil Test

Select Existing Soil Test

Parameter of Soil Model

More Options

Exit

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模000001 (New _Name)

■新建土模试验

选择土模试验

土模参数

更多选项

退出

土模试验 001 建立成功

按 SELECT 或 EXIT

Soil Test 001 has been created

Press SELECT or EXIT

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

准备 A-A

电气试验

A-A

准备好后

按RUN键

Prepare for A-A

Electrical Test

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

A-A

Press RUN Key

When Ready

B

|

B

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

准备好后

按RUN键

准备 B-B

电气试验

B

|

B

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

Press RUN Key

When Ready

Prepare for B-B

Electrical Test

This test completed.

Press SELECT or EXIT

此试验完成.

按 SELECT 或 EXIT

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模000001 (New _Name)

■新建土模试验

选择土模试验

土模参数

更多选项

退出

Soil Model 00001 (New _Name)

■Create New Soil Test

Select Existing Soil Test

Parameter of Soil Model

More Options

Exit

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模000001 (New _Name)

新建土模试验

选择土模试验

■土模参数

更多选项

退出

Soil Model 00001 (New _Name)

Create New Soil Test

Select Existing Soil Test

■Parameter of Soil Model

More Options

Exit

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模000001 (New _Name)

■干密度/含水率

土模类别

退出

Soil Model 00001 (New _Name)

■Max. Density/Opt. Moisture

Soil Classification

Exit

What is the Max Dry Density(lb/ft^3)

for Soil Model 000001 (New _Name)

0.0

Enter 0.0 if a Max Dry Density

is not available

最大干密度 (lb/ft^3).

土模 000001 (New _Name)

0.0

最大干密度无效则输入 0.0

What is the Optimum Moisture(%)

for Soil Model 000001 (New _Name)

0.0

Enter 0.0 if an Optimum Moisture

is not available

最佳含水率 (%)

土模 000001 (New _Name)

0.0

最佳含水率无效则输入 0.0

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

土模000001 (New _Name)

新建土模试验

■选择土模试验

土模参数

更多选项

退出

Soil Model 00001 (New _Name)

Create New Soil Test

■Select Existing Soil Test

Parameter of Soil Model

More Options

Exit

Soil Tests for Soil Model 00001 (New _Name)

■Soil Test 001 (needs physical data entered)

Soil Test 002 (needs physical data entered)

Soil Test 003 (needs physical data entered)

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

Soil Model 000001 (New _Name)

Soil Test 001

■物理参数

允许/禁止 试验数据

退出

Soil Model 00001 (New _Name)

Soil Test 001

■Physical Data

Enable/Disable Soil Test

Exit

土模试验 001建立于:

10:12:34   08/ 01 /2011(M/D/Y)

按 SELECT 或 EXIT

Soil _Test 001 was _create:

10:12:34   08/ 01 /2011(M/D/Y)

Press SELECT or EXIT

What is the

Wet Density (lb/ft^3)

for this Soil Test?

0.0

此土模试验的

湿密度(lb/ft^3)

0.0

此土模试验的含水率

0.0

What is the Percent Moisture for this

Soil Test?

0.0

Soil Tests for Soil Model 00001 (New _Name)

■Soil Test 001 (complete)

Soil Test 002 (needs physical data entered)

Soil Test 003 (needs physical data entered)

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

MAIN

■Job Sites

Soil Models

Data Sharing

View Information

Setup

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

主菜单

■工程

土模

数据共享

信息

设置

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

工程

■新建工程

选择工程

退出

Job Sites

■Create New Job Site

Select Existing Job Site

Exit

Would you like to assign a name

to this Jobsite? (Y/N)

新建工程? (是/否)

Create a new Jobsite? (Y/N)

输入字符(最多9个)

按Select结束

_

Enter text (up to 9 characters).

Press Select when done.

_

为此工程命名? (是/否)

New Job Site

[11A01]00001(NEW_NAME)

has been created.

Press SELECT or EXIT

新工程

[11A01]00001(NEW_NAME)

创建完成

按 SELECT 或 EXIT

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

工程

新建工程

■选择工程

退出

Job Sites

Create New Job Site

■Select Existing Job Site

Exit

ASSOCIATE SOIL MODEL

DEV SN   SM NO.   SM NAME

JOB SITE SUMMARY

JS NO.  JS NAME

■00001   (NEW_NAME)           no associated Soil Model

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

工程 00001(New _Name)

试验

查看结果

■绑定土模

改工程名称

退出

Job Sites 00001(New _Name)

Perform Testing

View Results

■Associate Soil Model

Change Job Site Name

Exit

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

绑定土模

■选择土模

取消绑定

退出

Associate Soil Model

■Select a Soil Model

Remove Association

Exit

SOIL MODEL SUMMARY

DEV SN  SM NO    SM NAME    CLASS

■[LOCAL]  00001     (NEW_NAME)    no        INCOMPLETE

STATUS

Job Site association saved.

Press SELECT or EXIT

工程关联的土模保存成功

按 SELECT 或 EXIT

主菜单

■工程

土模

数据共享

信息

设置

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

MAIN

■Job Sites

Soil Models

Data Sharing

View Information

Setup

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

工程

新建工程

■选择工程

退出

Job Sites

Create New Job Site

■Select Existing Job Site

Exit

JOB SITE SUMMARY

JS NO.  JS NAME

■00001   (NEW_NAME)           [LOCAL]    00001     (NEW_NAME)

ASSOCIATE SOIL MODEL

DEV SN   SM NO.   SM NAME

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

JOB SITES      3

SOIL MODELS  3

BATTERY	  80%

TEMP		  27C

GPS POWER SAVE

08/01/2011

10:24:12

工程 00001(New _Name)

■试验

查看结果

绑定土模

改工程名称

退出

Job Sites 00001(New _Name)

■Perform Testing

View Results

Associate Soil Model

Change Job Site Name

Exit

Field Test 001 has been created.

Press SELECT or EXIT

工程测试 001 建立成功

按 SELECT 或 EXIT

准备 A-A

电气试验

A-A

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

Press RUN Key

When Ready

Prepare for A-A

Electrical Test

A-A

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

准备好后

按RUN键

B

|

B

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

Press RUN Key

When Ready

Prepare for B-B

Electrical Test

B

|

B

Soil Model

00001

New _Name

Soil Test 001

准备好后

按RUN键

准备 B-B

电气试验