目  录

1.系统概述……………………………3

2.性能指标……………………………4

3.系统结构……………………………5

4. 主机操作说明… ………………………… 7

4.1 U盘转存………………………9

4.2参数设置………………………10

4.3删除数据………………………12

4.4 时间设置………………………13

4.5读取数据………………………14

4.6模块测试………………………15

4.7打印及浏览………………………15

5.上位机软件使用说明…………………17

5.1软件安装指南………………………17

5.2软件使用说明………………………18

5.2.1曲线显示………………………18

5.2.2数据浏览………………………19

5.2.3数据导出………………………20

6. USB驱动程序安装 ………………………21

一、系统概述

温度历来是一个非常关键的参数，在建筑施工、工业、医疗、军事和生活等许多方面，都需要准确测量温度。温度的自动监测已经成为各行各业保证安全生产和减少损失的重要措施之一。在某些特殊场合下，由于布线繁琐、监测点分散、各点之间间隔较远等因素，采用传统的温度测量方式周期长，成本高，而且测量员必须到现场进行测量，导致工作效率低，人为误差大，且不便于管理。

我公司研制生产的JDC-1型无线测温系统，采用先进的传感技术、无线通讯技术、自动化控制技术、数字识别技术结合抗电磁干扰设计，可对工业、民用条件下温度实现现场和远程智能化在线监测和预警。

友好的人机界面给用户提供了直观的操作平台。主机在监测数据的同时显示各个采集模块的工作电压，以保证系统正常运行。系统自动记录数据，保存到各个测温模块，可以由主机读取数据保存到U盘，用电脑进行数据分析，支持打印输出。本套系统采用的硬件设计合理，选用高精密、高稳定性元器件，结合软件智能管理，保证系统运行稳定可靠。

二、性能指标

测温范围：-30~130℃；

测量精度：±0.3℃；

工作温度：-20~80℃；

无线通信频率：433MHz；

无线传输距离：空旷地1000米；

供电：专用锂电；

采集模块记录数据条数：30000条

便携主机记录总数据：120000条

系统特点：

1、便携式测温主机，可以适用于偏远、复杂工况，操作方便。

2、测温模块自带时钟和记录功能，可以在主机不开机的情况自动记录温度数据。

3、短距离无线传输，空旷环境下，传输距离1000米；

4、具有自诊断功能，方便系统维护，提高运行可靠性；

5、数据采集模块设计新颖，防潮防风能力强；

6、采集模块具有手动开关按键和工作指示灯，在用户长时间不使用采集模块时可以手动关闭电源，以节省电池电量。

三、系统结构

㈠、系统结构示意图

JDC-1型无线测温系统由上位机软件、便携式主机、采集模块组成。

采集模块内置专用锂电，可以重复使用。

便携式主机也内置专用锂电，可以在野外操作使用。

㈡、温度采集模块

四 主机操作说明

JDC-1无线测温仪主机自带小键盘，左下角的键为开机按键，单击开机，长按关机。开机后再次单击键，控制背光灯的亮灭。

3秒后自动跳转到图所示的测量主界面，显示内容包括四个测温模块的24个测温点的温度值、四个测温模块的

测量主界面

电池电压，以及当前时间。最下面一行为对应的四个按键的功能显示。各模块的电池电压过低后，系统会显示Low，需尽快充电。

（一）U盘转存

按下“选项”对应的按键进入图（三）显示的界面，可以对主机和模块进行各种数据操作和相关设置。

图（三）选项

按“up”或“down”按键上下移动箭头标志，按下“确定”进入对应的操作。首先为U盘转存，主机中存储的各模块的数据可以通过U盘转存到电脑中。如果U盘没插入，系统会有图四（a）所示的提示。插入U盘后，选择（b）中的确认键即可完成数据转存。数据转存结束后，程序会提示操作完成信息，此时可以拨出U盘，然后程序会自动回到图（三）窗口。

（a）                              (b)

图(四)数据转存

（二）参数设置

在选项窗口（三）界面，按“down”移动箭头标志，使其位于参数设置前面，确认进入下图密码输入页，第一组参数的设置密码为“1111”。先关掉待配置的模块，按“确定”之后，重新打开模块，出现图（六）所示的参数设置界面。

图（五）密码输入

图（六）参数设置

可以设置的参数如下表所示：

（三）删除数据

参数设置完毕按“返回”键回到图（三）窗口，按“down”移动箭头标志，使其位于删除数据前面，因为主机的存储空间有限，数据转存到u盘后最好能及时删除，以保证有足够的存储空间保存后面的数据。删除数据的界面如图（七）。

图（七）删除数据

（四）时间设置

按“返回”仍然回到图（三）界面，按“down”移动箭头标志，使其位于设置时间前面，确定后页面显示为图（八），通过“换行”键依次设置年月日等几个参数，设置完毕按确定键使配置有效，同时回到图（三）页面。

图（八）时间设置

（五）读取记录

按“down”移动箭头标志，使其位于读取记录前面，读取记录是分别把四个模块的数据读入主机。按“模块”键选择读取第几个模块的数据，然后程序会搜索设备（约1分钟内），当通信连接成功后，会显示如下界面图（九），点击“确定”会读取数据，选择“删除数据”会删除采集模块存储的记录信息。推荐每次读取数据完成后，及时删除数据，否则记录数据会越来越多，以后读取的时间会加长。

图（九）读取数据

（六）模块测试

选项中的最后一部分为“模块测试”。

“模块测试”功能主要是零时检测采集模块的工作状态，首先程序会搜索设备（约1分钟），当与设备连接成功后，会及时刷新当前模块的各个测温探头的数值。点击“模块”按键来选择不同的测温模块。

图（十）模块测试

（七）打印及浏览

图（二）测量主界面除了“选项”外，还有“打印”和“浏览”。按下打印键时，打印的为当前页面的24个温度值和四个电压值。按下浏览键，显示的界面如下：

图（十一）浏览数据

从这个界面可以浏览所有模块的所有测量值。按“模块”键可以在各个模块之间进行切换。

五、上位机软件使用说明

- 软件安装指南

运行配套光盘中的安装文件“JDC-1型无线温度检测仪.exe”点击下一步按照提示进行安装。点击“NEXT”按照提示进行安装。过程中会出现选择安装软件目标文件夹，按“BROWSE”可以更换安装文件夹，一般不必更改，使用默认路径即可，点击“NEXT”继续安装，最后单击“FINISH”完成安装。

- 软件使用说明

1.曲线显示

单击  设置曲线显示的最高和最低温度范围。

在“选择探头”处选择对应的测温探头，即可显示曲线。

单击  选择要打开的文件，文件格式为.txt文件。

2、USB数据传输

连接USB连接线，主机开机，点击按键后弹出如下界面，选择保存数据文件的路径以及文件名，输入文件名后点击“保存”按键，系统会自动读取M1—M4的数据，并且分别保存4个文件。

读取数据界面如下：

3、数据浏览

单击  选择要打开的文件，文件格式为.txt文件。

3、数据导出

将数据浏览打开的文件转换成EXCEL格式。单击 按照提示指定路径和文件名称后，将数据转换成EXCEL格式，进入EXCEL。

导出报表格式如下：

六、USB驱动程序安装

首先将上位机软件安装到计算机。第一次使用USB数据传输时，需要安装USB驱动程序。连接好USB线，便携式测温主机开机。计算机会提示下对话框：

选择“从列表或指定位置安装”选项，会弹出下面对话框.

选中“在搜索中包括这个位置”选项，然后点击“浏览”选择JDC-1上位机软件的安装路径。这一步是必须的。软件默认安装路径:

C:\Program Files\北京纽利德科技有限公司\JDC-1型无线测温仪\

然后会出现完成USB驱动提示。