性能特点

| 全新电路设计 可测线圈内经最小至4.1mm 较快的测量速度 | 采用CPLD与MPU双重控制 电阻测试采用四端测量方式 操作简便、易学 |
| --- | --- |

简要说明

TH200R型线圈圈数测试仪运用了该领域最新测量技术，性能稳定，质量可靠。该系列仪器能方便测试各种绕线线圈圈数及反映绕线铜阻的直流电阻值。本仪器适用于电机、变压器、发电机绕组、继电器线圈等各种类型绕线线圈的测试。本仪器具有智能化、外观新颖、测试精度高、速度快、范围广、使用方便等特点，测量无需校准，无需更换量程，可极大提高测试效率。

| 产品型号： | TH200R |
| --- | --- |
| 线圈圈数测试仪 |
| 测量功能 被测线圈尺寸要求 传感器直径 量程方式 显示器 | 内径＞Φ4mm，高度＜110mm 外径＜Φ120mm，特殊规格可定制 标准Φ9.5，可任选Φ4，Φ6 自动 6位LED显示 |
| 测量显示范围 电阻测试范围 电阻测试速度 电阻测试精度 圈数 圈数测试精度 圈数测试速度 讯响选择 | 100μΩ—20kΩ 3次/秒 0.1Ω—1Ω ±0.7℅±2个字 1Ω—20Ω ±0.5℅±1个字 20Ω—20kΩ ±0.3℅±1个字 1—30,000圈 1—200圈：±0.1℅±1个字 201—1000圈：±0.2℅±1个字 1001—5000圈：±0.3℅±2个字 5001—30000圈：±0.5℅±6个字 1.5次/秒 断路、相位、静音可选择 |
| 一般技术指标 电源要求 电压 频率 工作温度、湿度 功耗 体积(W×H×D) 重量 | 198V－242V AC 47.5Hz－63Hz 0℃－40℃, ≤ 90%RH ≤ 30VA 335mm×320mm×290mm 约6 kg |

随机附件>>>

电源线-中式

|  | 三芯电源线 |
| --- | --- |

TH26004A-开尔文低电阻测试电缆

|  | 开尔文低电阻测试电缆 |
| --- | --- |