|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 1/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 1.目的: 规范ICT机器的操作方式，使作业人员能依此规范正常操作，确保产品质量及ICT的正常运行。 2.范围： 我厂所用ICT（PTI-816）测试机。 3.定义：3.1 ICT(IN CIRCUIT TESTER)电路板在线测试机； 3.2 EMS(Electronics Manufacture Services) 电子制造服务； 4.权责： 4.1采购课：联系厂商进行新机种ICT针盘的报价作业。 4.2工程部： 4.2.1 EMS当ICT机出现异常而制造部门处理不好时，由EMS解决。 4.2.2 EMS负责新机种ICT针盘的制作,验收。 4.3.3 EMS 新程序的确认和验收工作。 4.3.4 EMS ICT程序盲点表制作和更新。 4.3制造部： 4.3.1负责ICT操作，测试； 4.3.2负责ICT机器的保养，维护，维修及ICT管制表格的填写； 参考文件: (N/A) 6. 流程图(N/A) 7.作业流程： 7.1工作原理：ICT测试机是藉由治具测试针的接触，透过输入的微量电流，快速测试和检测印刷电路板及其上面组件的短路，断路，错件，漏件，组件值变值等异常状况。 7.2操作程序: 7.2.1操作员在上机测试前应戴好静电环。 7.2.2检查气管及地线是否连接是否良好，将测试系统的电源ＯＮ,，再将计算机的电源ＯＮ，此时计算机磁盘驱动器内不可放有磁盘。 7.2.3测试系统与计算机联机正常的情况下，会执行自我测试，OK后会自动进入测试程 式画面，表示机器正常。此时可进行测试，若有异常画面. 请找技术员维修。 7.2.4检查显示器左上角之“机种檔名:XXXX”是否与待测机型对应，如不对应请根据机种程序 |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 2/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 档本记录表，选取测试画面上的“档案”菜单加载正确的机种程序。 7.2.5检查机台上之治具是否为待测板之治具。 7.2.6取待测板,检查板上所有开关或按钮是否为ICT测试状态。 7.2.7将待测PCBA放置于测试治具内的定位柱上，确认PCBA放置方向与治具上样品PCB板的方向一致，以免机台下压时探针和PCBA受损。 7.2.8用左右手食指同时按下"DOWN"与"UP DOWN"两个按钮,待ICT压到底后开始进入测试状态,先松开右手"UP DOWN"再松开左手之"DOWN"键。 7.2.9画面中开始由"SHORT-OPEN-COMPONENT"进行测试；此时测试员应从防静电箱内取下一片待测板做好测前的准备工作。 7.2.10测试完成后针床自动上升，此时画面会显示测试结果： 7.2.10.1如出现红色的方框则表示"不良品"。 7.2.10.2如出现绿色的"ABORT"表示为"中止测试"需把ICT压下重复测试。 7.2.10.3出现绿色的”良品”字样,则表示为测试良品。 7.3.注意事项： 7.3.1 ICT在工作时,严禁把手或头伸进ICT压床中,以免造成意外 7.3.2注意看测试结果,如果连续几片板出现相同之故障,可能为机器之测试标准有偏差或针位偏移等原因；应通知技术人员调试,OK后方可使用。 7.3.3 ICT治具要经常清洁保养,如有异物或顶针接触不良应及时作清洁,维修,以免造成误测的现象 7.3.4 PCB板必须轻拿轻放，避免造成测试OK后机板有撞件或PCB板刮伤的现象。 7.4治具验证： 7.4.1 每个ICT测试机种要有一片标准样品板，若是连片板较多时需保留一大片整板。 7.4.2 每日开线前应检查ICT气压、电压、针床、接地状况、散热部分等是否良好，并将结果记录于ICT日常点检表内，若有问题须请维修人员修正并记录原因。 7.4.3每日于日班开线或更换机种时，必须验证ICT并将结果记录于点检表。 7.4.4治具校验方法为将标准板放入ICT内 连绩测试五次，结果必须全部为良品。 7.4.5将结果记录于点检表，PASS于格子内打‘ˇ’，FAIL 于格子内打‘Χ’；若五次中有 任何一次FAIL，须请维修人员调整并记录原因。 |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 3/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 7.5 测试软件控制： 7.5.1 测试员需记录好计算机内所测机种的最新程序名和储存的位置，对执行ECN和其它原因修改过的程序需及时将旧程序删除掉，并在程序版本表上做好更新记录。 7.5.2 各机种的测试程序由EMS提供给制造。 7.5.3 制造根据机种名称，对照ICT程序版本记录表选择正确的测试程序。 7.6.保养与维护： 7.6.1日保养 7.6.1.1擦拭机身表面灰尘(禁用化学物品); 7.6.2.2用刷子刷一次针床并用风枪吹干净骯物; 7.6.3.3作业台面的清洁及排线的整理归类; 7.6.2周保养 7.6.2.1校对治具探针有无偏位; 7.6.2.2对机器和治具活动部位及轴承加油; 7.6.2.3检查程序.各部件.接地和散热系统之功能是否正常; 7.6.3月保养 7.6.3.1检查治具顶针弹性是否良好,不合格则更换; 7.6.3.2校验程序,不良品测为OK品或良品测试成NG之现象则重新DEBUG 7.6.3.3对ICT功能进行自检. 7.6.4完成保养动作后记录于『ICT保养记录表』或『ICT日点检表』 8．附件 8.1ICT每日点检表。 8.2 ICT每周保养点检表。 8.3 ICT每日检测记录表。 8.4 ICT程序版本记录表。 8.5 ICT盲点表。 |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 4/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 附件一：ICT每日点检表： XXXXX科技 ICT 每 日 点 检 表 线别： 年 月 日期 测试针床是否正常 接地线状况 气压是否正常 机台清洁是否干净 UPS供电是否正常 数据线联接是否正常 机器起动是否正常 散热系统是否正常 点检者 备注 备注： 1、检查结果为正常划“ ”不正常的划“ ” 2、每天上班前十分钟对测试治具进行清洁和功能确认，将以上检查结果如实记录； 3、发现异常及时通知技术人员处理并将问题点注明到备注栏； 4、正常工作气压为：5kg/c㎡; 5、UPS输出电压为：220V; 6、机台接地线接好后，机台外壳不应该带电，否则为不良; |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 5/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 附件二：ICT每周点检表： xxxxxx科技 ICT每周点检记录表 年份 机台NO： 日期 轴承上油 机器内部清理 气压过滤阀清理 散热风扇清理 点检人 确认人 备 注 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 6/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 附件三：ICT检测记录表 XXX科技 ICT检测记录表 年 月 线别机台： 日 期 机 种 测 试 员 结 果 不 良 原 因 维 修 员 备 注 1 2 3 4 5 备注： 1.检查结果为良品在格内打“ˇ”不良品在格内打“Χ”。 2.每日开线前或切换机种时，必须用样品板验证ICT并将结果记录点检表。 |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 7/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 附件四：ICT程序版本记录表 xxxx科技 ICT程序版本记录表 线别： 机种名 测试程序名 储存位置 更新记录 记录人 |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |
|  | ICT PTI-816操作规范 | 文件编号 |  |
|  |  | 版本/ 次 | 1.0 |
|  |  | 页 次 | 8/8 |
| 分发部门 |  |  | 生效日期 |  |
| 附件五：ICT盲点表 ICT 测试盲点 最近更新日期: 机 种 内 容 制作人： |
| 编制: |  | 审核: |  | 批准: |  |

# Text boxes

标准样品,BOM等資料