Lab132十六烷值测定仪

概述

Lab132是最新一代十六烷值测定仪器，采国际先进测量原理，根据国内油品多样性设计开发，填补多种油品检测的空白，能够跟精准、快速的检测出油品的十六烷值，中英文两种语言数字显示，大容量存储数据并可直接打印测量数值，页面设计人性化操作简单，采用原装进口外壳和芯片，传感器使用合金金属全密封设计，超长待机循环充电，适合工作现场、野外、实验室作业。

主要特点

1.Lab132可检测柴油十六烷值。

2.仪器经过长期数据采集，数据库完整，融入新科技制定多种检测模式，可检测国标柴油、调和柴油、催化柴油、生物柴油、等多种油品，填补这一些油品十六烷值检测的空白。

3.引进国际介电常数测量原理，根据中国市场需求设计开发，是一款完全符合国内市场的仪器，并且囊括原国内检测仪器的优点。

4.检测快速、准确操作简单，大屏幕中文显示，具有EL背光灯支持，方便在光线昏暗环境中使用，主机面板中文菜单式操作。

5.德国原装进口仪器外壳，结实耐用，而且小巧易于携带，芯片和核心部件均为原装进口，增加仪器灵敏度和使用寿命，电路板可质保三年，本公司承诺两年内出现任何非人为质量问题，免费更换。传感器合金金属全密封制造，外包装箱子。

6.可预先设置模式上、下限，超出范围自动显示，方便用户检测需要。

7.具有自动关机节能功能，低功耗设计，4节充电电池，可循环充电，电池可靠性更强。

测量原理

测定仪的原理在于对柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测十六烷值等石油产品参数。

技术参数

●测量项目：所有种类的柴油

●柴油十六烷值测量符合: ASTM D4737-03, ASTM D613, EN ISO 5165。

●测量范围:十六烷值：20-100（精度±1） 
●每个样品的测量时间：＜20秒 
●仪器消耗电流：30mA,

●电池操作时间：100小时
●操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~81%R.H., 大气压力64~106kPa

技术规格说明

| 序号 | 参数描述 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 十六烷值的测量范围（CN），以CN为计量单位（可根据客户需求自行调节） | 20-100 |
| 2 | 十六烷值仪的允许测量误差，CN单位（最大值） | ±1 |
| 3 | 十六烷值仪测量结果的可浮动范围， CN单位（最大值） | ±0.5 |
| 4 | 测量时间（秒） | <20 |
| 5 | 电池电压过低的临界值 V | 2.5 |
| 6 | 主机，mm(长×宽×高) | 224x106x40 |
| 7 | 传感器，mm | 60х100 |
| 8 | 重量， Kg(最大值) | 5 |
| 9 | 持续使用时间（单位：小时） | 15 |
| 10 | 输出方式 | 液晶显示，打印输出 |
| 11 | 消耗电流 | 30ma |

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Lab132-A | 仪器主机 | 1台 |
| Lab132-B | 检测探头 | 1只 |
| Lab132-T | 热敏微型打印机 | 1台 |
| Lab132-P | 热敏打印纸 | 1卷 |
| Lab132-I | 可充电镍氢电池 | 4节 |
| Lab132-M | 充电器 | 1个 |
| Lab132-L | 数据连接线 | 1条 |
| Lab132-W | 快速使用书册和说明书 | 1份 |
| Lab132-N | 便携式安全防护箱 | 1个 |
| Lab132-H | 售后保修承诺书（保修卡） | 1张 |

服务承诺

本公司所有产品承诺三个月内非人为损坏包换，两年内全免费维修，终身保修，易损易耗件价格合理！