Lab130辛烷值十六烷值测定仪

仪器介绍

Lab130是一款便携式、全数字显示的辛烷值十六烷值测定仪，它能够快速便捷、精确、不损坏油样地检测汽油的辛烷值和柴油十六烷值，既适用于实验室，也可以用于现场检测。它是国内首款既能检测汽油辛烷值，也适用于柴油十六烷的仪器。它采用介电常数法检测辛烷值和十六烷值检测技术，完全符合国际标准（ASTM D2699-86, ASTM D2700-86），常用于动力汽油和柴油质量的分析，与研究法RON、马达法MON和十六烷值CN相对应。

主要特点

●测量汽油辛烷值和柴油十六烷值
●配有国内最权威的汽油辛烷值和柴油十六烷值数据库
●可重复的误差范围为0.2个辛烷值单位
●可以对各种含添加剂的汽油进行测量 
●同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI).

●测量柴油的十六烷值CN,柴油类型
●功能强大的处理芯片可以对数据快速精确的处理
●仪器配有六种油品测试数据模型，以适应各种复杂条件下的油品测量

●简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封。
●通过RS232 数据传输线可连接电脑，可电脑直接操作和打印

●传统的辛烷值试检机和十六烷值试验机都需要专业技术人员操作，过程繁琐，且需要消耗大量参比燃料，设备维护费用昂贵，使普通用户测定辛烷值十六烷值存在很大的困难。Lab130对于燃油的快速测量方法比传统的方法效率更高。

测量原理

辛烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油产品参数。

技术参数

●测量项目：所有种类的汽油,柴油 
●辛烷值测量符合: ASTM D2699-86, ASTM D2700-86.

●柴油十六烷值测量符合: ASTM D4737-03, ASTM D613, EN ISO 5165。

●测量范围:辛烷值：40-120（精度±0.5）, 十六烷值：20-100（精度±1） 
●每个样品的测量时间：＜8秒 
●仪器消耗电流：30mA,

●电池待机时间：100小时
●操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~81%R.H., 大气压力64~106kPa 
●尺寸规格

传感器：60mm×100mm,

主机：236mmx130mmx43mm

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Lab130-A | 仪器主机 | 1台 |
| Lab130-B | 检测探头 | 1只 |
| Lab130-T | 防尘盖 | 1个 |
| Lab130-I | 可充电锂电池 | 4节 |
| Lab130-M | 充电器 | 1个 |
| Lab130-L | RS232数据连接线 | 1条 |
| Lab130-O | 测量光盘和软件使用手册 | 1份 |
| Lab130-W | 快速使用书册和说明书 | 1份 |
| Lab130-N | 便携式安全防护箱 | 1个 |
| Lab130-H | 售后保修承诺书（保修卡） | 1张 |