中国·上海

China Shanghai

上海斯齐自动化系统有限公司

SECURE AUTOMATION (SHANGHAI) CO.,LTD

物位

液位

压力

流量

空气振动

W W W. L I A O W E I J I . C N

上海斯齐自动化系统有限公司是一家集研发、

生产、销售和服务为一体的高新科技企业。公司

位于上海漕河泾高新技术开发区。公司自创建伊

始便专业致力于过程自动化中物、液位控制及测

量解决方案。以积极的创新研发，依托先进的国

内外技术和专业人才，并配以严谨的管理为客户

提高供种类齐全、功能多样的产品。承接工业过

程自动化控制项目及交钥匙工程。(可按贵公司要

求设计.安装.)

产品广泛应用于机械制造、电子、冶金、造

船、化工、饲料、水处理、水泥、制药、电厂、

电镀、粮食饲料等众多领域。

全面的产品，完美的设计、可靠的质量、完

善且快捷的服务，使得斯齐终将是您最佳的选择！

公司严格按ISO质量体系认证操作规程生产、

销售及售后服务。

诚信经营

质量第一

开拓进取

锐意创新

小浮球液位开关

型号：FQ—10A

1、输出接点：70W/SPST

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、开关反向动作：YES

4、操作压力：15kg/cm

5、操作温度：-10~120℃

6、接液材质：SUS 304 or 316

7、适用比量：0.8

型号：FQ—11C

1、输出接点：70W/SPDT

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、开关反向动作：YES

4、操作压力：30kg/cm 2

5、操作温度：-10~120℃

6、接液材质：SUS 304 or 316

7、适用比量：0.68

型号：FQ—16C

1、输出接点：50W/SPST

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、操作压力：5kg/cm 2

4、操作温度：-10~120℃(max.200℃)

5、接液材质：SUS 304 or 316

6、适用比量：0.8

型号：FQ—10D

1、输出接点：70W/SPDT

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、开关反向动作：YES

4、操作压力：15kg/cm 2

5、操作温度：-10~80℃

6、接液材质：SUS 304 or 316

7、适用比量：0.55

型号：FQ—11B

1、输出接点：70W/SPST

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、开关反向动作：YES

4、操作压力：12kg/cm 2

5、操作温度：-10~120℃

6、接液材质：SUS 304 or 316

7、适用比量：0.65

型号：FQ—OH21

1、输出接点：50W/SPST

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、操作压力：4kg/cm 2

4、操作温度：-20~60℃

5、适用比量：0.7

6、接液材质：PP or ABC

小浮球液位开关

型号：FQ—OH41

1、输出接点：50W/SPST

2、耐电压：240Vac/200Vdc

3、操作压力：4kg/cm 2

4、操作温度：-10~80℃

5、适用比量：0.55

6、接液材质：PP

型号：FQ—OV60A 塑胶浮球开关

- 特殊规格亦可定制

型号：FQ—OV11

1、输出接点：10W/SPDT

2、耐电压：240Vac

3、开关反向动作：YES

4、操作压力：ATM

5、操作温度：-10~60℃

6、接液材质：PP

7、浮球材质：PP发泡

7、适用比量：0.8

型号：FQ—OV12D 塑胶浮球开关

、

小浮球液位开关

接线盒型号说明

D

材质：铝合金烤漆

防护等级：IP65

出线端子数：2~12

耐温：-20~200℃

材质：铝合金烤漆

防护等级：IP65

出线端子数：2~6

耐温：-20~200℃

材质：PP加织(耐酸硷)

防护等级：IP65

出线端子数：2~12

耐温：-20~80℃

材质：PC

防护等级：IP65

出线端子数：2~6

耐温：-20~80℃

材质：铝合金烤漆

防护等级：ExD CT4

出线端子数：2~6

耐温：-20~200℃

材质：铝合金烤漆

防护等级：IP65

出线端子数：2~6

耐温：-20~100℃

流动开关安装步骤

上海斯齐自动化系统有限公司

SECURE AUTOMATION (SHANGHAI) CO.,LTD

地址：上海市 徐汇区 桂平路286号315B

电话：021-51551073 51551596

传真：021-51551077

邮编：200233

http://www.liaoweiji.cn

Email:LuHaiFeng2006@126.com

★ 所有产 品 尺寸、 规 格如有 调 整，恕 不 另行通 知 ★

# Text boxes

2