中国·上海

China Shanghai

上海斯齐自动化系统有限公司

SECURE AUTOMATION (SHANGHAI) CO.,LTD

物位

液位

压力

流量

空气振动

W W W. L I A O W E I J I . C N

上海斯齐自动化系统有限公司是一家集研发、

生产、销售和服务为一体的高新科技企业。公司

位于上海漕河泾高新技术开发区。公司自创建伊

始便专业致力于过程自动化中物、液位控制及测

量解决方案。以积极的创新研发，依托先进的国

内外技术和专业人才，并配以严谨的管理为客户

提高供种类齐全、功能多样的产品。承接工业过

程自动化控制项目及交钥匙工程。(可按贵公司要

求设计.安装.)

产品广泛应用于机械制造、电子、冶金、造

船、化工、饲料、水处理、水泥、制药、电厂、

电镀、粮食饲料等众多领域。

全面的产品，完美的设计、可靠的质量、完

善且快捷的服务，使得斯齐终将是您最佳的选择！

公司严格按ISO质量体系认证操作规程生产、

销售及售后服务。

诚信经营

质量第一

开拓进取

锐意创新

阻旋式料位开关

ZX

型号

10: 标准型

11: 法兰标准型

20: 轴保护型

电压

30: 轴长可调型

40: 高温型

41: 高温轴保护型

46: 高温轴长可调型

60: 钢索型

80: 超小型

A : 110V B : 220V C : 240Vac

接线方式

尺寸

D : 24V

压力

C:3/4"

D:1"

E:1-1/2"

F:2"

G2-1/2"

H:3"

I:4"

J:5"

K:6"

S:特殊规格

3:1-1/4"

M:5kg/cm

N:10kg/cm 2

O:150Lbs

P:300Lbs

Q:PT

R:PF

T:BSP

SE110~SE160系列

接线最小尺寸为1"

U:NPT

S:特殊规格

叶片型式

大型叶片(ZX110~170)

A:110×30 (W×H)

B:65×80 (W×H)

C:65×120 (W×H)

D:80×80 (W×H)

E:50×30 (W×H)

F:镰刀型

小型叶片(ZX180)

G:十字叶片

H:110×30 (W×H)

长度 (单位: mm)

ZX110~160表示法兰面至叶片之总长

ZX180表示电缆线长度

※ 各部分长度变动在±6mm以内仍属正常，本公司不另行通知

订购注意事项：

1、 确认电压24Vac，110V，220V OR 240V，50/60Hz

2、 确认安装方式(侧装或上装)

3、 注意原料比重

4、 确认叶片尺寸是否可插入法兰入口或桶壁开孔

19

阻旋式料位开关

特点

*全密闭性，屋外亦可使用 。

*独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入。

*扭力稳定可靠，且扭力大小可以调整。

*轻巧、安装容易。

*叶片承受过重的负荷，马达回转机构会自动打滑，保护不受损坏。

*不必从桶槽上整组拆除，即可轻易的检查维修内部的零部件 。

电源：110Vac (A)，220Vac (B)，

240Vac (C) 50/60Hz

消耗电力：3W

接点容量：SPDT 3A/250Vac

叶片转速：1 R.P.M.

耐电压：AC150V×1minute

法兰至叶片全部为SUS304材质

测量扭矩：0.5~1.0kg-cm

接线方式：牙口1"PF，标准法兰1"~6",2-1/2"×5kg/cm2标准规格

接线盒防护等级/材质：Exd ll C T3~T6/铝合金烤漆

入线口规格：1/2"NPT

适用比重：0.5kg/m3(30Lb/ft3)

型号 ：ZX10A/B/C

牙口型

型号 ：ZX11A/B

法兰型

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 3A/250Vac

4.转速：1R.P.M

6.接续：1"PF

7.操作温度: -10~70℃

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 5A/250Vac

4.转速：1R.P.M

6.接续：2-1/2"×5kg/cm2

7.操作温度: -10~70℃

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

11.重

量: 约1.2kg

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

11.重

量: 约1.7kg

型号 ：ZX20A/B/C

型号 ：ZX30A/B/C

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 5A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

6.接续：2-1/2"×5kg/cm2

7.操作温度: -10~70℃

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

轴保护型

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 5A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

6.接续：2-1/2"×5kg/cm2

7.操作温度: -10~70℃

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

轴可调型

11.重

量:

11.重

量:

L--250mm:约2.2kg

L--500mm:约2.5kg

L--750mm:约2.8kg

L--450~650mm:约2.5kg

L--650~1000mm:约2.8kg

L--750~1200mm:约3.0kg

阻旋式料位开关

型号 ：ZX40A/B/C

高温型

型号 ：ZX41A/B/C

高温轴保护型

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 5A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

2

6.接续：2-1/2"×5kg/cm

7.操作温度: 200℃(max)

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

11.重   量: 约2.1kg

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 5A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

6.接续：2-1/2"×5kg/cm2

7.操作温度: 200℃(max)

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

量:

11.重

L--250mm:约2.6kg

L--500mm:约2.9kg

L--750mm:约3.2kg

型号 ：ZX46A/B/C

高温轴长可调型

型号：ZX80(A/B/C/D)改为R7-X

超小型

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, 50/60Hz

2.消耗电力：3W

3.接点容量：SPDT 5A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：0.5~1.0kg-cm

6.接续：2-1/2"×5kg/cm2

7.操作温度: 200℃(max)

8.接线盒规格: 铝合金烤漆(IP65)

9.入线口: 1/2"PF

10.适用比重: 0.5g/cm3(30Lb/ft3)

11.重量:

11.重

L--450~650mm:约3.0kg

L--650~1000mm:约3.3kg

L--750~1200mm:约3.5kg

1.电源：(A)110Vac ,                                              (B)220Vac

(C)240Vac, (D)24Vac

50/60Hz

2.消耗电力：1.5W

3.接点容量：SPDT 3A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：30~100g-cm

6.接续：3/4"PF

7.操作温度: -20~70℃

8.接线盒规格: 工程塑胶PC(IP65)

9.适用比重: 0.3g/cm3(20Lb/ft3)

10.重量: 约0.42kg

11.叶片材质: SUS 304

型号 ：ZX80□CRH

超小镰刀型

型号 ：ZX84□CRI

高温小比重型

1.电源：(A)110Vac , (B)220Vac

(C)240Vac, (D)24Vac

50/60Hz

2.消耗电力：1.5W

3.接点容量：SPDT 3A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：30~100g-cm

6.接续：3/4"PF

7.操作温度: -20~70℃

8.接线盒规格: 工程塑胶PC(IP65)

9.适用比重: 0.3g/cm3(20Lb/ft3)

10.重量: 约0.42kg

11.叶片材质: SUS 304

1.电源：(A)110Vac ,               (B)220Vac

(C)240Vac, (D)24Vac

50/60Hz

2.消耗电力：1.5W

3.接点容量：SPDT 3A/250Vac

4.转速：1R.P.M

5.扭力：30~100g-cm

6.接续：3/4"PF

7.操作温度: -20~70℃

8.接线盒规格: 工程塑胶PC(IP65)

9.适用比重: 0.3g/cm3(20Lb/ft3)

10.重量: 约0.48kg

11.叶片材质: SUS 304

*特 殊 规 格 亦 可 定 制

21

上海斯齐自动化系统有限公司

SECURE AUTOMATION (SHANGHAI) CO.,LTD

地址：上海市 徐汇区 桂平路286号315B

电话：021-51551073 51551596

传真：021-51551077

邮编：200233

http://www.liaoweiji.cn

Email:LuHaiFeng2006@126.com

★ 所有产品尺寸、 规格如有调整，恕不另行通知★

# Text boxes

2