中国·上海

China Shanghai

上海斯齐自动化系统有限公司

SECURE AUTOMATION (SHANGHAI) CO.,LTD

物位

液位

压力

流量

空气振动

W W W. L I A O W E I J I . C N

上海斯齐自动化系统有限公司是一家集研发、

生产、销售和服务为一体的高新科技企业。公司

位于上海漕河泾高新技术开发区。公司自创建伊

始便专业致力于过程自动化中物、液位控制及测

量解决方案。以积极的创新研发，依托先进的国

内外技术和专业人才，并配以严谨的管理为客户

提高供种类齐全、功能多样的产品。承接工业过

程自动化控制项目及交钥匙工程。(可按贵公司要

求设计.安装.)

产品广泛应用于机械制造、电子、冶金、造

船、化工、饲料、水处理、水泥、制药、电厂、

电镀、粮食饲料等众多领域。

全面的产品，完美的设计、可靠的质量、完

善且快捷的服务，使得斯齐终将是您最佳的选择！

公司严格按ISO质量体系认证操作规程生产、

销售及售后服务。

诚信经营

质量第一

开拓进取

锐意创新

超声波液 / 物位计

一体式两线制

一体式三线制

一体式四线制

分体式四线制精简型

分体式四线制标准型

4 4m量程

6 6m量程

8 8m量程

10 10m量程

12 12m量程

15 15m量程

20 20m量程

30 30m量程

40 40m量程

D DC24v供电（四线制）

A AC220v供电（四线制）

E DC24v供电（四线制LED显示）

L 探头加长

CS

说明：

1.两线制系列无12米、40米量程型号

2.三线制系列无40量程型号

3.四线制系列无10量程 型 号

4.分体式精简型无12米、30米、40米量程型号

5.四线制DC24v供电产品可提供LED数码管显示，

其他全部产品均为LCDi液晶显示

技术原理：

超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下，探头向被测物体发射一束超声

波脉冲。声波被物体表面反射，部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发

射到被重新被接收，其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间，并

根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有

影响，所以仪表应测量温度，以修正声速。

超声波液 / 物位计

CST4 　CST6 　CST8型

技术规格：

量    程： CST4：4.00m（液体）

盲    区： CST4：0.20m

精度（空气中）：量程0.2％

电流输出：  4～20mA

输出分辨率： 实际量程的0.03％

输出负栽：  0～500Ω

显示分辨率： 1mm

显示方式：  4位LCD液晶（字高15cm）

输入电源：  DC20～32v

温度补偿：  全范围自动

介质温度：  -45℃～+85℃

压力范围：  ±0.1MP

声波束角：  8°（3db）

CST8A 　CST10型

技术规格：

量    程： CST8A：8.00m（液体）

盲    区： CST8A：0.30m

精度（空气中）：量程0.2％

电流输出：  4～20mA

输出分辨率： 实际量程的0.03％

输出负栽：  0～500Ω

显示分辨率： 1mm/1cm

显示方式：  4位LCD液晶（字高15cm）

输入电源：  DC20～32v

温度补偿：  全范围自动

介质温度：  -45℃～+85℃

压力范围：  ±0.1MP

声波束角：  5°（3db）

CST15

技术规格：

CST20

CST30型

量   程：

盲   区:

CST15: 15.00m（液体）15.00m（固体）

CST15： 0.80m

精度（空气中）：量程0.2％

电流输出：  4～20mA

输出分辨率： 实际量程的0.03％

输出负栽：  0～500Ω

显示分辨率： 1cm

显示方式：  4位LCD液晶（字高15cm）

输入电源：  DC20～32v

温度补偿：  全范围自动

介质温度：  -40℃～+85℃

压力范围：  ±0.1MP

声波束角：  5°（3db）

CSSD 　 CSSA

技术规格：

型   号：

精   度：

CSSD CSSA

0.2%(满量程)

分辨率： 1mm/1cm

显   示：

4位LCD或6为LED

信号输出: DC4-20mA

输出负载： 0-500欧姆

环境温度： -40--±75摄氏度

检测周期： 1秒

供电电源：

HLSD型： DC24V (±10%) 0.1A

HLSA型： AC220V (±20%) 0.05A

主机

超声波探头

上海斯齐自动化系统有限公司

SECURE AUTOMATION (SHANGHAI) CO.,LTD

地址：上海市 徐汇区 桂平路286号315B

电话：021-51551073 51551596

传真：021-51551077

邮编：200233

http://www.liaoweiji.cn

Email:LuHaiFeng2006@126.com

★ 所有产品尺寸、规格如有调整，恕不另行通知 ★

# Text boxes

N

T

U

S

F