■ D520/7DD切换差不可调

| 差压设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围1 MPa | 最大 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器 材 料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围 下 限MPa | 设定值范围 上 限MPa |  |  |  | 外壳 | 波纹管 |  |  |  |  |
| 切换差不可调 |
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ～ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819100 8019200 0819300 0819400 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ～ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 |  |  | G1/2" G1/2" G1/2" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819500 0819600 0819700 |

D520/7DD切换差可调

| 差压设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工 作 压 力 范围 * MPa | 最大允许 压力* MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa |  |  |  | 外壳 | 波纹管 |  |  |  |  |
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 到 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不锈钢 1Cr18 Ni9Ti | 不锈钢 00Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 01 01 01 | 0809100 0809200 0809300 0809400 0809500 0809600 0809700 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 到 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 |  |  | G1/2” G1/2” G1/2” | 1.25 1.25 1.25 |  |  |

上海中和自动化仪表有限公司

# Text boxes

D520 / 7DD、D520/7DDK

压力继电器

继电器采用波纹式传感器，可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和水、油及制冷剂等液体介质，控制器设定值可调，调节范围0.02……1.6MPa；工作压力范围0.05…2.5MPa

■ 主要技术指标

可用于空气、气体、水、液压油、润滑油、致冷剂、轻燃油等。

工作粘度：＜1×10-3m2/s

开关元件：微动开关

外壳防护等级：IP65（DIN 40050，与GB4208中IP65相当）

环境温度：- 20 ～ + 40℃

介质温度：0 ～ + 95℃

重复性误差：≤ 1％

抗震性能：Max. 2g

触点容量：AC 250V  6A(阻性)