D530/7DD、D530/7DDK                              D530/7DD

差压控制器                    防爆型差压控制器

____________________________________________      __________________________________________

控制器采用波纹管式的传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调，调节范围0.02……3MPa，其工作压力范围0.05……6.3MPa。

主要用于核电、化工、船舶、冶金等行业。

□ 主要技术性能

|  | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
| 防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT5 合格证编号GYB00108X |
| 外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050，与GB4208 中IP65相当) | IP54(符合DIN40050，与GB4208中IP54相当) |
| 环境温度 | -5℃～+40℃ | -5℃～+40℃ |
| 介质温度 | 0～120℃ | 0～95℃ |
| 安装性能 |  | 高压接口垂直向下 |
| 抗振性能 | D530/7DD:40m/s2 D530/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250V Amax |

□ 特点

可用于腐蚀性的介质

□ 附件

可供选用附件目录编号:0574770、0574769、0574768、0574772

□ 规格

D530/7DD切换差不可调

| 差压设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力 范围 * MPa | 最大允许 压力* * MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa |  |  |  | 外壳 | 波纹管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 |
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05 到 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不锈钢 1Cr18 Ni9Ti | 不锈钢 00Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 03 03 03 03 | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 0.1……3 | 0.06 0.07 0.08 0.08 | 0.1 0.12 0.14 0.2 | 0.1 到 2.5 | 3 3 3 7 | 10 10 10 10 |  |  | G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 02 | 04 04 04 04 | 0819511 0819611 0819711 0819715 | 0859581 0859681 0859781 0859785 |
|  |  |  | 0.4到6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D530/7DDK切换差不可调(小切换差，无防爆型)

| 差压设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力 范围 * MPa | 最大允许 压力* * MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa |  |  |  | 外壳 | 波纹管 |  |  |  |  |
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.1 0.1 0.012 0.012 | 0.02 0.02 0.025 0.03 | 0.05 到 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不锈钢 1Cr18 Ni9Ti | 不锈钢 00Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 02 02 02 02 | 0819113 0819213 0819313 0819413 0819513 0819613 0819713 0819813 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 0.1……3 | 0.025 0.03 0.04 0.05 | 0.05 0.06 0.06 0.15 | 0.1 到 2.5 | 3 3 3 7 | 10 10 10 10 |  |  | G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” | 1.05 1.05 1.05 1.05 |  |  |
|  |  |  | 0.4到6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：* ）为高压口的介质压力范围。  * * ）在实际工作中，二个压力口介质的短暂的峰值压力也不能超过此值。