目前，国际上通常使用的干货柜(DRYCONTAINER)有：

外尺寸为20x8x8英尺6英寸，简称20尺柜；

40x8x8英尺6英寸，简称40尺平柜；

40x8x9英尺6英寸，简称40尺高柜。

20尺柜：外尺寸为 6.1M×2.44M×2.59M ;内容积为5.69x2.13x2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.

40尺平柜:外尺寸为 12.2M×2.44M×2.59M ;内容积为11.8x2.13x2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米.

40尺高柜:外尺寸为 12.2M×2.44M×2.9M ； 内容积为11.8x2.13x2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米.

45尺高柜:内容积为:13.58x2.34x2.71米,配货毛重一般为29吨,体积为86立方米.

20尺开顶柜:内容积为5.89x2.32x2.31米,配货毛重20吨,体积31.5立方米.

40尺开顶柜:内容积为12.01x2.33x2.15米,配货毛重30.4吨,体积65立方米.

20尺平底货柜:内容积5.85x2.23x2.15米,配货毛重23吨,体积28立方米.

40尺平底货柜:内容积12.05x2.12x1.96米,配货毛重36吨,体积50立方米.

# 集装箱内外尺寸对照表

| 二手 集装箱内外尺寸对照表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱型 | 外尺寸 | 内尺寸 | 箱门 | 内容积 | 重 量 |
|  | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 宽 | 高 |  | 自重 | 载重 | 总重 |
|  | 英尺 ' 英寸 "/ 毫米 mm | 毫米 mm | 毫米 mm | M 3 | 千克 kg |
| 干货箱 | 20' | 20'/6096 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 5925 | 2340 | 2379 | 2286 | 2278 | 33 | 1900 | 22100 | 24000 |
|  | 40' | 40'/12192 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 12043 | 2336 | 2379 | 2286 | 2278 | 67 | 3084 | 27396 | 30480 |
|  | 40' 超高 | 40'/12192 | 8'/2438 | 9'6"/2896 | 12055 | 2345 | 2685 | 2340 | 2585 | 76 | 2900 | 29600 | 32500 |
|  | 45' | 45'/13716 | 8'/2438 | 9'6"/2896 | 13580 | 2347 | 2696 | 2340 | 2585 | 86 | 3800 | 28700 | 32500 |
| 冷冻箱 | 20' | 20'/6096 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 5440 | 2294 | 2273 | 2286 | 2238 | 28 | 2750 | 24250 | 27000 |
|  | 40' | 40'/12192 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 11577 | 2294 | 2210 | 2286 | 2238 | 59 | 3950 | 28550 | 32500 |
|  | 40' 超高 | 40'/12192 | 8'/2438 | 9'6"/2896 | 11577 | 2294 | 2509 | 2290 | 2535 | 67 | 4150 | 28350 | 32500 |
|  | 45' | 45'/13716 | 8'/2438 | 9'6"/2896 | 13102 | 2286 | 2509 | 2294 | 2535 | 75 | 5200 | 27300 | 32500 |
| 开顶箱 | 20' | 20'/6096 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 5919 | 2340 | 2286 | 2286 | 2251 | 32 | 2177 | 21823 | 24000 |
|  | 40' | 40'/12192 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 12056 | 2347 | 2374 | 2343 | 2274 | 67 | 4300 | 26180 | 30480 |
| 框架箱 | 20' | 20'/6096 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 5935 | 2398 | 2327 | — | — | — | 2560 | 21440 | 24000 |
|  | 40' | 40'/12192 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 12080 | 2420 | 2103 | — | — | — | 4300 | 26180 | 30480 |
|  | 20' 可折叠 | 20'/6096 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 5966 | 2418 | 2286 | — | — | — | 2970 | 27030 | 30000 |
|  | 40' 可折叠 | 40'/12192 | 8'/2438 | 8'6"/2591 | 12064 | 2369 | 1943 | — | — | — | 5200 | 39800 | 45000 |
| 平台箱 | 20' | 20'/6096 | 8'/2438 | — | — | — | — | — | — | — | 1960 | 18360 | 20320 |
|  | 40' | 40'/12192 | 8'/2438 | — | 11823 | 2197 | — | — | — | — | 4860 | 39580 | 44440 |
| 罐箱 | 20' | 20'/6096 | 8'/2438 | 8'/2438 | — | — | — | — | — | 20 | 2845 | 21540 | 24385 |
| 注:有关换算单位 1米=3.28084英尺; 1立方米=35.31476立方英尺 ; 1公斤=2.204622磅 *由于材质不同，集装箱毛重有所不同 *载重仅供参考 |