SKF TMJE 400用于安装和拆卸各种规格的压力连接件，如螺旋桨、滚动轴承、联轴器、齿轮、滑轮、飞轮和SKF液压联轴器（OK-couplings）。

整套液压设备，包括一体式压力表、油缸和2米长的高压油管

可以直接接到工件应用位置上或取下来

配备一系列的连接头

油缸容量为200 cm³

配置清单

订货号TMJE 400

注油器  TMJE 400-1

压力表 11077589/2

高压油管227957 A/400MPa

连接头 1014357 A -

连接头1016402 E

连接头228027 E

手提工具箱728245/3A

管塞729944 E

安装液LHMF 300/1

技术参数

注油器套件               TMJE 400

最大压力                 400 MPa

最大压力下的手泵压力     400 N

每次冲程的油量            0.23 cm3

油缸容量                  200 cm3

最大工作压力下的使用寿命100,000次

重量 8 kg

压力表1077589/2

直径100 mm

精度满量程的+ 1%

（即4 MPa）

高压油管227957 A/400MPa

长度2 m

外径6 mm

连接螺纹G 1/4

最小弯曲半径50 mm

宁波瑞德检测仪器有限公司

联系我们

联系人：袁建华15268392550

座机：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

地址：宁波江北庄桥工业区新都路189号

Email：ruide17@163.com

邮编：315200

公司网址：http://www.rd-17.com

http://www.ruide17.com

QQ：1457391339