宁波瑞德检测仪器有限公司 瑞典Easy Laser 激光对中仪选型表 15268392550

激光轴对中仪包括多种型号,以下面4种型号做一下对比（差别列表）：

D系列为老产品，单色屏，英文图形界面

easylaser D450 激光轴对中仪

easylaser D505 激光轴对中仪 已停产

E系列为新产品，彩色屏，中文立体图形界面,支持无线蓝牙选购项蓝牙

easylaser E530（不含蓝牙）激光轴对中仪

easylaser E705（不含蓝牙）激光轴对中仪

easylaser E710（不含蓝牙）激光轴对中仪

| 型号 技术参数及主机功能 | D450已停产 | D505已停产 | E530 | E705 | E710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探测器视窗面积（mm× mm） | 10mm×10mm | 18mm×18mm | 10mm×30mm | 20mm×20mm | 20mm×20mm |
| 最大测试距离 | 10m | 20m | 10m | 20m | 20m |
| 最高显示精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 激光类型 | 点激光 | 点激光 | 线激光 | 点激光 | 点激光 |
| 数据存储和PC通讯软件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| * 9-12-3法对中 （将轴旋转2个90度） | √ | √ | √ | √ | √ |
| * 任意三点法 （旋转超过2个20度即可） |  | √ | √ | √ | √ |
| 软脚测试 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 设置滤波器 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 允差显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 立式机械对中 |  | √ | √ | √ | √ |
| 热膨胀值预置 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 彩屏 |  |  | √ | √ | √ |
| 操作界面 | 英文 | 英文 | 中文＋多种西方文字 | 中文＋多种西方文字 | 中文＋多种西方文字 |
| 锂电充电电池 |  |  | √ | √ | √ |
| 条码阅读器 |  |  | √ |  |  |
| 磁座一对 |  | √ |  |  | √ |
| 偏置轴对中 |  | √ |  |  | √ |
| 蓝牙无线传输 |  |  | 选配 | 选配 | 选配 |

*注示：“9－12－3点法”对中                              任意三点法（超过2个20度）

激光轴对中时D450只有“9－12－3点法”一种方法,    D505/E530/E705/E710两种方法都有（更加方便）。

宁波瑞德检测仪器有限公司 瑞典Easy Laser 激光对中仪选型表 15268392550

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com