VM-2004轴承诊断及振动分析仪    宁波瑞德 中国代理商  15268392550

户测量结果可传输到计算机，可和PC机同步 建立档案，数据通讯。 时频谱分析，频谱分析，趋势分析 打印报表，状态判断

下图：VM-2004测振仪振动评估 下图：VM-2004测振仪轴承评估

VM-2004测振仪设备点检采集管理系统 VM-2004测振仪《时频分析采集管理系统》 VM-2004测振仪时频分析采集管理系统

VM-2004测振仪技术性能指标 www.rd-17.com 振动探头 ： 加速度探头 VP-2001A(可选购VP-2001V速度探头) 灵敏度： 2.0Mv/(m/s 2 ) 谐振频率：25KHz 最大加速度：500m/s 2 最大输出电压：±1V 使用温度： –20～60℃， 重量：70克 测量范围： 加速度： 10Hz～10kHz，速度：10Hz～1kHz，位移：10Hz～150Hz (频率) 包络检波： 2K～15kHz的DC～1kHz包络检波，高频加速度：7k～20kHz， 高频加速度包络处理：100Hz～20kHz 量程： 加速度：三个量程，误差小于 1±%；包络值：0～5(m/s 2 )； 高频加速度：0～50(m/s 2 )； 高频加速度包络处理：0～500(m/s 2 )；固定或自动量程 速 度： 三个量程，误差小于1±%；0～5(mm/s)、0～50(mm/s)、0～ 500(mm/s)；固定或自动量程 位 移： 三个量程，误差小于1±%；0～0.1(mm p-p )、0～1(mm p-p )、 0～10(mm p-p )；固定或自动量程 VM-2004测振仪分析方式 www.rd-17.com 频率范围： 加速度： 76.8kHz、速度，位移：19.2kHz 振动测量： 可选择单个或同时测量 判别标准： ISO-10816[JIS-B-0906]标准；IMD标准 波形测量： 测量时间 =0.1，0.2，0.5，1，2，5秒；触发功能(满量程的%)； 波形再生功能(只对加速度有效) FFT分析： 分析频谱线=400、800、1600；触发功能(满量程的%)；显示5个最大 峰值 存贮功能： 存贮测量值的信息 (机器名称、机器编号、测点名称、测点编号、测 量方向、备忘、测量日期、测量状态等)；振动值：1000个，时域波形 ：2000kB；FFT波形：200个 环境条件： 0～45℃，30～90％RH 电源： 5节7号电池 主机尺寸： 12(H) × 7.5(W) × 1.6(D)cm 总重量： 约280克 VM-2004测振仪测振仪标准配置 www.rd-17.com 1. VISOR PDA掌上电脑(包括电池、皮套、微机通讯电缆线) 一台 2. CardVibro VM-2004测振仪振动分析仪 一台 3.振动探头VP-2001A(包括长探杆、电缆线、磁铁) 一个 4.专用仪器箱 一个 5.英文说明书 一套 6.管理及分析软件 一套 7.中文说明书 一套 8.故障诊断实例

宁波瑞德检测仪器有限公司 专业代理

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com