GCT-8C型钢轨超声波探伤仪简介   宁波瑞德

该仪器具有如下特点：

- 9个探测通道，其中：

0°通道一个；

37°通道两个（前37°、37°）；

70°通道六个（前70°、后70°、前内70°、前外70°、后内70°、后外70°），这六个探头可以完整覆盖整个轨头。

- 8.4寸军品漫反射彩色显示屏,屏幕亮度高，可在阳光下清晰显示图像，无镜面反射光。

- 超声波A型脉冲和B型图像同屏、同步、分区显示。具有有A型脉冲显示、B型图像显示两个区域和两个参数区。

本仪器是GCT-8型钢轨探伤仪的升级产品；执行TB/T 2340-2000《多通道A 型显示钢轨超声波探伤仪技术条件》。

- 该仪器配有40个软触键键，操作十分简便，主要功能一键操作，可以节省现场操作时间，提高工作效率。

- 具有探头自动检测功能，行进（探伤）作业中如果超声波探头发生故障，可在3米内发出提示报警。

- 带有GPS 缺陷定位功能。

- 具有全程自动记录探伤数据功能（作业路线、探伤速度、时间、报警情况、灵敏度等），每天形成一个独立的文件，可连续记录保存60天的探伤数据。

- 配套微机播放软件。探伤作业记录的数据可以通过播放软件进行连续播放和分析。并可以对探伤仪探头的耦合进行全程评价。

- 环境适应性好，可以在-30～50℃温度环境下工作。

- 具有全防雨结构。

该仪器主要技术参数如下：

- 探测通道：9个通道（也可选用7通道）。

- 刷屏速度：60Hz/s。

- 探头工作频率： 2MHz。

- 重复探测频率：400Hz（每个通道）。

- 探测范围：

0～200mm±5mm（43kg/m和50kg/m钢轨）

0～250mm±5mm（60kg/m和75kg/m钢轨）

- 探测灵敏度余量：

执行TB/T 2340-2000

- 动态范围：≥30dB(抑制小)，2～6dB(抑制大)。

- 水平线性误差：≤2%。

- 垂直线性误差：≤5%。

- 增益控制范围：0～80dB。

- 衰减器误差：每20dB不大于（小于）1dB。

- 报警阈值：

回波大于满幅度的70%（A~I通道反射式报警），回波小于回波满幅度的30%。

- 报警频率：

70通道：250Hz;37°通道：500Hz;0°通道：1000Hz。

- 全程记录储存文件：60天。

- 动态Ａ脉冲图像文件：≥600分钟。

- 工作电压：21.6V（6节8A/h聚合物锂电池串联）。

- 额定功耗：≤8W。

- 工作温度：－30℃～50℃。

- 耦合剂容量：20L。

- 重量：25㎏（不含耦合剂）。

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com