感应轴承加热器IH070瑞士  宁波瑞德专业代理 15268392550
◆ 可加热工件最大重量： 80 kg
◆ 可加热工件最大内径： 400 mm
◆ 可增配其他规格的加热杆和立柱延长加热杆，使加热工件的范围更大
◆ 紧凑设计，标准套件中带有 3 根加热杆 , 总重量为 35kg

技术数据：

型号 IH070 
电压 230V/50Hz 
可加热
工件范围 最大重量 80kg 
最大 内径 400mm 
最小内径 20mm 
温度
控制 
温度范围（标准） 0-250℃ 
测温探头 K型 
精度 ±3℃ 
时间
控制 范围 0-60分钟 
精度 ±0.01秒 
最高加热温度（可选） 400℃ 
温度控制模式 有 
轴承加热温度预设值 有 
自动消磁 有 
剩磁 < 2A/cm 
■功率调节 20-40-60-80-100% 
加热带密封轴承 可以 
加热预装润滑脂的轴承 可以 
错误指示代码 有 
过热保护 有 
显示模式 LED数显 
操作空间范围（W×H） 145×205mm 
■外置线圈直径 115mm 
外形尺寸（W×D×H） 420×280×345mm 
含标准加热杆总重量 35kg 
最大功率 3.7kVA 
标准加热杆数量 3 
标准加热杆尺寸 55×55×275mm 
28×28×275mm 
14×14×275mm 
可选加热杆尺寸 40×40×275mm 
20×20×275mm 
立柱延长加热杆尺寸(可选) 55×55×100mm 
■备用加热杆储存位置 内置 
旋旋加热杆 可选 
■外壳材料 硬铝合金

保修3年

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com