瑞士森马便携式感应加热器 IH 025/230V    宁波瑞德专业代理  15268392550

瑞士森马便携式感应加热器 IH 025/230V

◆电压：230V/50Hz。

◆可加热工件最大重量：10 kg。

◆可加热工件最大内径：160 mm。

◆便携式设计，自重3.5kg，携带方便。

◆加热时工件直接位于感应线圈上方，加热效果更明显。

◆20-100%五档功率调节，加热小工件时能更好的控制加热时间。

典型应用：

◆IH025 可在3分钟内把一个4.9kg重的22220型轴承从20℃加热到110℃

| 型号 | IH025/230V |
| --- | --- |
| 电压 | 230V/50Hz |
| 功率 | 1.4KVA |
| 可加热 工件范围 | 最大重量 | 10kg |
|  | 最大内径 | 160mm |
|  | 最小内径 | 20mm |
| 温度 控制 | 温度范围（标准） | 0-180℃ |
|  | 测温探头 | K型 |
|  | 精度 | ±3℃ |
| 时间 控制 | 范围 | 0-10分钟 |
|  | 精度 | ±0.01秒 |
| 温度控制模式 | 有 |
| 轴承加热温度预设值 | 有 |
| 自动消磁 | 有 |
| 剩磁 | < 2A/cm |
| ■功率调节 | 20-40-60-80-100% |
| 加热带密封轴承 | 可以 |
| 加热预装润滑脂的轴承 | 可以 |
| 错误指示代码 | 有 |
| 过热保护 | 有 |
| 显示模式 | LED数显 |
| 外形尺寸（W×D×H） | 340×250×64mm |
| 总重量 | 3.5kg |
| 质量保证 | 3年 |

■黑色色块所示性能为simatec第二代感应加热器独有性能

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com