蝶阀、刀闸阀、止回阀、截止阀

| FAR1/FAR2 一般用途蝶阀 | F239/F129 蝶阀 | F360/362/F370/372 K-LOK高性能蝶阀 | F990/F992 | HI-SEAL 高性能蝶阀 | F633 高温调节阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特点及优点 |
| ● 关闭严密 ● 阀杆两级密封 ● 阀杆可更换 ● 寿命长 ● 连接方式： 对夹、支耳 | ● 关闭严密 ● 阀杆两级密封 ● 阀杆可更换 ● 寿命长 ● 连接方式： 对夹、支耳 | ● 调节性能好 ● 双偏心结构 ● 双向密封 ● 火灾安全 ● 连接方式： 对夹、支耳 | ● 薄阀板设计、适于调节 ● 阀座易更换、耐蚀 ● 阀杆两级密封 ● 连接方式： 对夹、支耳 | ● 双偏心 ● 气泡级双向密封 ● 软阀座，火灾安全型及金属阀座 ● 连接方式： 对夹、支耳和法兰 | ● 全铸结构对夹式 ● 高流通能力低扭矩 ● 耐磨 ● 耐高温 ● 连接方式： 对夹 |
| 标准规范 |
| 尺寸（mm）：50～900 适用温度：－40～120℃ 最大压力（MPa）：1.2 阀体材质：铸铁、球墨铸铁、碳钢 阀板材质：球墨铸铁、铝青铜、不锈钢 阀杆材质：不锈钢、橉化处理钢 阀座材质：乙丙橡胶、丁腈橡胶 | 尺寸（mm）：350～500 适用温度：－40～120℃ 最大压力（MPa）：1.6 阀体材质：铸铁、碳钢 阀板材质：球墨铸铁、铝青铜、不锈钢 阀杆材质：不锈钢、磷化钢 阀座材质：乙丙橡胶、丁腈橡胶 | 尺寸（mm）：50～900 适用温度：－50～530℃ 最大压力（MPa）：ANSI 150#，300# 阀体材质：碳钢、不锈钢、铝青铜 阀板材质：不锈钢、铝青铜 阀杆材质：不锈钢 阀座材质：不锈钢、高分子聚合物、合成橡胶、聚四氟乙烯 | 尺寸（mm）：25～500 适用温度：－40～150℃ 最大压力（MPa）：1.0 阀体材质：铸铁、球墨铸铁 阀板材质：不锈钢、碳钢包乙丙橡胶、碳钢包聚四氟乙烯 阀杆材质：不锈钢 阀座材质：乙丙橡胶、丁腈橡胶、聚四氟包乙丙橡胶、聚四氟包丁腈橡胶 | 尺寸（mm）：50～120 适用温度：－29～400℃ 最大压力（MPa）：150#，300#，600# 阀体材质：A216、WCC、A531、CF8M、BS1400、AB2。其它材料根据要求供 阀板材质：CF8M、ENP、BS1400、AB2 阀杆材质：17－4 PH、 K－Monel 阀座材质：RTFE、UHMPE、PEEK、Inconel | 尺寸（mm）：50～750 适用温度：540℃ 最大压力（MPa）：0.7 阀体材质：硬质球铁 阀板材质：硬质球铁 阀杆材质：不锈钢 阀座材质：无阀座 |
| 应 用 |
| 适用于民用供水、食品工业、暖通空调及制冷、干燥系统。 适用介质：油、气、水、粉末。 | 适用于一般工业、造船业。 适用介质：油、气、水、粉末。 | 适用于石化、天然气、炼油、电厂、冶金、化工、造纸、制药。 适用介质：油、气、水、蒸汽、化学药剂、粉末、各种烃类。 | 适用于化学水处理、化工、食品、泥浆、造纸、气力输送、一般工业。 适用介质：油、气、水、腐蚀性介质。 | 适用于石化、天然气、炼油、电厂、冶金、般用、造纸。 适用介质：油、气、水、蒸气、腐蚀性流体等。 | 适用于钢厂、铜冶炼厂等冶金行业。 适用介质：高温烟气、蒸汽、热空气。 |

点击图片看详细内容

蝶阀、刀闸阀、止回阀、截止阀

| 高温调节蝶阀 | 刀闸阀 | 隔膜阀 | 零泄漏蝶阀 | Raisteam 闸阀/截止阀/止回阀 | C型 矿浆调节阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特点及优点 |
| ·钢板焊接结构 ·高流通能力低扭矩 ·耐磨、金属密封 ·耐高温 ·连接方式： 对夹、法兰 | ·符合MSS－SP81标准 ·耐磨 ·软密封和金属密封 ·单向和双向 ·连接方式： 法兰、支耳 | ·结构简单，易操作 ·隔膜和阀盖可在线更换 ·有多种材料组合可供选择 ·连接方式： 法兰 | ·本质火灾安全 ·全金属结构 ·零泄漏、双向密封 ·三偏心设计 ·连接方式： 法兰、对夹、支耳、对焊 | ·压力密封阀盖 ·锻造结构 ·适用于高温高压 ·连接方式： 法兰、对焊 | ·简单无故障浆体调节阀，调节范围为25﹪～100﹪ ·耐磨，耐腐蚀 ·连接方式：支耳 |
| 标准范围 |
| 尺寸（mm）：50～2000 适用温度：－290～800℃ 最大压力（MPa）： 阀体材质：碳钢、不锈钢、特殊合金 阀板材质：碳钢、不锈钢、特殊合金 阀杆材质：不锈钢 阀座材质：金属密封 | 尺寸（mm）：50～600，大于600可根据要求提供 适用温度：－20～600℃ 最大压力（MPa）：150#，300# 阀体材质：碳钢、不锈钢、特殊合金 阀板材质：不锈钢、特殊合金 阀杆材质：不锈钢 阀座材质：橡胶、聚四氟乙烯、金属 | 尺寸（mm）：20～200 适用温度：－20～150℃ 最大压力（MPa）：1.6 阀体材质：铸铁 阀板材质：铸铁包橡胶 阀杆材质：不锈钢 阀座材质：天然橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、聚四氟乙烯、丁腈橡胶 | 尺寸（mm）：80～1800 适用温度：－29～815℃ 最大压力（MPa）：150#，300#，600#，900#，1500# 阀体材质：碳钢、不锈钢、铝青铜、特殊材质 阀板材质：碳钢、不锈钢、特殊材质 阀杆材质：不锈钢、特殊材质 阀座材质：Stellite合金、不锈钢 | 尺寸（mm）：50～600 适用温度：－46～650℃ 最大压力（MPa）：900#，1500#，2500#，4500# 阀体材质：A105，LF2，F1，F12，F22，F91，F316 阀板材质：A105，LF2，F1，F12，F22，F91，F316 阀杆材质：F6，F316 阀座材质：F6，Stellite | 尺寸（mm）：25～200 适用温度：0～150℃ 最大压力（MPa）：1.0 阀体材质：球墨铸铁 阀板材质： 阀杆材质： 阀座材质：橡胶 |
| 应 用 |
| 适用于钢厂、石化、冶炼厂、热空气、高温烟气的调节。 适用介质：空气、烟气、煤气。 | 适用于冶金、电站、石化、炼油、造纸。 适用介质：浆体，含纤维类液体及固体物料等。 | 适用于电站、化工、石化、污水处理、矿山。 适用介质：腐蚀性及磨蚀性介质。 | 适用于油、气、石化、电站、通用行业、冶金。 适用介质：油、气、水、蒸汽、各种烃类、磨石性介质。 | 适用于电厂、石化、炼油、天然气。 适用介质：原油、蒸气、氢气、天然气、水。 | 适用于矿山、钢厂及造纸厂。 适用介质：各种腐蚀性和腐蚀性浆体的调节。 |

点击图片看详细内容

球阀系列

| METAL－SEAL 固定球阀 | 通用球阀系列 | 三通球阀系列 | NTB/NTC PFA 全衬球阀 | OM型 浮动球阀 | GA，E7000系列 夹套球阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● 设计标准：API 6D ● 通径 ● 本质火灾安全 ● 金属密封阀座 ● 固定球和浮动球 ● 三块式阀体 ● 带抗静电装置 ● 防吹出阀杆 ● 球和阀座表面可包覆硬质合金 ● 连接方式： 法兰 | ● 设计标准：BS，DIN，ISO ● 通径和缩径 ● 通用阀 ● 一块式，二块式，块式阀体 ● 根据用户要求，可提供满足火灾测试标准的阀门 ● 精铸阀体 ● 连接方式： 螺纹、法兰 | ● 设计标准：BS，DIN，ISO ● 通径 ● 通用阀 ● T型和L型 ● 连接方式： 螺纹、法兰 | ● 设计标准：制造厂 ● 固定球 ● 圆形流道和C型流道 ● 阀体为球铁，内衬PFA阀球为合金钢包覆PFA ● 二块式阀体 ● 全通径 ● 阀球和阀杆为整体式 | ● 设计标准：BS5351 ● 二块式阀体 ● 通径和缩径 ● 火灾安全型 ● 带抗静电装置 ● 防吹出阀杆 ● prevac型阀座 ● 符合NACE MR01 75 ● 连接方式： 法兰 | ● 一块式阀体 ● 通径和缩径 ● 夹套采用碳钢管焊接 ● 能均匀保温 ● 夹套的最高使用压力1MPa ● 保温介质，出入口一般为3/4〞和1〞 ● 连接方式： 法兰 |
| 阀体材料： WCB CF8M | 阀体材料： WCB CF8M | 阀体材料： WCB CF8M | 阀体材料： PFA衬球墨铸铁 | 阀体材料： WCB CF8 CF8M | 阀体材料： WCB CF8M CF8 |
| ANSI 150#，300#，600#，900#，1500#，2500# | PN10/16，25/40，64 | PN10/16，25/40，64 | 0.1mbar～16bar | ANSI 150#，300# | ANSI 150#，300# |
| 15～600mm | 8～250mm | 40～250mm | 15～150mm | 15～200mm | 20～200mm |
| －200℃～1000℃ | －30℃～230℃ | －30℃～230℃ | －40℃～210℃ | －20℃～260℃ | －20℃～260℃ |
| 适用于高温、超低温、磨蚀性、侵蚀性等苛刻介质，设计独特，性能可靠。 | 适用于供热、供气、供水、供油等通用管线上，是一种结构简单、外形美观、经济类球阀。 | 适用于水、气、油类输送管线。 | 圆形流道适用于腐蚀性介质的严密切断；C型流道可提供线性等各种调节特性的阀球。 | 适用于石油、天然气、钢铁行业的氧气、氢气、油类及化工等工艺，安全可靠。 | 整体式夹套的设计，能均匀的保温、保冷。通径阀门流阻小，更适合容易凝固、高粘性液体介质。 |

点击图片看详细内容

球阀系列

| Ｒ382/384/392/394 | R344/345 浮动球阀 | R347/348 浮动球阀 | SUPA－SEAL 固定球阀 | W000系列 V型球阀 | DB/DB3 固定球阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● 设计标准：BS5351 ● 缩径和通径 ● R384和R394为火灾安全型并符合BS 6755 Pt2和API 607标准 ● 三块式阀体 ● 防吹出阀杆 ● R384和R394带抗静电装置 ● 连接方式： 插焊、对焊、螺纹（NPT，BSPT） | ● 设计标准：BS5351 ● 缩径 ● 火灾安全测试符合BS6755 Pt2和API 607 ● 一块式阀体 ● 防吹出阀杆 ● 带抗静电装置 ● 符合NACE MR01 75 ● 连接方式： 法兰 | ● 设计标准：ANSI 16.34 BS5351 ● 通径 ● 火灾安全测试符合BS6755 Pt2和API 607 ● 二块式阀体 ● 防吹出阀杆 ● 带抗静电装置 ● 符合NACE MR01 75 ● 连接方式： 法兰 | ● 设计标准：BS5351 API 6D ● 通径和缩径 ● 火灾测试标准符合BS6755 Pt2和API 6FA ● 三块式阀体 ● 阀杆密封高度一体化 ● 带抗静电装置 ● 防吹出阀杆 | ● V型球阀 ● 通径和缩径 ● 二块式阀体 ● 有多层阀座和厚阀座可供选择 ● 采用特殊轴承： 200℃以下：陶瓷与TPE复合 250℃：Stellte | ● 设计标准：API 6D ● 通径和缩径 ● 二块式或三块式阀体 ● 火灾测试标准符合API 607 ● 带抗静电装置 ● 防吹出阀杆 ● 符合NACE MR01 75 ● 双关中排 ● 连接方式： 焊接或法兰 |
| 阀体材料： WCB CF8M | 阀体材料： WCC CF8M | 阀体材料： WCC CF8M | 阀体材料： WCB，CF8M LCB，LF2 | 阀体材料： CF8M CF8 WCB | 阀体材料： WCC，LCC CF8M，A105 316，LF2 |
| PTFE：70 bar G－PTFE：103 bar Acetal：207 bar | ANSI 150#，300# | ANSI 150#，300# | ANSI 150#，300#，600#，900#，1500#，2500# | ANSI 150#，300# | ANSI 150#，300#，600#，900#，1500#，2500# |
| R382：15～100mm R384：15～50mm R392：8～80mm R394：8～40mm | R344：40～200mm R345：15～150mm | R347：15～200mm R348：15～150mm | 缩径：80～500mm 通径：65～400mm | 缩径：40～50mm 通径：25～300mm | 50～1500mm |
| －50℃～260℃ | －50℃～260℃ | －50℃～260℃ | －20℃～200℃ | －20℃～350℃ | －100℃～200℃ |
| R382∕392为通用球阀，是许多介质，如水、凝结水、油、气及化工产品的理想用阀。 R384∕394适合用于诸如油、天然气及化工产品等危险介质。 可选配各种执行机构。 | 专门设计用于石油天然气、煤气的生产输送，石油炼制及化工产品的装置上。 所有部件材料符合NACE标准。 | 专门设计用于石油天然气、煤气的生产输送，石油炼制及化工产品的装置上。 所有部件材料符合NACE标准。 | 固定球阀适用于高压工况，具有扭矩小、安全的优点。 适合用于中低温工况，长输管线。 | V型球阀不仅用于纸浆、纤维类介质调节，还可用于砂浆及高粘度流体的调节。 | 适用于天然气、城市煤气、原油等管线上。 |

点击图片看详细内容

F777直角旋转型电动执行机构

点击图片看详细内容

F777直角旋转型电动执行机构

机械特性

| 型号 参数 | F777－003 | F777－006 | F777－012 | F777－018 | F777－050 | F777－070 | F777－150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流供电 输出扭矩（Nm） | 18.40 | 68 | 136 | 200 | 565 | 790 | 1695 |
| 直流24V供电 输出扭矩（Nm） | N∕A | N∕A | 136 | N∕A | 340 | N∕A | 850 |
| 供电电压 | 单相220V | 单相220V | 单相220V 三相380V | 单相220V 三相380V | 单相220V 三相380V 直流24V | 单相220V 三相380V | 单相220V 三相220V |
| 调节型90° 运行时间 | N∕A | 20.10可选 | 22(65) | N∕A | (24)55 | N∕A | 72 |
| 开关型90° 运行时间 | 18s(18Nm) 65s(40Nm) | 20 | 11 | 22 | 12 | 24 | 36 |
| 电动开关减速比 | 1516:1(40Nm) 420:1(18Nm) | 2800:1 | 850:1 | 1800:1 | 1140:1 | 2205:1 | 3420:1 |
| 电动调节减速比 | N∕A | 2800:1 | 1800:1 | N∕A | 2205:1 | N∕A | 6615:1 |
| 手动减速比 | 60:1 | 70:1 | 61:1 | 61:1 | 65:1 | 65:1 | 195:1 |
| 手轮减速比 | N∕A | 50N | 15 | 23 | 60 | 85 | 60 |
| 重量kg | 2.5 | 6 | 9 | 11 | 24 | 24 | 33 |

电气特性

| 220V－50Hz－1PH | 380V－50Hz－3PH |
| --- | --- |
|  | 电流（A） | 最大启动 次数/小时 | 电机转速 PPM | 输入功率 V.A | 输出功率 W | 电容量 µF |  | 电流（A） | 最大启动 次数/小时 | 电机转速 PPM | 输入功率 V.A | 输出功率 W | 电容量 µF |
| 型号 | 负载率% | 全载 | 冲击 |  |  |  |  |  | 型号 | 负载率% | 全载 | 冲击 |  |  |  |  |  |
| 003 | 100 | 0.0782 | 0.3 | 1200 | 350 | 18 | N∕A | 0.47 | 012 | 20 | 0.8 | 3.5 | 60 | 1400 | 300 | 150 | － |
| 006 | 100 | 0.20 | 1.0 | 1200 | 2100 | 41 | N∕A | 1.5 | 012 | 80 | 0.4 | 1.8 | 1000 | 1400 | 150 | 85 | － |
| 012 | 20 | 1.5 | 7.3 | 60 | 1400 | 330 | 150 | 10 | 012* | 80 | 0.4 | 1.8 | 1000 | 1400 | 150 | 85 | － |
| 012 | 80 | 0.8 | 4.0 | 1000 | 1400 | 175 | 85 | 5 | 018 | 20 | 0.8 | 3.5 | 60 | 1400 | 300 | 150 | － |
| 012* | 80 | 0.8 | 4.0 | 1000 | 1400 | 175 | 85 | 5 | 050 | 20 | 1.7 | 7.5 | 60 | 1400 | 650 | 360 | － |
| 018 | 20 | 1.5 | 7.3 | 60 | 1400 | 330 | 150 | 10 | 050 | 80 | 0.8 | 3.5 | 1000 | 1400 | 300 | 190 | － |
| 050 | 20 | 3.0 | 15 | 60 | 1400 | 660 | 360 | 15 | 050* | 80 | 0.8 | 3.5 | 1000 | 1400 | 300 | 190 | － |
| 050 | 80 | 1.5 | 7.3 | 1000 | 1400 | 330 | 150 | 10 | 070 | 20 | 1.7 | 7.5 | 60 | 1400 | 650 | 360 | － |
| 050* | 80 | 1.5 | 7.3 | 1000 | 1400 | 330 | 190 | 10 | 150 | 20 | 1.7 | 7.5 | 20 | 1400 | 650 | 360 | － |
| 070 | 20 | 3.0 | 15 | 60 | 1400 | 660 | 360 | 15 | 150 | 80 | 0.8 | 3.5 | 1000 | 1400 | 300 | 190 | － |
| 150 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | 1400 | 660 | 360 | 15 |  |
| 150 | 80 | 1.5 | 7.3 | 1000 | 1400 | 330 | 190 | 10 |  |

点击图片看详细内容

79U∕79E气动执行机构

79U∕79E气动执行机构

| 材质表 |
| --- |
| 部件名称 | 材质 | 美国标准 | 英国标准 | DIN标准 |
| 1．本体 | 压铸钝化铝（ESPC）* | ASTM B221 | BS1474 6063 | DIN3.33206.51 |
| 2．端盖（左图中） | 压铸钝化铝LM6或LM24（ESPC）* | ASTM B85 | BS1490 | DIN1725－230或226 |
| 2．弹簧外壳（右图中） | 压铸钝化铝LM6或LM24（ESPC） |  |  |  |
| 3．活塞－003∕003S型 006－090∕006S－090S型 | 玻璃纤维增强尼龙66 钝化铝LM6或LM24 | ASTM B85 | BS1490 | DIN1725－230或226 |
| 4．齿轮轴 | 碳钢（Selabond－N喷涂） | ASTM A108 | BS970 080M40 | C40 |
| 5．轴承 | 工程聚合物 |  |  |  |
| 6．O型圈 | 丁腈橡胶 |  |  |  |
| 7．固定件 | 304不锈钢 | ASTM A193 | BS970 PART 3－304∕305 | DIN267 Part3 |
| 8．就地阀位指示轴 | ABS |  |  |  |
| 9．弹簧 | 弹簧钢（ESPC）* | ASTM A401 | BS5216 HS3 | DIN17223 Pti |
| 10．弹簧锥 | 压铸钝化铝LM6 | ASTM B85 | BS1490 | DIN1725 |
| 11．弹簧固定螺杆 | 钢（电度） |  |  |  |
| *ESPC：静电粉沫喷涂 |  |  |  |  |

| 双作用执行机构操作时间(S)及耗气量(L) |
| --- |
| 型号 | 行程时间(S) | 动作时间(S) | 开向气缸(L) | 关向气缸(L) |
| 003 | 0.16 | 0.24 | 0.187 | 0.123 |
| 006 | 0.26 | 0.37 | 0.346 | 0.234 |
| 012 | 0.45 | 0.64 | 0.629 | 0.455 |
| 024 | 0.90 | 1.22 | 1.290 | 0.912 |
| 036 | 1.32 | 1.76 | 1.945 | 1.363 |
| 065/066 | 3.60 | 5.10 | 3.523 | 2.635 |
| 090/091 | 4.50 | 6.30 | 4.779 | 3.347 |
| 弹簧返回执行机构操作时间(S)及耗气量(L) |
| 型号 | 行程时间 | 动作时间 | 气缸体积 |
| 003S | 0.30 0.35 | 0.40 0.42 | 0.187 |
| 006S | 0.50 0.50 | 0.52 0.54 | 0.346 |
| 012S | 0.63 0.68 | 1.00 1.10 | 0.629 |
| 024S | 1.40 1.60 | 2.10 2.30 | 1.290 |
| 036S | 2.10 2.20 | 2.60 2.90 | 1.945 |
| 065S/066S | 3.60 4.50 | 4.80 5.80 | 3.523 |
| 090S/091S | 8.70 5.20 | 9.50 6.30 | 4.779 |

79U∕79E气动执行机构

| F79U∕E+F792LP型开关盒 | F79U∕E+F792K型开关盒 | F79U∕E+F453手动机构 |
| --- | --- | --- |
| F79U∕E+F792A型开关盒 | F79U∕E+F792E型趋近开关 | F79U∕E+IP6100电气定位器 |

说明

- 使用065∕065S－090∕090S上的开、关机械行程调整螺钉可使行程调大5度和调小7度。

- 当有机械行程调整螺钉时不能配合手动超驰机构。

- 调整机械限位不可作为手动超驰。

- 执行机构可垂直或平行于阀门安装。

- F79U为Keystone标准顶法兰阀门所用的执行机构。

- F79E为ISO标准顶法兰阀门所用的执行机构。

- DIN标准顶法兰阀门所用的执行机构为79D。

点击图片看详细内容

# Text boxes

技术数据

标准供电电压：110∕220V单相交流

380∕440V三相交流

或24V直流

输出扭矩：18Nm～1695Nm

环境温度：－25℃～＋65℃

一般应用

开∕关或调节功能，可配用球阀、旋塞阀、蝶阀、90°旋塞阀门等。

特点

●  经济型角行程执行机构

●  配有电动和手轮驱动机构，均可单独使用。

●  电机轴端配装球形轴承，电机由定位螺栓定位，穿过底盘竖直安装。

●  机壳内配有端子排，便于现场接线。

●  手动机构设计独特。进行手动、自动切换时不用拉杆离合机构，只需援动手轮就可转化。

●  机械传动采用行星齿轮轮系，所有齿轮全在球形和针形轴承上运行，全部在工厂做了永久性润滑。

●  带有外部阀位指示，用于连续指示阀位。采用插装线路板设计，可控制执行机构的行走速度或转角。

●  全行程远程阀位指示、限位开关均为SPDT开关，标准供货为2对开关，如需要可增至4对。

●  二个M25的电缆孔。

●  底盘、外壳为硬质铝合金，表面经过氧化处理，静电聚酯喷涂后具有优良的防腐性。

●  垫片和Ｏ型环密封。

●  全天候防护等级IP65或防爆等级EEx－d IIBT4。

可选附件

●  防潮加热器、电位器、附加行程开关板、伺服放大模块、阀位反馈模块及速度控制模块。

特点

●  紧凑型齿轮、齿条设计，活塞全部面积用于产生输出扭矩。

●  带一体化齿条的活塞，减少了动态密封点，使得空气泄漏点减少。

●  双活塞消除了作用在齿轮轴上的侧向负载，因此减少了轴承损耗，延长了使用寿命。

●  内部气路省去了外部接管。

●  硬质钝化铝外壳上静电涂层防腐涂层，使得执行机构适用于腐蚀环境。

●  内空式驱动轴可直接安装于KeystoneTM阀门上，而不用中间过度连接器，确保了对正安装。

●  底部进入的齿轮轴使得执行机构拆装简便，轴上端的防吹出装置使得执行机构绝对安全。

●  防摩擦活塞板保证了无金属对金属接触，使得操作平滑，是适用于开∕关和调节工况的理想产品。

●  065～090型提供了可调整的双向机械行程限位。

●  一整套可直接安装的标准附件：

电磁阀

限位开关盒

定位器

可离合的手动齿轮箱

高清晰阀位指示

应用

遥控角行程阀，如：球阀、蝶阀、旋塞阀、风板等

技术数据

最大承受压力：10bar

应用压力：3~8.3bar

输出扭矩：8.3bar时1591Nm

温度范围：－30℃~90℃

可选温度范围：－26℃~150℃

－40℃~71℃

双作用型F79U∕79E气动执行机构　　　　　　　　　        弹簧返回型F79U∕79E气动执行机构

注

- 操作时间为不带载情况下气源压力从3bar－8bar的时间（时间为实际测量时间）。

- 测时用的附件为Keystone 5∕2和3∕2电磁阀，双作用所用电磁阀流通能力为0.75CV；弹簧返回所用电磁阀流通能力为0.4CV。

- 动作时间定义为从切换电磁阀到完成90°行程的时间。

- 行程时间可以通过更换速度控制块，增大导向阀流通能力或增大快速放空阀孔径的方法来增大或减小行程时间。

- 空气消耗量表中所示立方数为开或关行程所需常压下空气体积数，实际耗气量取决于供气压力，标准每分钟耗气量可由以下公式进行计算：