| 品名： | 隔水式培养箱 BG-50 |
| --- | --- |
| 型号： | BG-50 |
|  | 适用范围： 隔水培养箱时具有高精度恒温设备，可用于植物的发芽、组织、培养育苗、微生物的培养，昆虫、小动物的饲养，水质检测的BOD测定，以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教育部门的理想设备。 控制特点： 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 结构特点 分类：液晶显示升级型 结构概述： 隔水式恒温培养箱外型为立式，箱门和外箱门采用优质钢板，表面烘漆，内门采用钢化玻璃，不用打开内门即能清晰观察箱内的培养物品，工作室采用SUS304镜面不锈钢焊接制成，活动搁板可任意改变搁板的高度。工作室和钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈，以保证内门和工作室密封。工作室外壁左、右和底部隔水套加热，工作室装有一只优质低噪声小型风机，配于合理的风道结构保证箱内温度均匀性。 控温部分采用以单片机技术的新型智能数显温度调节仪，双排数码管或液晶显示。其中液晶显示升级型培养箱标配RS-485，可连接计算机并实现实时监控工作状态。温度均为自适应温度控制，无须控温参数调节，控制精度高。用户可根据不同要求，通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节，达到试验目的。 性能特点： 产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配； 本机温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 工作室和钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈，以保证内门和工作室密封； 工作室外壁左、右和底部采用隔水套加热，工作室装有一只低噪声小型风机促使空气循环，微风吹拂、保证箱内温度均匀性； 控温部分采用以单片机技术的新型智能数显温度调节仪，用户可根据不同要求，通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节，达到试验目的； 配RS-485接口，可以连接计算机和记录仪，随机配送软件，实现实时监控工作状态。 技术参数： 型号：BG-50 产品类型：液晶显示升级型 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 加热方式：水套式 控温范围：室温+2℃-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.2℃~±0.5℃ 温度均匀度：±0.2℃~±0.5℃ 输入功率：≤430W 容积：50L 内胆尺寸(mm)：310*385*450 外形尺寸(mm)：460*510*760 载物托架：2块 |