-+999高频设备主要技术参数

| 型号 | DL-04C系列 | DL-15系列 | DL-25系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大振荡功率 | 4KVA | 15KVA | 25KVA |
| 输入电压 | 单相220V 50-60HZ | 单相220V 50-60HZ | 三相380V 50-60HZ |
| 输入电压范围 | 180V～245～ | 180V～245V | 340～420V |
| 输入振荡频率 | 100～250KHZ | 30～100KHZ | 30～80KHZ |
| 加热电流 | 200A～400A | 200A～600A | 200A～1000A |
| 负载持续率 | 80% | 80% | 80% |
| 冷却水要求 | 水压≥0.2Mpa 流量：2～5L/分 | 水压≥0.2Mpa 流量：4～10L/分 |
| DL-04AC自控型的时间功能： |
| 加热、保温电流 | 200～600A | 加热时间 | 0.1～9.9秒 |
| 保温时间 | 0.1～9.9秒 | 冷却时间 | 0.1～9.9秒 |
| DL-15A、DL-15AB、DL-25A、DL-25AB自控型的时间功能： |
| 加热、保温电流 | 200～600A | 加热时间 | 1～99秒 |
| 保温时间 | 1～99秒 | 冷却时间 | 1～99秒 |
| DL-15B、DL-15AB、DL-25B、DL-25AB分体式功能： |
| 主 分机连接电缆长度 | 2米长（可订制最长6米） |
| 体积和重量 |
| 型号 | 体积 | 重量 |
| DL-04C DL-04AC | 宽19×高44×长46 | 18KG |
| DL-15 | 宽27×高39×长44 | 18KG |
| DL-15A | 宽19×高44×长46 | 19.5KG |
| DL-15B DL-15AB | 主机 | 宽19×高44×长46 | 14KG |
|  | 分机 | 宽19×高32×长32 | 11KG |
| DL-25 DL-25A | 宽22×高46×长57 | 28KG |
| DL-25B DL-25AB | 主机 | 宽20×高48×长52 | 16KG |
|  | 分机 | 宽19×高32×长32 | 13.5KG |

普通面板功能

适用于：DL-04C、DL-15、DL-15B、DL-25、DL-25B

| 输出电流显示（A） 小 大 加热电流调节 | 电源 工作 过压 过热 过流 欠水 启动 停止 |
| --- | --- |
| 手提式 高频感应加热设备 遥控插头 | ON OFF 控制电源开关 |

4芯航插脚踏开关接线图：

1 脚踏开关的常闭触点 1 停止 2 公共 2 3 启动 3 脚踏开关的常开触点 4 空

4芯航插遥控盒接线图：

停止按钮 启动按钮 1 停止 2 公共 1 3 启动 2 4 空 3

指示灯

A 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电；

B 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀 嘀 嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

C 过压指示灯：输入电压单相220V的设备，如DL-04C系列和DL-15系列，允许最高输入电压为245V，当输入电压超过245V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于245V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；输入电压为三相380V的设备，如DL-25系列，允许最高输入电压为420V，当输入电压超过420V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；

D 过热指示灯：设备内功率器件散热器上，安装有一个55℃温度开关，当散热器的温度高于55℃时，设备会自动停止工作，过热指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水流量，降低冷却水的水温，使散热器温度低于55℃时，报警自动解除，过热指示灯熄灭；

E 过流指示灯：此灯亮在以下情况下可能发生：（a）干扰信号 （b）设备内器件温度过高 （c）设备故障 （d）工件与感应圈接触引起感应圈短路 （e）感应圈的圈与圈之间接触 （f）网压太低或电网带负载能力太差；此灯亮时，设备自动停止工作，并发出持续蜂鸣声；关掉控制电源开光重新打开，报警即可解除；如反复出现过流，则一定要找出原因方可排除；

F 欠水指示灯：（DL-15普通型设备除外）设备内安装有一个水压开关，当冷却水的压力低于0.2Mpa时，设备会自动停止工作，欠水指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水压力，报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警：先将出水堵上，使冷却水的水压增加使压力开关吸合，然后再将出水恢复。当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，此方法无效，必须改进冷却水，请参考附录A：DL感应加热设备安装，维护指南。

按钮

A 启动按钮：按一下此按钮，设备开始加热；当使用脚踏开关操作时，此按钮不起作用；

# B 停止按钮：按一下此按钮，设备停止加热；

加热功率调节旋钮：调节输出振荡电流的大小，从而调节加热速度；

输出电流数显：显示输出振荡电流的大小，电流大则加热快；

遥控插座：接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作，当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作。

控制电源开关：为设备控制回路电源开关；

设备后面板：

- 控制保险：1安培保险丝，为控制回路保险。

- 设备总开关；

自控面板功能

适用于：DL-04AC、DL-15A、DL-15AB、DL-25A、DL-25AB

| 加热 加热时间（秒） 保温时间（秒） 冷却时间(秒) Heat 时间显示 保温 Retain 冷却 Cool |
| --- |
| 输出电流显示(A) 小 大 小 大 加热功率调节 保温功率调节 | 电源 工作 缺相 过压 过热 过流 欠水 启动 停止 自动 程序转换 手动 |
| 自动控制型 ON 手提式电感应加热机 OFF 遥控插头 控制电源开关 |

4芯航插脚踏开关接线图：

1 脚踏开关的常闭触点 1 停止 2 公共 2 3 启动 3 脚踏开关的常开触点 4 空

4芯航插遥控盒接线图：

停止按钮 启动按钮 1 停止 2 公共 1 3 启动 2 4 空 3

指示灯

- 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电；

- 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀。嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

- 过压指示灯：输入电压单相220V的设备，如DL-04C系列和DL-15系列，允许最高输入电压为245V，当输入电压超过245V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于245V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；输入电压为三相380V的设备，如DL-25系列，允许最高输入电压为420V，当输入电压超过420V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；

- 过热指示灯：设备内功率器件散热器上，安装有一个55℃温度开关，当散热器的温度高于55℃时，设备会自动停止工作，过热指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水流量，降低冷却水的水温，使散热器温度低于55℃时，报警自动解除，过热指示灯熄灭；

- 过流指示灯：此灯亮在以下情况下可能发生：（a）干扰信号 （b）设备内器件温度过高 （c）设备故障 （d）工件与感应圈接触引起感应圈短路 （e）感应圈的圈与圈之间接触 （f）网压太低或电网带负载能力太差；此灯亮时，设备自动停止工作，并发出持续蜂鸣声；关掉控制电源开关重新打开，报警即可解除；如反复出现过流，则一定要找出原因方可排除；

- 欠水指示灯：设备内安装有一个水压开关，当冷却水的压力低于0.2Mpa时，设备会自动停止工作，欠水指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水压力，报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警：先将出水堵上，使冷却水的水压增加使压力开关吸合，然后再将出水恢复。当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，此方法无效，必须改进冷却水，请参考附录A：DL感应加热设备安装 维护指南；

- 缺相指示灯：只有DL-25A和25AB有此功能，当输入三相电缺相时，设备自动停止工作，此灯亮，且发出持续蜂鸣声；三相电恢复正常，报警解除，设备可正常工作；

- 加热指示灯：无论在手动状态或自动状态，加热时，此灯亮；

- 保温指示灯：在自动工作状态下，保温时，此灯亮；

- 冷却指示灯：在自动状态下，冷却时，此灯亮；

按钮

- 启动按钮：“手动”时，按一下此按钮，设备开始加热；“自动”时，按一下此按钮，设备按调好的时间自动计时，自动完成加热、保温、冷却过程；当使用脚踏开关遥控时，此按钮不起作用；

- 停止按钮：无论在“手动”或“自动”状态，按一下此按钮，设备停止加热和计时；

- 程序转换按钮：此按钮仅在“自动”状态下有效，自动工作状态下，按此按钮可以手动转换加热-----保温-----冷却过程，常用于工艺试验过程中；

旋钮

- 加热功率调节旋钮：在“自动”或“手动”状态下，调节加热时输出电流的大小，从而调节加热速度；

- 保温功率调节旋钮：仅在“自动”状态下，调节保温时的输出电流大小，调节保温时的加热速度；

手动/自动选择开关：开关置“手动”时，时间控制不起作用，时间显示加热时间，无保温和冷却状态；开关置“自动”时，加热、保温、冷却过程按予置时间自动进行；

输出电流数显：显示加热或保温时的输出振荡电流的大小，电流大则加热快；

时间显示：在“手动”状态，显示加热时间；在“自动”状态，依次显示加热、保温、冷却时间；

遥控插座：接遥控开关，脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作。当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，“手动”状态时，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作；“自动”状态时，踩一下脚踏开关，设备按预设时间自动计时并自动进行加热、保温、冷却过程，然后自动停机；当自动时间程序尚未结束，又踩了脚踏开关，可能引起程序混乱。

控制电源开关：为设备控制回路电源开关；

设备后面板：

  - 控制保险：1安培保险丝，为控制回路保险。

  - 设备总开关：

DL-15、DL-15A一体式设备的安装图

安装前请详细阅读“安装注意事项”

DL-15（A）前面板                         DL-15（A）后面板

空气开关

2×60A　　1A保险管

脚踏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单相220V

脚踏开关　　　　　　　　　　　　进水

进水

感应圈　　　　出水　　　　　　出水

单相220V输入（网压范围：180～245V） 输入电源线6m㎡软铜线 两级60A空气开关或闸刀开关，保险丝60A

水电安装图：

水阀　　　　　　　　　　　高频感应加热设备

两路进水　　　　　　　　　　　　　　脚踏开关

净水器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或遥控盒

两路出水　　　　　　　　　　　　　　感应圈

接地

接地线：2.5m㎡软铜线

DL-15B、DL-15AB分体式设备的安装图

安装前请详细阅读“安装注意事项”

DL-15（A）B主机前面板                    DL-15（A）B主机后面板

风扇线		分机后面板

水管

主-分机电缆

分机前面板

脚踏开关		感应圈

水电安装图：

单相220V

水阀	脚踏开关

滤清器	或遥控盒

进水

接地线4m㎡软铜线

主—分机电缆2米长

感应圈

安装注意事项

  - 安装前请详细阅读：附录A---DL感应加热设备安装·维护指南。

  - 设备电气安装时应注意：此设备属大功率设备，设备连线一定要连接牢固，尽量减少电连接处的接触电阻，绝对不可以将电源线简单地挂在电网上；

  - 单相220V电源连线时，一根接火线，一根接零线，绝对不可以用地线代替零线；

  - 安装感应圈时应注意：（1）感应圈直径<100㎜的情况下，不可使用单匝感应圈，否则会引起设备工作频率过高而损坏设备；（2）安装感应圈时，绝对不可使用防水胶布等材料，因为感应圈既通水又通电，如果用防水胶布会引起电接触不良，使机器启动不起来或引发其它问题，；如果感应圈连接处有漏水现象，可将感应圈连接处的铜喇叭口烧红退火而软化，从而改善密封情况；（3）工作中需经常更换感应圈的客户，为避免设备上的感应圈连接螺丝滑丝，建议采用“感应圈中转接头”，即中转接头装在设备上，感应圈再装在中转接头上，这样可减少设备由于感应圈连接螺丝滑丝引起的维修率。

  - DL-15普通型设备无水压保护功能，焊接感应圈时用锡焊，切不可用铜焊或银焊，没有冷却水时，感应圈锡焊接头会在几秒内烧化，从而保护设备。

  - 分体连线安装时应注意：安装分体连线电缆快速接头时，一定要旋转后卡进去，才能达到良好的连接；由于使用中，电缆经常摆动，快速接头很容易松开，导致接触不良，引发故障。建议：（1）安装时，先反方向将电缆拧一个角度，插入快速接头锁紧后，电缆刚好不受拧力；（2）经常检查电缆锁紧情况；（3）将快速接头处电缆固定，使电缆在操作中摆动时不会引起快速接头转动。

操作注意事项

- 确保各安装工作已经完成；

- 请详细阅读本说明书中普通面板和自控面板功能一节中的内容，了解面板上各操作器件的功能和作用；

3、尽量避免“空载”，即感应圈中不放工件时，设备处在工作状态；因为空载时，设备损耗最大，长期空载工作较容易引发设备故障；最好用脚踏开关控制作用，放入工件即开机，加热至温度后停机，然后拿开工件；不方便用脚踏开关时，也可设计用位动开关来控制设备工作，如有问题可咨询我公司技术部门；

DL-15、DL-15B普通面板设备的操作步骤

- 合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上设备前面板上的控制电源开关；

- 打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

- 将待加热工件放入感应圈中；

- 调节加热功率旋钮至合适位置；

- 按一下操作面板上的启动按钮，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀·嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；

- 按一下操作面板上的停止按钮，或松开脚踏开关，加热停止；

备注：

如果用脚踏开关控制时，面板上的启动按钮不起作用，必须拔掉遥控插头上的脚踏开关连线，才能用面板上的启动按钮操作；

- 关机时，先关掉前面板上的电源开关，然后关水，关外部总电源开关。本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时，将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉，在安装设备时，设备外部要配置每台设备专用的通电开关和限流保险。

DL-15A、DL-15AB自控面板设备的操作步骤

- 合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上设备前面板上的控制电源开关；

- 打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

- 将待加热工件放入感应圈中；

- 选择“手动”或“自动”工作状态；

- “手动”状态下：

  - 置“手动/自动”选择开关为“手动”位置；

  - 调节加热功率旋钮至合适位置；

  - 按一下操作面板上的启动按钮，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀·嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示加热时间；

  - 按一下操作面板上的停止按钮，或松开脚踏开关，加热停止；

备注：如果用脚踏开关控制时，面板上的启动按钮不起作用，必须拔掉遥控插头上的脚踏开关连线，才能用面板上的启动按钮操作；

6、“自动”状态下：

  - 置“手动/自动”选择开关为“自动”位置；

  - 调节加热功率旋钮和保温功率旋钮至合适位置；

  - 设置加热、保温、冷却时间；

  - 按一下操作面板上的启动按钮，或踩一下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀·嘀”响，加热灯亮，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示加热的时间；

  - 加热时间结束时，开始保温过程，此时“工作”指示灯继续闪烁，机器“嘀·嘀”响，保温灯亮，“数显表”显示输出保温电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示保温的时间；

  - 保温时间结束时，开始冷却过程，此时设备停止工作，“工作”指示灯停止闪烁，机器停止“嘀·嘀”响，冷却灯亮，“数显表”显示“000”；“时间显示”显示冷却的时间；

  - 冷却时间结束时，冷却灯灭，至此完成一个加热过程；

  - 在“自动”状态下，可以通过按“程序转换”按钮，提前进行加热、保温、冷却三过程的转换；

  - 自动过程进行中，按停止按钮，可随时中断自动过程的进行；

备注：

  - 自动过程进行中，如再次按启动按钮或脚踏开关，可能会引发自动计时混乱；

  - 时间设定拔码盘不可设定为“00”，最少应为“01”；

- 关机时，先关掉前面板上的电源开关，然后关水，关外部总电源开关。本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时，将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉。在安装设备时，设备外部要配置每台设备专用的通电开关和限流保险。

DL-15系列简单故障排除指南

设备维修注意事项：

- 设备维修要由专业的电工来进行，非专业人士维修设备可能引发人身伤害；

- 设备发生故障，请详阅故障排除指南，并按所指示进行检查和维修；如有不明，请及时咨询我公司维修部门。

- 此设备属专业设备，只有我公司和我公司属下维修网点，才有各种维修配件，设备发生问题时，请及时向我公司咨询，不要将设备随意拿给一些无线电修理门市修理，以免贻误修理时间或造成更大的故障；

- 我公司维修费用全国统一报价，如有维修网点乱收费，请向我公司直接投诉；

出现故障时，按以下要求处理，以便于判断故障：

- 将脚踏开关或其它遥控开关拔掉不用，用面板上的启动和停止按钮进行操作；启动按钮只按一下即松开，不可一直按下；

- 如果是带时间控制的设备，DL-15A或DL-15AB，将“手动/自动”选择放在“手动”位置；

- 将电流调节旋钮调至最小位置；

以下属正常情况，不属故障：

- 此设备最大电流为600A，负载重时，电流会下降，负载越大，电流下降越多，随着工件温度升高，负载变轻，电流会慢慢回升。

- 面板上的电流显示值仅作为同一台设备功率大小的表征，不同设备的电流显示值会略有偏差。

故障现象和排除方法

| NO | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无电源：设备面板上电源指示灯和数显表全部不亮 | 1、空气开关或电源开关未合上； | 合上开关 |
|  |  | 2、控制保险丝断 | 检查设备后面板上控制保险丝，并更换1安保险 |
|  |  | 3、空气开关或电源开关损坏 | 换新 |
|  |  | 4、无电源输入 | 检查外部供电回路 |
|  |  | 5、设备故障 | 控制变压器损坏 |  |
|  |  |  | 控制主板损坏 |  |
| 2 | 启动不起来：按启动按钮后，电流显示为000，机器响声很快，面板上绿灯闪烁很快，约2秒又自动停止； | 1、感应圈的圈间短路； | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开； |
|  |  | 2、安装感应圈时，使用了防水胶布 | 不能使用防水胶布，如感应圈接头漏水，请参考说明书中安装注意事项； |
|  |  | 3、感应圈大小或圈数不合适 | 请参考“感应圈的设计”或向我公司咨询； |
|  |  | 4、分体机时，主机与分机连线松开 | 检查主-分机连线 |
|  |  | 5、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |
|  |  |  | 谐振电容击穿，容值减小； |  |
|  |  |  | 功率器件损坏； |  |
|  |  |  | 控制电路板损坏； |  |
|  |  |  | 面板上电位器坏，无给定信号； |  |
|  |  |  | 其它 |  |
| 3 | 可以启动，有电流显示，工作指示灯正常闪烁，“嘀·嘀”声正常；但不加热或加热很慢； | 感应圈的圈间短路 | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开； 换新感应圈； |
| 4 | 报警，无法加热，过热指示灯亮； | 1、冷却水水温过高或水流太小； |  |
|  |  | 2、温度开关损坏； |  |
|  |  | 3、主板故障 |  |
| 5 | 报警，无法加热，过压指示灯亮； | 1、输入电压高于245V |  |
|  |  | 2、主板上过压设定电位器设定不准 | 调整主板右上方上多圈电位器，每顺时针方向旋转一周，过压值可升高10V.一定要确认输入电压不超过245V时，方可作此调节； |
|  |  | 3、设备故障：主板故障 | 厂家维修 |
| 6 | 报警，无法加热，欠水指示灯亮； | 1、水压太低，低于0.2Mpa. | 参考：安装·维护指南 |
|  |  | 2、设备故障 | 压力开关有问题 | 重新设定压力开关上的保护值； 换新 |
|  |  |  | 主板故障 | 厂家维修 |
| NoO | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| 7 | 按启动后，设备“嘀”一声就自动停机；或电流很小，调不上去，设备内部绿色大电阻温度急剧升高甚至冒烟； | 1、感应圈、工件、工装间有打火； | 检查感应圈 |
|  |  | 2、分体机时，主-分机连线的快插接头接触不良； | 检查快插接头 |
|  |  | 3、继电器JQX-59F损坏； | 检查继电器，调整一下触点，如不可修复，换新； |
|  |  | 4、高频变压器元件打火； | 更换 |
|  |  | 5、谐振电容板打火； | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 6、其它部位打火； | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 7、其它 |  |
| 8 | 一按启动，马上报警，过流灯亮，反复多次现象一样，将电流调至最小也是同样现象； | 1、感应圈、工件、工装间有打火； | 检查感应圈 |
|  |  | 2、设备故障 | MOS管损坏； | 厂家维修 |
|  |  |  | 主板有问题 | 厂家维修 |
|  |  |  | 高频变压器原边烧损 | 换新 |
| 9 | 大电流时过流报警，小电流时工作正常； | 1、输入网压太低，或网压带负载能力差； | 改善网压或在小电流下使用 |
|  |  | 2、频率太低，感应圈圈太多或圈太大； | 改进感应圈 |
|  |  | 3、设备故障 | 高频变压器原边线包老化； | 换新 |
|  |  |  | 其它部件绝缘下降； |  |
|  |  |  | 主控板故障； |  |
|  |  |  | 面板电位器损坏； |  |
|  |  |  | 其它故障； |  |
| 10 | 最小电流时，一按启动，设备上空气开关跳闸； | 1、单相桥35A/1KV损坏，有短路； | 换新 |
|  |  | 2、220V风扇短路； | 换新 |
|  |  | 3、其它元件短路； |  |
| 11 | 大电流时，设备上空气开关跳闸； | 1、空气开关老化； | 换新 |
| 12 | 输入电源空气开关跳闸或保险丝很易烧断 | 1、空气开关规格太小，应为60A | 换两极60A空气开关 |
|  |  | 2、空气开关质量有问题或老化； |  |
| 13 | 控制保险丝常烧断 | 1、单相桥35A/1KV损坏，有短路； |  |
|  |  | 2、220V风扇短路或对机壳短路； |  |
|  |  | 3、控制变压器，电源开关等短路； |  |
|  |  | 4、保险管座与机壳短路； |  |
| 14 | 电流调不大 | 1、频率太低，感应圈圈太多或圈太大； | 改进感应圈 |
|  |  | 2、设备故障； |  |
| 15 | 一打开电源开关，设备就开始加热，松开脚踏开关也不停机； | 1、设备面板电路板太脏 | 用丙酮或洗板水清洗 |
|  |  | 2、脚踏开关损坏 | 换新 |
| 16 | 设备机壳带电 | 1、保险管座对机壳漏电； |  |
|  |  | 2、高频变压器线包或付边绝缘损坏而漏电； |  |
|  |  | 3、220V风扇对机壳漏电； |  |
|  |  | 4、其它 |  |

# Text boxes

接设备进出水水管：

内径8mm

接水阀总水管：

内径12mm

进水

空气开关

单相220V

1A保险

进水

单相220V输入（网压范围180～245V）

输入电源线6m㎡软铜线

两极60A空气开关或闸刀开关，保险丝60A

高频感应加热

设备主机

主机进水

接地

高频感应加热

设备分机

分机进水

分机两路出水

接设备进出水水管

内径8㎜

接水阀总水管：

内径12㎜