ML全屏蔽数显直流微安表使用说明书

用途：用于测量直流泄漏电流或电导电流值，精度高、量程宽、读数直观，数字显示，使用方便。抗冲击，过量程自动保护，有极性显示。

量程：0～1999uA分辨率:0.01μA ，测量精度:0.5%±1d， 使用电源:DC9V

结构：微安表外壳采用不锈钢钟面圆盒形，测量结果在仪表正面显示、仪表上部设有屏蔽插座，并配有测量电缆作为输出。仪表下部设有接头作为测量输入。

电流

输出插口

电流输入端M

注意事项

- ML数字泄漏微安表可用于高压和地电位测量。

- 测量线不易过长，影响测量准确和安全。

- 仪表处在高压连接时必须牢固拧紧、以免跌落。

- 测量完毕请注意用放电棒进行放电。

产品说明： 该表主要用于测量直流泄漏电流或电导电流值.该仪表由于采用了先进的集成保护电路,使之现场抗冲击、抗干扰能力强.大屏幕数字显示,读数直观,使用方便. 直径:120mm

产品编号：11072001                   检验员：袁宏方

武汉市华电美伦电力技术有限公司电话：027-85652186 传真：027-85369885

# Text boxes

ML2000型

直流微安表