型号：SIMCO FMX-003 静电测试仪 大量现货  未税3650

SIMCO FMX-003静电场测试仪:

SIMCO"FMX-003"新一代静电场测量表,在原"FMX-002"表基础上添加更多新的技术元素!!!

FMX-003是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在+/-20KV(工作距离为1英寸，25mm)配置有2个LED灯确保测量时离被测物体保持25mm。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果可靠。
该测试仪还附有可配离子平衡测量板，用于对±200V范围内的离子平衡度作周期性校验。
产品特点：
1：电池(4档)效能显示
2：条线图显示电场极性及强弱
3：自控量程数字显示
4：多功能报警提示
5：闲置5分钟后自动关机
6：可配离子平衡测量板

7：附有LED照明，也可在暗处读数据。

8：传感器故障时，Err表示。
9：配有聚乙烯包装盒，接地扣，电池。

使用说明：

单按归零重置           
单按显示锁定                  
闲置自动关机  
电池效能显示
功能：有效检测ESD工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。
特性：液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。
输出：红色LCD显示正电荷、蓝色LCD显示负电荷
精度:低范围精度为：正负0.1kv 高范围精度为：正负1kv
输入电压：9V，6F22 manganese battery
静电场可测:+/-(0.00-20.0kV)(自动显示调整)
标准测距:25mm+/-1mm
离子平衡可测:+/-(0-200V)
测量距离根据:ESD－STM3.1-2000 lonization 标准
LCD显示更新:每秒5次
反应时间:1秒
工作温湿度:10？40 deg C/RH:0?60%R
图形显示:正：红色/  负：蓝色
声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围
自动关机:闲置约5分钟
测量模式切换
静电场：单按Power掣，有一beep声
离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按Zero和Power,有二beeps声

产品规格：

| 测定范围 | 带电电位测定：0～±1.49kV(Lo有效距离)、±1.0kV ～±20.0kV(Hi有效距离) 离子平衡测定：0 ～±200 V |
| --- | --- |
| 测定距离 | 25mm±0.5(从被测物体的距离、带电电位测定时) |
| 应答速度 | 1秒以内 |
| 取样调查速度 | 5回／秒 |
| 测定精度 | ±10％(指示值) |
| 可操作环境 | 10℃～40℃、60％RH 以下 |
| 表示 | wide LCD表示(数显数值及vague障碍区域表示) |
| 障碍区域表示 | 电压、补助 右侧一半(正方面)红色显象LCD (附电源ON时5秒计时器功能) 左侧一半(减方面)蓝色显象LCD |
| 关于棒的分 辨率(棒1个) | ・±0.1kV (Lo 有效距离) ・±1.5kV (Hi 有效距离) ・±15V(离子平衡测定时) |
| 数显数值表示 | 3位表示自动有效距离转换(带电电位测量时) □.□□kV⇒0.0～±1.49kV (Lo 有效距离) □□.□kV⇒±1.0 kV ～±20.0kV (Hi 有效距离) □□□V⇒0 ～±200V(离子平衡测定时) |
| 各种方式 表示 | 文字或插图表示 [IB]：离子平衡测定方式 [HOLD]：手柄动作表示 [A.OFF]：表示自动电源停止功能时 [Err]：表示传感器出现故障时数字数值表示部 |
| 蜂鸣音 | 根据电源操作等「P」的蜂鸣响 |
| 电源自动关闭 | 约5分种的使用电源自动关闭电源功能 电源ON时「POWER」按钮按3秒以上的话，能停止这个功 能(电池可连续测量到消耗为止) |
| 手柄 | 测量时推HOLD按钮的话，数字数值、vague障碍区域固定 如再一次推回转到通常测量 |
| 数字数显0 | 表示数值在动作容许范围数字零时如按「ZERO」按钮 的话数字数值及vague障碍区域成为零 |
| LED照明 | 附有LED照明，也可在暗处读数据。 根据按电源ON时「POWER」按钮时间的长度，可选择熄灯或点灯 |
| 电源 | 9V干电池(006P)1本 最大动作时间：约30分 |
| 外形寸法 | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H)：无阳极离子平衡 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H)：附阳极离子平衡 |
| 重量 | 约140g(带电测定时，含电池) 约170g(离子平衡测定时，电池、含阳极离子平衡) |
| 材质 | 导电性ABS树脂 |
| 附属品 | 离子平衡阳极、专用地线(1m)、soft case、电池 |