固美透大红GK

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Red 207

结构号：C.I. 73906/73900

化学类别：喹吖啶酮

CAS号：1047-16-1
分子式：C20H12N2O2& C20H10CI2N2O2

分子量：560.63

技术指标：
         外  观：黄光红色 
         色  光：与标准品近似
         着色力：100±5%（与标准品相比）
         耐热性：≥300°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。